МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ФГБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

Утверждаю:

Врио директора ФГБУ «ГИЦ»

_____________Д.Е. Золотарев

«____»_________2017г.

Справка № 16-04-2017

Информация

по результатам испытаний сельскохозяйственной техники 
на машиноиспытательных станциях в 2016 – 2014 гг., 
реализуемой заводами в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. №1432 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий 
производителям сельскохозяйственной техники»

Исполнитель:

Начальник ИАО                 М.Н. Хлепитько

г. Солнечногорск – 2017 г.

Справочная информация

по результатам испытаний сельскохозяйственной техники на машиноиспытательных станциях в 2016 – 2014 гг., реализуемой заводами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. №1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 
производителям сельскохозяйственной техники»

В 2016 году машиноиспытательными станциями Минсельхоза России (МИС) проведены испытания сельскохозяйственной техники, подпадающей под действие постановления Правительства России №1432, в количестве 61 образца. Из них 49 образцов (80,3%) получили положительные рекомендации МИС – «Машины соответствуют требованиям технических условий на изготовление (ТУ).

По 12 образцам  техники (19,7%) получена отрицательная рекомендация «Машина не соответствует отдельным требованиям ТУ и НД» и заводам – изготовителям предложено устранить выявленные несоответствия техническим условиям на её изготовление (таблица и приложение).

Сравнительный анализ данных по показателю несоответствия требованиям ТУ, полученных в 2016 году, в сравнении с данными 2015 и 2014 года показывает довольно близкие значения в % по количеству машин получивших отрицательную рекомендацию. Так в 2014 году испытано 50 машин. Из них отрицательную рекомендацию получили 11 машин (22%). В 2015 году испытано 66 машин. Отрицательную рекомендацию получили 12 машин (18,2%) (рис. 1).

Рис. 1

Перечень машин, получивших в 2016 г. рекомендацию МИС 
«Машина не соответствует отдельным требованиям ТУ  и НД»

Таблица

| № п/п | Наименование и марка машины | МИС, проводившая испытания | Номер протокола | Год испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО "Петербургский тракторный завод", г. Санкт-Петербург |
|  | Трактор К-744Р3 | Поволжская | 08-72-2016 | 2016 |
|  | Трактор К-744Р1 | Поволжская | 08-73-2016 | 2016 |
| ЗАО «КОМЗ-Экспорт» |
|  | Агрегат дисковый АДС-8. | Сев-Кавказская | 11-36-2016 | 2016 |
| ЗАО "ПК "Ярославович", Ярославская обл., р/п Ясная Поляна |
|  | Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ-14,4ПС-4Д | Владимирская | 03-05-16 | 2016 |
|  | Полуприцеп самосвальный ПС-12БМ. | Владимирская | 03-81-16 | 2016 |
| ООО "Агро", г. Кемерово |
|  | Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК-9,7 | Поволжская | 08-14-2016 | 2016 |
| ЗАО СП "Брянсксельмаш", г. Брянск |
|  | Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812-19 | Ц-Черноземная | 14-30-2016 | 2016 |
| АО "Клевер", г. Ростов-на-Дону |
|  | Комбайн кормоуборочный полуприцепной КСД-2 "Sterh" | Владимирская | 03-45-16 | 2016 |
|  | Косилка ротационная полуприцепная КРП-302-01 «Berkut Uno» | Владимирская | 03-28-16 | 2016 |
| ООО "КЗ" Ростсельмаш", г. Ростов-на-Дону |
|  | Комбайн кормоуборочный самоходный РСМ 1401 | Сев-Западная | 10-41-16 | 2016 |
| ООО "Завод "Бежецксельмаш"., г. Бежецк, Тверская обл. |
|  | Пресс-подборщик рулонный ПР-145С | Сев-Кавказская | 11-10-2016 | 2016 |
| ЗАО "Колнаг", г. Коломна, Московская обл |
|  | Комбайн картофелеуборочный AVR Spirit 6200 | Владимирская | 03-34-16 | 2016 |

# ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ В 2016 – 2014 гг.

# Приложение

| № п/п | Наименование и марка машины | Кол-во несоответствий ТУ и НД, шт. | Наработка на отказ, ч. | Основные отказы за период испытаний и несоответствия требованиям безопасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Машины, проходившие испытания в 2016 году |
|  | Трактор К-744Р1. ЗАО "Петербургский тракторный завод", г. Санкт-Петербург | 4 | 252 (350)* | Стук двигателя. Обрыв поршня; Течь масла по уплотнению ведущего вала КПП; Излом маслопровода от фильтра КПП; Течь масла по уплотнению левой конечной передачи ЗВМ |
|  | Трактор К-744Р3. ЗАО "Петербургский тракторный завод", г. Санкт-Петербург | 3 | 260 (350)* | Трещина стекла смотрового окна расширительного бака; Разрушение подшипника промежуточной опоры; Течь масла по уплотнению правой конечной передачи ЗВМ |
|  | Посевной комплекс "Кузбасс-Т" ПК-9,7. ООО "Агро", г. Кемерово | 3 | 120 (100)** | ГОСТ Р 53489-2009 п.4.14.2. Отсутствует надпись на бункере "Перевозка людей запрещена". ГОСТ Р 53489-2009 п.5.1.4. Надпись о применении средств индивидуальной защиты отсутствует. ГОСТ Р 53489-2009 п.4.5.1. Габаритный размер машины по ширине превышает 4,4 м и составляет 6,6 м. |
|  | Культиватор блочно-модульный полуприцепной КБМ-14,4ПС-4Д. ЗАО "ПК "Ярославович", г. Ярославль | 4 | 102 (100)** | Отказов за период испытаний не отмечено. Выявлено 4 несоответствия конструкции культиватора требованиям безопасности, указанным в п.п.4.3.5, 4.5.2, 4.6.2, 4.14.1 ГОСТ Р 53489-2009, п.2.1 ТУ аналогичного содержания: культиватор не оборудован собственными приборами световой сигнализации; орудие не укомплектовано противооткатными упорами и не оборудовано местами для их крепления на орудии; отсутствуют обозначения мест для установки домкратов; расшифровка символов с наклеек, установленных на орудии, не приведена в «Руководстве по эксплуатации». |

*  -     нормативы по ТУ;

**  -  нормативы по стандартам организации (ассоциации испытателей сельхозтехники) СТО АИСТ.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Агрегат дисковый АДС-8. ЗАО "КОМЗ-Экспорт" | 4 | 47,25 (70)* | Обрыв по сварке правой тяги шарнирного устройства навески; срез болтов крепления кронштейна прикатывающего катка; излом по отверстиям кронштейна крепления прикатывающего катка; излом стойки рабочего органа. |
|  | Комбайн картофелеуборочный AVR Spirit 6200. ЗАО "Колнаг", г. Коломна, Московская обл. | 7 | более 132 (100)* | Отказов за период испытаний не отмечено. Габаритные размеры по длине и высоте не соответствуют (превышают) данным ТУ. Комбайн не соответствует 5-ти пунктам стандартов по безопасности, в том числе: снижен уровень безопасности транспортирования из-за отсутствия страховочной цепи на снице; в «Руководстве по эксплуатации» имеется рекомендация о необходимости установки противооткатных упоров при установке комбайна на уклонах. Противооткатными упорами комбайн не укомплектован; снижен уровень безопасности из-за отсутствия обозначений мест установки домкратов; «Техническими условиями» на машину предусмотрено оборудование комбайна тентом, которым комбайн не был снабжен, машина не укомплектована, разводным и баллонным ключами; кожухи карданных валов привода изготовлены из материала черного цвета без применения сигнальной окраски. |
|  | Полуприцеп самосвальный ПС-12БМ. ЗАО "ПК "Ярославович", Ярославская обл., р/п Ясная Поляна | 6 | 844 (250)* | Отказов за период испытаний не отмечено. Отмечено 6 несоответствий полуприцепа по безопасности, в том числе: отсутствие передних габаритных огней; передних задних и боковых световозвращателей; не обозначены места установки домкратов; отсутствует запорное устройство, фиксирующее задний борт в поднятом положении; крепление предохранительной цепи к снице осуществляется с использованием резьбовых соединений, что не обеспечивает защиту цепи от снятия; «Руководство по эксплуатации» не содержит полного описания правил техники безопасности. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комбайн кормоуборочный полуприцепной КСД-2,0 «Sterh». АО "Клевер", г. Ростов-на-Дону | 9 | 104 (30)* | Технические отказы производственного характера: расшплитование оси и потеря ножа и оси ротора; раковина в металле, разрыв передней растяжки силосопровода. Оценкой безопасности и эргономичности комбайна отмечены следующие несоответствия: снижен уровень безопасности обслуживания из-за наличия деталей с незакругленными острыми углами; гладкой поверхности ограждения ременной передачи привода, используемой в качестве площадки обслуживания; комбайн не укомплектован противооткатными опорами и не оборудован страховочной цепью на снице; затруднено пользование краном гидросистемы из-за отсутствия указателей положения рукоятки крана, соответствующим: направлению подачи рабочей жидкости на гидроцилиндры механизмов подъема комбайна или регулирования положения козырька, положению рукоятки крана при транспортировке; «Руководство по эксплуатации» содержит ссылки на недействующие в настоящее время нормативные документы (к тому же не содержащие описания правил техники безопасности) и не содержит описания механизма стояночного тормоза и указаний о необходимости его использования. |
|  | Комбайн кормоуборочный самоходный РСМ 1401. ООО "КЗ"Ростсельмаш", г. Ростов-на-Дону | 6 | 101,7 (80)* | Выявлены три конструктивных недостатка: самоотворачивание гаек крепления остова вальца нижнего переднего к боковым дискам питающего аппарата; несрабатывание камнедетектора при работе на почвах с наличием естественных природных камней (2 случая) и по этой причине излом ножей деформация элементов конструкции. Производственный отказ - разрушение подшипника левой опоры вала ускорителя массы. Недостаточная надежность: коэффициент готовности 0,96 (по ТУ 0,98). Несоответствие требованиям безопасности по уровню шума на рабочем месте оператора 86,1 дБА при норме не более 80 дБА. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812-19. ЗАО СП "Брянсксельмаш", г. Брянск | 6 | 33,3 (100)** | Низкая надежность машины: наработка на отказ равна 33,3 ч (по ТУ 100 ч); коэффициент готовности равен 0,965 (по ТУ 0,98). Выявлены недостатки: некачественное изготовление реле 753.3777-01 блока реле электрошкафа - несрабатывание реле; некачественное изготовление привода насоса ходовой части КЗК-8-0222000 - сильная вибрация шкива и вала привода; некачественное изготовление пружины толкателя золотника гидрораспределителя основного гидроблока управления ГБ1 - излом пружины; поломка по сварке серьги КЗК 1787000 (2 шт.) наклонной камеры (некачественная сварка - непровар). Удельная суммарная оперативная трудоемкость устранения отказов равна 0,041 чел. -ч/ч (по ТУ не более 0,02). |
|  | Пресс-подборщик рулонный ПР-145С. ООО "Завод "Бежецксельмаш"., г. Бежецк, Тверская обл. | 10 | 52 (100)** | Выявлены конструктивные недостатки: габаритные размеры машины превышают требования ТУ по длине, мм: в рабочем положении по ТУ - не более 3820±120, факт. – 4200; в транспортном положении по ТУ не более 3720±120, факт. 4130; минимальный радиус поворота агрегата с трактором МТЗ-82, мм: - по следу наружного колеса 370б, факт. 4960; Не обеспечена жесткость конструкции передней полукамеры (2 случая)– трещины по корпусу и по стойкам корпуса. Произошли отказы: излом валика привода ведущего ролика механизма подачи шпагата; разрушение подшипника транспортера механизма прессования; предельный износ ручья шкива малого диаметра механизма обмотки. Низкая надежность машины – наработка на отказ 52 часа (по ТУ – 100 ч.). Машина не соответствует требованиям безопасности по 4 пунктам. На машине отсутствует паспортная табличка. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Косилка ротационная полуприцепная КРП-302-01 «Berkut Uno» | 7 | 156 (70)* | Технические отказы производственного характера: - каплепадение масла в месте соединения гайка-маслопровод. Косилка не соответствует 3м пунктам стандартов по безопасности, в том числе: расстояние между задними световозвращателями превышает требуемые 2 м; эксплуатационная документация не содержит полного описания правил техники безопасности. В разделе 4 «Требования безопасности» РЭ приводится ссылка на недействующие в настоящее время нормативные документы ЕТ-IV и ГОСТ 12.2.042-79 , которые содержат не описание правил техники безопасности, а требования безопасности к конструкции машин; на машине отсутствует табличка с надписью «Запрещается нахождение посторонних лиц ближе 50 м». |
| Машины, проходившие испытания в 2015 году |
|  | Посевной комплекс AGRATOR-COMBIDISК-9000. ОАО «ПК Агромастер», Татарстан | 7 | 8 (100)** | Разрушение опорных подшипников выравнивающего катка; изгиб маркеров; задевание нажимной штанги за несущую ось поводка сошниковой группы; излом по сварке несущего диска к валу выравнивающего катка; заклинивание гидромотора привода загрузочного шнека; излом оси крепления поводков сошниковой группы. Комплекс не соответствует 11-ти пунктам стандартов по безопасности, в том числе: нет надписи о применении средств индивидуальной защиты; отсутствие надписи на бункере «Перевозка людей запрещена»; не выдержана высота первой и последующих ступеней лестницы; отсутствуют световозвращатели; отсутствуют противооткатные упоры; отсутствует защитный кожух на привод вентилятора. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дисковый мульчировщик ДМ-6х2А. ОАО "Белагромаш - Сервис", г. Белгород | 5 | 52 (100)** | Излом стойки рабочего органа (3 случая). Машина не соответствует по безопасности 7-ми пунктам, в том числе: отсутствует противооткатные устройства; не обозначены места строповки; отсутствуют световозвращатели; отсутствует знак ограничения скорости; отсутствуют надписи по ТБ; техническое описание и инструкция по эксплуатации не соответствуют требованиям ГОСТ Р 53489. |
|  | Трактор гусеничный «Агромаш-90ТГ 1040А». ООО "Тракторная компания "ВгТЗ", г. Волгоград | 8 | 402 (250)* | Преждевременный износ соединительного пальца тяги остановочного тормоза; выход из строя реле кондиционера; отказ в работе датчика давления воздуха в пневмосистеме; отказ в работе датчика уровня топлива. Трактор не соответствует 7-ми пунктам ГОСТ по безопасности и эргономичности конструкции, в том числе по шуму в кабине – 88 дБа (вместо 80 по ТУ). |
|  | Культиватор широкозахватный безцепочный для сплошной обработки почвы КШУ-18Н. ОАО "Грязинский культиваторный завод" | 9 | 69,5 (100)** | Излом трёх S – образных пружин рабочего органа; деформация четырёх пружин пальцев бороновального модуля; отсутствуют боковые световозвращатели. |
|  | Глубокорыхлитель-щелерез ГЩ-4П. ОАО "Грязинский культиваторный завод" | 4 | 150 (100)** | Разрушение подшипника кольчатого катка. Машина не соответствует ТУ по ширине захвата (конструкционной), по массе и расстановке рабочих органов, а также по безопасности (ширина её составляет 4,415м при допустимой 4,4м). |
|  | Культиватор-гребнеобразователь RUMPTSTAD-RSF-2000 4x75 3КПК. ЗАО "Колнаг", г. Коломна, Московская обл. | 2 | 21 (100)** | Не соответствует требованиям ТУ по надежности – 21 час, вместо 100 часов на один отказ по ТУ. Не соответствует требованиям безопасности по обозначению маслёнок другим цветом. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Косилка-измельчитель КИР-1,5М. ОАО "Корммаш", Ростовская обл. | 5 | 76 (100)** | Не соответствует требованиям ТУ по надежности – 76 часов против 100 часов по ТУ; по степени измельчения зеленой массы; по минимальной установочной высоте среза – 12 см (против 7 см по ТУ); по безопасности конструкции – отсутствуют световозвращатели. |
|  | Сцепка гидравлическая выравнивающая СГС-21. ЗАО "Мащзавод", с. Павловск, Алтайский край | 10 | 30 (100)* | Обрыв кронштейна сницы по сварке; обрыв кронштейна крепления троса сницы по сварке; обрыв поддерживающих крюков борон; обрыв проушин шарнира соединения центральной и боковых секций рамы. Габаритный размер сцепки по ширине превышает допустимый ГОСТом и составляет 4,5 м (против 4,0 м). На сцепке отсутствуют световозвращатели; знак ограничения скорости; специальный чистик; механические фиксаторы боковых секций. Сравнительно низкая надежность сцепки. Наработка на отказ составляет 30 ч, вместо 100 по ТУ. |
|  | Сцепка прицепная СП-11К-01. ОАО "Корммаш", Ростовская обл. | 8 | 63,5 (100)* | Из-за неправильной сварки упора кронштейна невозможно установить и зафиксировать болтом кронштейн цепи; течь масла через штуцер гидросистемы сцепки. Машина не соответствует 8-ми пунктам безопасности конструкции, в том числе по габаритам сцепки; опора сцепки не регулируется; нельзя выполнить агрегатирование агрегата одним человеком и др. Низкая наработка на отказ – 65,5 ч, вместо 100 ч по ТУ. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Борона прицепная гидрофицированная БПГ-12. ОАО "Миллеровосельмаш" | 2 | 124 (100)** | На бороне отсутствует предупреждающая надпись об опасности отсоединения от ЭС без предварительной установки боковой балки на опору. На элементах конструкции машины отсутствуют соответ-ствующие надписи по безопасности и эргономичности конструкции. Элементы конструкции не позволяют оператору ЭС вести обзор с рабочего места объектов постоянного наблюдения. |
|  | Комплекс посевной «Волгарь-РОГРО» ПСК-12,0 3-х секционный. ООО "Сызраньсельмаш", г. Сызрань | 7 | 24 (100)* | Разрушение подшипника сошника (2 случая); разрушение подшипника катка (3 случая). Не соответствует ТУ по наработке на отказ; не соответствует требованиям документации по следующим показателям: ёмкость семенного бункера 3900 куб.дм ( по ТУ –3500 куб.дм); количество высевающих аппаратов – 6 (по ТУ –2 ); применяемые колеса комплекса не соответствуют оговоренным в ТУ. |
|  | Борона модульная БМ-4,5. ООО "Сельмаш", Самарская обл. | 3 | 130 (100)** | На машине отсутствуют: места строповки и зачаливания и их обозначение; световозвращатели; знак ограничения скорости; специальный чистик; соответствующие надписи по технике безопасности; руководство по эксплуатации. Габариты конструкции рамы составляют 4,91х1,36 м, что превышает допустимые значения ГОСТ Р. Гребнистость поверхности между проходами бороны составляет 4,6-6,8 см, что превышает допустимый уровень требований ТУ (1,0-2,0 см) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машины, проходившие испытания в 2014 году |
|  | Сеялка Д-9-60 SUPER. ЗАО "Евротехника", г. Самара | 10 | 40 100* | Разрушение пластмассовой соединительной муфты валов привода. Сеялка не обеспечивает безопасной транспортировки трактором по дорогам общего пользования: ширина машины превышает 4,4 м, отсутствуют средства обозначения габарита и приборы световой сигнализации. Отсутствует чистик для рабочих органов. Отсутствуют надписи по защите при работе с протравленными семенами. В ТУ нет требований к размерам площадок для загрузки бункеров. Не качественная окраска машины. |
|  | Разбрасыватель центробежный ZA-M 3000. ЗАО "Евротехника", г. Самара | 7 | Н.Д. 100* | Максимальная грузоподъемность бункера не соответствует данным маркировочной таблички. Неравномерность распределения удобрений не соответствует НД. Габаритные размера превышают требования НД. Не обозначены места установки домкратов. Отсутствуют передние световозвращатели. Вращающиеся части разбрасывателя не защищены ограждениями. Отсутствует надпись запрещающая подходить к работающему разбрасывателю ближе 15-35 м. |
|  | Сеялка Д9-4000. ЗАО "Евротехника", г. Самара | 9 | >124 100* | Отмечено 5 несоответствий требованиям безопасности: Не обозначены места строповки. Опасна транспортировка по дорогам общего пользования из-за отсутствия световой сигнализации и обозначения габаритов машины. Отсутствует надпись с предупреждением о необходимости использования средств индивидуальной защит при работе с протравленными семенами. Не приведены требования к размерам площадок для загрузки бункеров. |
|  | Сеялка пропашная свекловичная МС-8. ОАО "Миллеровосельмаш" | 6 | 37 100** | Сеялка не соответствует требованиям надежности. НО=37 ч. при норме 100 ч. Упирание опорной стойки в гидроцилиндр правого маркера. Разрушение сепараторов двух подшипников контрприводного вала. Габаритные размеры не соответствуют требованиям НД. Некачественная сварка: непровары, брызги металла, шлаковые включения, неравномерные швы. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сеялка пропашная МС-12. ОАО "Миллеровосельмаш" | 9 | 24 (100)** | Низкая надежность сеялки. Коэффициент готовности равен 0,93 при норме 0,98. Наработка на отказ – 24 ч. при норме 100 ч. Выявлено два несоответствия ТУ по эксплуатационным показателям, два по безопасности, два по окраске, два по качеству изготовленияэ |
|  | Культиватор «Степняк-10». ОАО "Миллеровосельмаш" | 9 | 17,4 80* | Низкая надежность - НО=17,4 ч. при нормативе 100 ч. Коэффициент готовности (Кг) =0,98 при нормативе 0,914. Невозможен перевод культиватора в рабочее положение из-за отсутствия зазора между головкой болта и гидроцилиндром. Излом скобы прицепного устройства из-за несоответствия чертежу. Скол режущей кромки лапы из-за некачественного изготовления. Поломка по сварке прутков опорного катка. Разрушение подшипника опорного катка. Несоответствие требованиям безопасности по 6 пунктам |
|  | Трактор К-744Р4. ЗАО «Петербургский тракторный завод» | 5 | 319 350* | Низкая надежность - НО=319 ч. при нормативе 100 ч.. При наработке м.ч - 957 выявлено 6 отказов. Высокий удельный расход топлива – 231 г/л.с./час при норме – не более 225 г/л.с./час. Выявлено 9 отклонений от требований безопасности. Некачественная окраска. Некомплектность – отсутствуют защитные колпачки оптики фар. |
|  | Культиватор прицепной КСП-12. ООО "Корммаш", п. Орловский, Ростовской обл. | 6 | 25,2 100* | Низкая надежность. НО=25,2. Кг=0,79 при норме – 0,98. Мал дорожный просвет – 190 мм, по ТУ – 300 мм. Не обеспечивается плавный подъем и опускание культиватора из рабочего в транспортное положение и наоборот. Некачественная окраска. Отсутствует комплект запчастей, инструмент и принадлежности. Отсутствуют упаковочные листы. |
|  | Косилка навесная КН-2,1М. ОАО "Корммаш", п. Орловский, Ростовской обл. | 12 | 14 100* | Низкая надежность. НО=14 ч.при норме – 100 ч. Кг=0,92 при норме - 0,97. Масса косилки – 228,5 кг не соответствует ТУ – не более 220 кг. Давление опорного башмака на почву 80 – 160 Н больше требований ТУ – 137,2 – 160 Н.. Некачественная окраска. Затирание крышки подшипника шатуна о штангу. Изломы транспортного прута, отводного прута, прута отводной доски. Несоответствие 1 пункту требований безопасности. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плуг чизельный ПЧН-6П ООО «БДМ-Агро» | 4 | 150 (100)** | Коэффициент готовности 0,97 при норме 0,98, что говорит о больших затратах времени на устранение отказов. Машина не соответствует трем пунктам требований безопасности. |
|  | Комплекс посевной «ВОЛГАРЬ-9 КП-9», ООО «Сельмаш | 5 | 40 (100)** | Низкая надежность комплекса. Наработка на отказ -40 ч при норме 100 ч. Низкое качество заводской сборки: неправильная установка крана подачи масла; течи масла в соединениях рукавов высокого давления. Разрывы семяпроводов. Низкий коэффициент использования сменного времени 0,67 при норме по ТУ – 0,75. |