Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№01-29-13 (6240322)

Культиватор Gaspardo HL8

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| MASHIO GASPARDO | General Management - Production Plant Via Marcello, 73 - 35011 Campodarsego (PD) - ITALIA Tel. +39 049 9289810, Fax. +39 049 9289900 |

| Назначение |
| --- |
| Культиватор Gaspardo HL8 предназначен для междурядной обработки восьмирядных посевов кукурузы, свеклы, подсолнечника, сои, и огородных культур. |
| Описание конструкции машины |
| Культиватор Gaspardo HL8 представляет собой навесную машину, состоящую из бруса, на который крепятся: опорные колеса, девять секций рабочих органов. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 5500 |
| ширина | 6200 |
| высота | 2850 (по трактору) |
| в транспортном положении |  |
| длина | 5500 |
| ширина | 6200 |
| высота | 2850 (по трактору) |
| Ширина захвата, м | 5,70 |
| Глубина обработки, см | От 3 до 7 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 9 до 10 |
| Условия эксплуатации |
| Навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Навешивается с помощью автосцепки гидросистемой трактора |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидросистемой трактора |
| Настройка рабочих органов | Механическая, ручная |
| Время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,08 |
| Агрегатирование | Трактор (с двигателем мощностью 80л.с.), оснащённый универсальной трёхточечной навеской, фактически использовали трактор Т-70 |
| Вид работы | Междурядная обработка посевов подсолнечника |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Рабочая ширина захвата, м | 5,60 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9,16 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Производительность га/ч: |  |
| -основного времени | 5,13 |
| -сменного времени | 4,24 |
| Удельный расход топлива за сменное время, кг/га | 2,86 |
| Качество работы |
| Глубина обработки, см | 5,6 |
| Уничтожение сорняков, % | 98 |
| Повреждение культурных растений всего, % | 2 |
| Требования безопасности |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена не полностью - нет надписей по технике безопасности и усилие при подъёме рабочего органа в транспортное положение, превышает допустимую норму на 150Н |
| Безопасность движения | Обеспечена при движении только по внутрихозяйственным дорогам |
| Техническое обслуживание |
| Ежесменное техническое обслуживание, при обкатке, при хра-нении. Трудоемкость ЕТО–0,23чел-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы использования культиватора по назначению. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Культиватор Gaspardo НL-8, соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения и надежности, по показателям безопасности имеются отклонения. |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Дешко Денис Сергеевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний №01-29-13 (6240322) от 03 октября 2013 года |