Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-79-13 (5010081)

Трактор сельскохозяйственный гусеничный

БЕЛАРУС 2103

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Рубцовский филиал ОАО "НПК "Уралвагонзавод" им. Ф.Э.Дзержинского | 658225 г.Рубцовск Алтайский край, пр.Ленина 204 |

| Назначение |
| --- |
| Трактор БЕЛАРУС 2103 предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами а также орудиями с диапазоном тяговых сопротивлений от 30 до 40кН в режиме рабочих скоростей. |
| Описание конструкции машины |
| В состав трактора входят: рама, кабина, моторно-трансмиссионный блок, карданная передача, задний мост с конечными передачами, ходовая часть, заднее навесное оборудование. Управление навесным устройством осуществляется с помощью основного пульта управления, расположенного в кабине и выносных кнопок расположенных сзади трактора на крыле. Управление механизмом поворота осуществляется рулевым колесом вместо рычагов. Улучшена обзорность за счет полностью остекленной кабины. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Тип трактора | Гусеничный |
| Тип двигателя | Шестицилиндровый, четырехтактный дизель жидкостного охлаждения с турбонаддувом. |
| Габаритные размеры трактора, мм: |  |
| - длина с балластными грузами | 6280 |
| - ширина | 2120 |
| - высота | 3000 |
| База, мм | 2290 |
| Колея, мм: | 1620 |
| Дорожный просвет, мм: | 360 |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,2 |
| Масса трактора, кг: - эксплуатационная | 12440 |
| Гусеница: -тип | Металлическая с РМШ |
| - ширина, мм | 500 |
| Условия эксплуатации: |
| Навеска трактора | Предназначена для соединения трактора с навесными машинами и управления их работой. Включает навесное устройство и гидравлическую систему. |
| Настройка рабочих органов | Гидравлически, и механически вручную. |
| Агрегатирование | С навесными, полунавесными и прицепными машинами а также орудиями с диапазоном тяговых сопротивлений от 30 до 40кН в режиме рабочих скоростей. |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Требования безопасности |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена. |
| Безопасность движения | Трактор приспособлен для движения только по внутри хо-зяйственным дорогам со скорость не более 26,12км/ч. |
| Техническое обслуживание |
| Предусмотрены все виды технического обслуживания |
| Заключение по результатам испытаний |
| Программа испытаний в текущем году не выполнена из-за низкой надежности трактора и неоперативного устранения отказов и неисправностей заводом изготовителем. Продолжить испытания трактора в 2014 году. |

| Испытания проведены: | ФГУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| --- | --- |
| Испытания провел: | Площенко Андрей Васильевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 01-79-13 (5010081) от 15 декабря 2013 года |