Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное  учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№ 14 – 08 -2013 (2020012)

Борона дисковая прицепная БДП-3200-04

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Белинсксельмаш» | 442246, Россия Пензенская область г. Каменка, 6 ул. Чернышевского, 1 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Борона дисковая прицепная БДП-3200-04 |
| Назначение | Предназначена для ресурсосберегающей предпосевной и основной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, уничтожения сорняков, измельчения пожнивных остатков после уборки посевных культур, а также для измельчения и выравнивания и уплотнения почвы. Борона применяется в почвенно-климатических зонах с влажностью почвы до 27%, твердостью грунта до 3,5МПа, а также на полях со значительным количеством пожнивных остатков. |
| Качество работы: |
| Средняя глубина обработки, см | 12,5…16,0 |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 |
| Измельчение пожнивных остатков, % | 100 |
| Крошение почвы, %, размер фракции, мм: 0..25 | 86,45…90,26 |
| 0…50 50…100 более 100 | 93,32…97,65 6,68…2,35 0 |
| Гребнистость, см | 2,9…3,1 |
| Забивание и залипание рабочих органов | не наблюдалось |
| Производительность за 1 час основного времени, га | 2,9 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | прицепной |
| перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| настройка рабочих органов | винтовыми талрепами |
| время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,12 |
| Агрегатирование | с тракторами тягового класса 3,0 т.с. Т-150К |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,20 |
| Эксплуатационная надежность | удовлетворительная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Борона дисковая прицепная БДП-3200-04 состоит из рамы на которой в два ряда установлены U-образные стойки с дисками, прицепного устройства, транспортного устройства, прикатывающего катка, гидросистемы, механизма регулировки угла атаки рабочих органов. Основными рабочими органами являются диски. Регулировка глубины обработки почвы производится изменением угла атаки дисков – винтовыми талрепами. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении |  |
| длина | 4785 |
| ширина | 3300 |
| высота | 1280 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 4525 |
| ширина | 3300 |
| высота | 1650 |
| Ширина захвата, м - конструкционная - рабочая | 3,20 3,10 |
| Глубина обработки, см | 12,5…16,0 |
| Масса, кг | 2080 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9,1…11,6 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | При влажности почвы 4,9…14,3% и твердости почвы 0,8…2,0 МПа, рабочей скорости 9,1…11,6 км/ч и глубине обработки почвы 12,5…12,9 см получены следующие показатели. Подрезание растительных остатков, % - 100 . Измельчение пожнивных остатков, % - 100. Гребнистость поверхности почвы, см – 2,9…3,0. Забивание и залипание рабочих органов не допускается. Борона устойчиво выполняет технологический процесс, обеспечила требуемое качество работы и регламентируемые эксплуатационно-технологические показатели ее удовлетворяют нормативным требованиям, за исключением коэффициента использования эксплуатационного времени. |

| Производительность | На предпосевной и основной обработке почвы борона работала на скоростях 9,1…11,6 км/ч, производительность за 1 час основного времени составила 2,9…3,59 га, сменного времени 2,29…2,76 га, удельный расход топлива за время сменной работы получен 6,21…7,7 кг/га. Средняя выработка за нормативную смену составила 15,88 га. |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Габаритные размеры бороны в транспортном положении обеспечивают безопасность движения по дорогам. Борона оборудована габаритными световозвращателями. Транспортная скорость до 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации бороны проводилось три вида ТО: при обкатке с трудоемкостью 0,63 чел.-ч, ЕТО через 8-10 часов с трудоемкостью 0,20 чел.-ч и ТО-1 через 60 часов с трудоемкостью 0,75 чел.-ч. Инструкция по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения об устройстве, ремонте и безопасной работе, однако имеются разночтения в инструкции и ТУ по ТО. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Борона дисковая прицепная БДП-3200-04 не соответствует отдельным требованиям ТУ и НД по показателям назначения и надежности (гребнистость поверхности, коэффициент использования эксплуатационного времени, коэффициент готовности и наработка на отказ). Изготовителю разработать мероприятия по устранению несоответствий. |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Карачевцев Анатолий Васильевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-08-2013 (2020012) от 26 сентября 2013 года |