Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

# «КИРОВСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

АКТ  Первичной технической экспертизы

№ 06 - 37- 2013 (2070042)

БУНКЕР (СИЛОС) ДЛЯ ПРИЕМА И ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА БЗП  9/680

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Техноград» | 614532, с. Лобаново, Пермский край, ул. Центральная,120а |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Бункера (силоса) для приема и хранения зерна 9/680 |
| Назначение | предназначен для долговременного хранения сухого (влажностью не более 14 %) очищенного зерна пшеницы, кукурузы, риса, ячменя, других зерновых культур и гранулированной продукции. |
| Описание конструкции машины |
| Бункер БЗП 9/680 имеет систему выгрузки, представляющую собой транспортер шнековый (конвейер выгрузной) и транспортер шнековый (конвейер зачистной), систему активного вентилирования с вентилятором, систему автоматического контроля температуры и датчики уровня. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры бункера (силоса), м: |  |
| - диаметр | 9,0 |
| - высота | 12,5 |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт | 11,5 |
| Емкость бункера, м3 | 680 |
| Вентиляционная система |
| Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
| Диаметр воздуховодов, мм | 150 |
| Выгрузной конвейер |
| - длина, мм - наружный диаметр винта, мм | 8450 200 |
| Привод | Электродвигатель и ременная передача |
| Зачистной конвейер |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
| Привод шнека | Электродвигатель и клиноременная передача |
| Привод тележки | Электродвигатель редуктор РЧ-80 и цепная передача ПР-25 |
| Наружный диаметр винта, мм | 200 |
| Шаг винта, мм | 200 |
| Результаты испытаний |
| Безопасность | Имеется два несоответствия требованиям ССБТ (отсутствуют обозначения мест для строповки, у технологического люка отсутствует табличка с правилами его использования и предупреждающие надписи или знаки) |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| По результатам проведения первичной технической экспертизы бункера (силоса) для приема и хранения зерна БЗП 9/680 установлено, что: - нормативная документация требует доработки; - имеется два несоответствия по оценке электродвигателя (тепловое реле вентилятора, тележки не настраиваются на номинальный ток). Программа испытаний в текущем году не выполнена из-за позднего монтажа бункера (силоса) для приема и хранения зерна БЗП 9/680 в хозяйстве. Продолжить испытания бункера (силоса) для приема и хранения зерна БЗП 9/680 в 2014 году. |
| Испытания проведены | ФГБУ «Кировская МИС»; 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, д. 1. Тел/факс (83354) 2-17-44 Сайт: http://kirovmis.ru E-mail: kirmis@orichi1a.kirov.ru |
| Испытания провел | Бехтерев К.А. |
| Источник информации | Акт первичной технической экспертизы № 06-37- 2013 (2070042) от 25 ноября 2013 года. |