Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

И ОБРАЗОВАНИЯ

# ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# «К  И  Р  О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ  МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 06-44-2013 (2070012)

Сушилка СоСС-8

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Техноград» | 614532, Пермский край, Пермский район, с. Лобаново, Центральная, 120А |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Зерносушилка СоСС-8 |
| Назначение | Предназначена для сушки зерновых , зернобобовых и масличных культур влажностью до 40 % |
| Качество работы: |
| - снижение влажности за один пропуск, % | 8,6 |
| - дробление зерна, % | 0,1 |
| - коэффициент устойчивости процесса сушки | 0,6 |
| - неравномерность сушки, % | -0,6; +0,5 |
| - количество испаренной влаги, кг/ч | 480 |
| - расход тепла на 1 кг испаренной влаги, кДж/кг: - фактический - приведенный | 4765 5089 |
| - расход отработанного агента сушки, м3/ч | 32224 |
| Производительность за час основного времени, пл.т т/% | 9,1 43 |
| Условия эксплуатации: |
| - тип | Стационарный |
| - привод | Электрический |
| - установленная мощность электродвигателей, кВт | 81 |
| Вид потребляемого топлива | Жидкое (дизельное) |
| Теплотворная способность топлива, кДж/кг | 42360 |
| - настройка машины | Пропускная способность сушилки регулируется реле времени |
| Агрегатирование | Сушилка находится в технологической линии зерноочистительно-сушильного комплекса |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,33 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | В процессе испытаний выявлено 12 несоответствий требованиям ССБТ |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота | 13800 3600 16290 |
| Масса машины, кг | Не определялась (представлена смонтированной, по ТУ – не более 14000) |
| Сушильная камера: |  |
| - тип | сотовый |
| - число, шт. | 2 |
| Общее число сушильных блоков (сот) | 8 |
| Зерновой объем (вместимость) сушилки, м3 | 43,5 |
| Выгрузной механизм сушильной камеры: |  |
| - тип | маятниковый |
| - мощность электродвигателя, кВт | 0,55 |
| Транспортирующее устройство | конвейер винтовой (шнек) |
| - число, шт. | 2 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |
| Воздухонагреватель (топочный блок): |  |
| - марка | ТБГ-1,6 |
| - число, шт. | 1 |
| Вентилятор теплоносителя: |  |
| - тип | осевой |
| - марка | ВО-30-160-12,5-0,4 |
| - число, шт. | 2 |
| - мощность электродвигателя, кВт | 37 |
| Горелка: |  |
| - марка | ГБЖ-2,5 |
| - мощность электродвигателя, кВт | 0,75 |
| - число горелок, шт. | 2 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Испытания зерносушилки проведены на поточной сушке пшеницы на фуражном режиме средней исходной влажностью 18,2 %. Из-за погодных условий пшеница частично проросла в колосе. При опытах зерносушилка работала стабильно, нарушений технологического режима не было, коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. При сушке в потоке за один проход зерна через сушилку было снято 8,6 % влаги, при этом неравномерность сушки, дробление получены в пределах нормативных требований. Теплотехнические показатели хорошие, фактический расход тепла на 1 кг испаренной влаги составил 4765 кДж. |
| Производительность | Производительность сушилки составила 9,1 пл.т. (по ТУ 20 пл.т) при расходе топлива топочным блоком 54,1 кг/ч. На производительность сушилки повлияла недостаточная производительность осевых вентиляторов и низкое качество материала (проросшее на корню зерно). Удельный расход электроэнергии за сменное время составил 7,6 кВт/т сухого зерна |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное техническое обслуживание, периодическое ТО-1 через 60 часов, а также техни-ческое обслуживание при постановке на хранение, при хранении и при снятии с хранения. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,18 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания зерносушилки. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| По результатам испытаний зерносушилки установлено, что она устойчиво выполняет процесс сушки зерна с удовлетворительными показателями качества. Зерносушилка имеет удовлетворительные теплотехнические показатели. Приведенный расход тепла на испаренные 1 кг влаги составил 5089 кДж/кг исп. вл. Конструкция сушилки надежна в эксплуатации, отказов за время испытаний не выявлено. У зерносушилки СоСС-8 выявлено 12 несоответствий требованиям ССБТ, 6 несоответствий требованиям ТУ. Изготовителю предложено разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков. |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Кировская МИС»; 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, д. 1. Тел/факс (83354) 2-17-44 Сайт: http://kirovmis.ru E-mail: kirmis@orichi1a.kirov.ru |
| Испытания провел: | Машковцев М.Ф. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 06-44-2013 (2070012) от 27 ноября 2013 года |