# МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

# РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

# ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

# И ОБРАЗОВАНИЯ

# ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# «К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 06-50-2013 (2020053)

Рисунок 1 – Транспортер наклонный ТСН-3,0Б (без цепи).

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Реммаш» | 427627, Россия, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Драгунова,13 |

Рисунок 2 – Элементы транспортера  горизонтального ТСН-3,0Б 
                                  (без цепи):

1 – устройство поворотное; 2 – привод; 3 – устройство

натяжное; 4 – противовес устройства натяжного.

Рисунок 3 – Цепь планочная со скребками транспортера

горизонтального ТСН-3,0Б.

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Транспортер навозоуборочный скребковый ТСН-3,0Б |
| Назначение | предназначен для механизированной уборки навоза из животноводческих помещений с одновременной погрузкой в транспортное средство. |
| Качество работы: |
| - кратность удаления в сутки, раз | 1 |
| - средняя продолжительность цикла удаления навоза, мин | 31,2 |
| - полнота удаления навоза, % | 94,0 |
| - высота осадка на дне канала, мм | 5 |
| - количество животных, получивших травмы от машин и оборудования, % | 0 |
| Производительность, т/ч | 4,8 |
| Условия эксплуатации: |
| - тип изделия | стационарный, скребковый, цепной |
| - привод | электрический |
| - суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт | 6,2 |
| Характеристика поголовья - вид | нетели, телки, ремонтный молодняк |
| - количество, голов | 110 |
| - возраст, мес. | 6-18 |
| - средняя живая масса, кг | 220-380 |
| Характеристика исходного материала: - вид подстилки | не применяется |
| - влажность навоза, % | 85,0-88,8 |
| - плотность навоза, кг/м³ | 997-1030 |
| - наличие посторонних включений, %: | 0 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-час | 0,09 |
| Эксплуатационная надежность | удовлетворительная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Транспортер ТСН-3,0Б состоит из горизонтального транспортера, наклонного транспортера и ящика управления с пусковой аппаратурой. Горизонтальный транспортер производит уборку и подачу навоза из животноводческого помещения на наклонный транспортер, который перемещает навоз вверх по корыту и сбрасывает его в транспортное средство или навозохранилище. Пуск наклонного и горизонтального транспортеров осуществляется с помощью пусковой аппаратуры, размещенной в ящике управления, которая обеспечивает включение горизонтального транспортера только после включения в работу наклонного транспортера.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры наклонного транспортера, мм: |  |
| - длина | 6400 |
| - ширина | 960 |
| - высота | 145 |
| Габаритные размеры приводной станции горизонтального транспортера, мм: |  |
| - длина | 1030 |
| - ширина | 310 |
| - высота | 830 |
| Масса машины, кг | 1902 |
| Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт | 6,2 |
| Длина цепного контура, мм: - горизонтального транспортера - наклонного транспортера | 161,0/153,65 13,00 |
| Высота погрузки навоза, м | 2,0 |
| Длина убираемого участка, м | 120,32 |
| Количество обслуживаемых животных, гол. | 110 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 оператор |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Полнота удаления навоза составила 94,0 %, что соответствует требованиям ТУ (94 – 96 %). Высота осадка навоза на дне канала составила 5 мм. Травмирования животных от машин и оборудования за период испытаний не выявлено. Повышение содержания в помещении углекислого газа, аммиака и сероводорода после удаления навоза не отмечено. |
| Производительность | Производительность при двукратном удалении навоза от 89 голов дойного стада КРС за 1 час времени: - основного времени – 4,8 т; - сменного времени – 5,5 т; - эксплуатационного времени – 4,5 т. |
| Безопасность | В процессе испытаний транспортёра навозоуборочного скребкового ТСН-3,0Б несоответствий требованиям ССБТ не выявлено. Изменения в конструкцию транспортера по сравнению с ранее испытанным образцом и в процессе испытаний не вносились. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное ТО, ежемесячное ТО и ежесезонное ТО. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,09 чел.-час. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме изложены вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Транспортер навозоуборочный скребковый ТСН-3,0Б соответствует требованиям ТУ по показателям назначения, надежности и безопасности |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Кировская МИС»; 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, д. 1. Тел/факс (83354) 2-17-44 Сайт: http://kirovmis.ru E-mail: kirmis@orichi1a.kirov.ru |
| Испытания провел: | Копанев В.П. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 06-50-2013 (2020053) от 20 декабря 2013 года |

# Text boxes

4            1                              3             2