# МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

# РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

# ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

# И ОБРАЗОВАНИЯ

# ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# «К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 06-54-2013 (1010033)

Измельчитель рулонов роторный ИРР-2М

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Доза - Агро» | 607247, Нижегородская область, Арзамасский р-н. р.п. Выездное, ул. Сельхозтехника |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Измельчитель рулонов роторный ИРР-2М |
| Назначение | предназначен для измельчения рулонов и тюков соломы и сена в сечку различной длины. |
| Качество работы: |
| Подача измельченного материала, кг/с | 1,2-2,6 |
| Средневзвешенный размер частиц, мм | 38-45 |
| Степень измельчения | 6,3-8,8 |
| Качество измельчения, % | 30-35 |
| Однородность состава частиц измельченного корма, % | 111,4-120,7 |
| Потери, % | 1,6-2,6 |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 26,7-37,3 |
| Производительность, т/ч. основного времени | до 2,7 |
| Условия эксплуатации: |
| - тип машины | стационарный |
| - привод | электрический напряжением 380 В |
| - настройка рабочих органов | подача материала регулируется изменением скорости вращения бункера; степень измельчения регулируется измененеим зазаора между молотками ротора и контрмолотками деки |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч.-час | 0,1 |
| Агрегатирование | для работы пневмоцилиндров необходимо подсоединение компрессора |
| Трудоемкость ежесменного ТО, ч.-час. | 0,22 |
| Эксплуатационная надежность | не определена |
| Удобство управления | неудобно |
| Безопасность выполнения работ | не обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Измельчитель рулонов роторный ИРР-2М состоит из станины, на которой установлен бункер, состоящий из двух цилиндров, соединенных ворошителями. Между цилиндрами бункера установлена неподвижная обечайка, в окне которой установлен измельчительный ротор. Привод ротора производится от электродвигателя через клиноременную передачу. Вращение бункера осуществляется от мотор-редуктора через клиноременную передачу, ведомым шкивом которой является корпус бункера. К передней части станины шарнирно прикреплен откидной борт, закрывающийся при помощи двух пневмоцилиндров. Борт также служит для загрузки рулона в бункер. Пневмоцилиндры управляются от компрессора, поставляющегося отдельно. Кожух ротора, в котором установлена дека с контрмолотками, оканчивается выходным патрубком, из которого производится выброс измельченной соломы воздушным потоком, создаваемым молотками ротора. Управление электрдвигателями и регулировка оборотов скорости вращения бункера производится с пульта управления. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Тип машины | стационарный |
| Привод | электрический от двух электродвигателей посредством ременных передач |
| Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт | 41 |
| Габаритные размеры, мм: -длина -ширина -высота | 2730 3390 3205 |
| Количество обслуживающего персонала | 1 |
| Масса машины, кг | 1830 |
| Ротор: |  |
| - тип | молотковый |
| - ширина, мм | 160 |
| - диаметр по концам молотков, мм | 690 |
| - частота вращения, об/мин | 1880 |
| Размеры бункера, мм: |  |
| - глубина полная ( с конусной частью) | 2150 |
| - глубина цилиндрической части | 1610 |
| - диаметр | 2400 |
| Частота вращения бункера, об/мин | до 3 |
| Марка компрессора | СБ 4/С-100LB30A |
| Мощность двигателя компрессора, кВт | 2,2 |
| Число пневмоцилиндров | 2 |
| Грузоподъемность откидного борта (максимальная масса рулона), кг | до 380 |
| Максимальный диаметр измельчаемых рулонов, мм | до 1800 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Основными качественными показателями работы являются: средневзвешенный размер частиц, равный 38-45 мм; степень измельчения – 6,3-8,8; качество измельчения -30-35 %, при нормативе ТУ не менее 60 %. |
| Производительность | Средняя производительность за час основного времени составила от 1,9 до 2,7 т. Средняя продолжительность технологического цикла составила 4,54 – 5,28 мин, в том числе непосредственно время измельчения рулона составило 4,3 – 5,04 мин. |
| Безопасность работы | Конструкция измельчителя имеет девять несоответствий требованиям ССБТ. Превышают норматив уровень шума и содержание пыли в рабочей зоне оператора, а также имеется ряд несоответсвий требованиям электробезопасности. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное ТО и периодическое ТО, трудоемкость ЕТО составила 0,22 чел.ч. В руководстве по эксплуатации подробно описан перечень работ при ЕТО и периодических ТО. |
| Заключение по результатам испытаний |
| По результатам государственных приемочных испытаний измельчителя рулонов роторного ИРР-2М установлено, что - измельчитель неудовлетворительно выполняет технологический процесс; - имеет 6 несоответствий требованиям ТУ; - имеет 9 несоответствий требованиям ССБТ. Недостатки конструкции: Конструкция машины не может обеспечить постоянную и равномерную подачу материала к измельчительному ротору, что приводит к пиковым нагрузкам электродвигателя привода ротора, хотя средняя загрузка электродвигателя при этом не превышает 40 %. Применение компрессора и пневмоцилиндров для подъема рулона в бункер ограничивает возможность применения машины при отрицательных температурах, а так же не обеспечивает плавное опускание откидного борта. Механизм регулировки длины сечки расположен в труднодоступном месте и не имеет шкалы и указателя направления вращения маховичка. Программа испытаний в текущем году не выполнена по объективным причинам. Продолжить испытания измельчителя рулонов роторного ИРР-2М в 2014 году. |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Кировская МИС»; 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, д. 1. Тел/факс (83354) 2-17-44 Сайт: http://kirovmis.ru E-mail: kirmis@orichi1a.kirov.ru |
| Испытания провел: | Иванов В.Т. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 06-54-2013 (1010033) от 20 декабря 2013 года |