# Министерство сельского хозяйства

# Российской Федерации

Департамент научно – технической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Поволжская государственная зональная машиноиспытательная

станция»

Протокол испытаний

№ 08-44-13 (5010063)

Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов

ИСРК-12Г «Хозяин»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО « Интенсивные технологии» | 214031, Россия, г.Смоленск, ул.Смольянинова, д.5, оф. 13 Тел./факс: (+7 4812) 200-728 Тел.: (+7 4812) 200-729 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов ИСРК-12Г «Хозяин» |
| Назначение | Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов ИСРК-12Г «Хозяин предназначен для приготовления (доизмельчения и смешивания), транспортировки и раздачи кормовых смесей по заданной программе из различных компонентов, а также загрузки волокнистых и прессованных кормов (солома, сено и т.д.) грейферным погрузчиком, с применением электронной системы взвешивания кормовой смеси. |
| Качество работы : |
| Значения возможных норм раздачи корма, кг/пог. м | 19,6 |
| Неравномерность раздачи корма по длине кормовой линии, % не более | 13,8 |
| Неравномерность смешивания корма, % не более | 17,8 |
| Качество измельчения грубых кормов: - содержание частиц размером до 50 мм по массе, % | 74,19 |
| Качество измельчения сочных кормов: - содержание частиц размером до 50 мм по массе, % | 64,72 |
| Потери корма: %не более |  |
| - при смешивании | 1,5 - 2,5 |
| - при раздаче | При раздаче нет |
| Полнота выгрузки корма (остаток), % | 99,5 |
| Производительность за 1 ч, т: - основного времени | 4,7 |
| Условия эксплуатации: |
| - присоединение к трактору (способ агрегатирования) | Полуприцепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | С помощью собственной гидросистемы управляемой дистанционно из кабины трактора |
| - настройка рабочих органов | Норма выдачи – величиной открытия шиберной заслонки (гидроцилиндром) |
| - время подготовки машины к работе | 0,17 ч |
| Агрегатирование | МТЗ - 82.1 |
| Вид животных обслуживаемых машиной | Крупный рогатый скот |
| Число животных обслуживаемых машиной, голов | 320 - 410 |
| Способ содержания животных | Беспривязный |
| Используемые корма для приготовления кормосмеси | Солома, зеленая масса многолетних трав |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,05 |
| Эксплуатационная надежность | 0,99 |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Состоит из рамы, бункера, грейферного оборудования, шнекового рабочего органа, весового механизма, механизма раздачи кормов, привода рабочих органов, тормозной системы, гидросистемы, оси тормозной с колесами. Двухшнековая конструкция рабочих органов с измельчающими ножами позволяет качественно измельчить и смешать длинноволокнистые компоненты корма. Редуктор привода имеет 2 ступени, что позволяет выбрать оптимальный режим работы для различных типов кормов. Оснащен автономной гидросистемой и собственным грейферным оборудованием для загрузки сена, соломы и т.д. Наличие весового устройства позволяет производить контроль за массой корма загружаемого в кормораздатчик согласно рациона.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Грузоподъемность, т | 4,0 -4,1 |
| Емкость бункера, м3 | 12,0 |
| Привод рабочего органа | От вала отбора мощности трактора |
| Частота вращения ВОМ, об/мин. | 540 |
| Скорость движения агрегата, км/ч: |  |
| - при раздачи кормов | 1,3 |
| - транспортная скорость: с грузом без груза | 6,1 7,8 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 (тракторист) |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 6950 |
| - ширина | 2270 |
| - высота | 2520 |
| Масса конструкционная с полным комплектом рабочих органов, кг | 5200 |
| Весовой механизм: - наибольший предел взвешивания, кг - наименьший предел взвешивания, кг | 5200 1 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Предельное значение возможных норм раздачи корма при испытании составила 19,6 кг/пог.м., при односторонней раздаче, при влажности 76,8 % и насыпной плотности 203,8 кг/м3 (по ТУ – 55 кг/м при 2-х сторонней раздаче и при насыпной плотности 300 кг/м3). Качество смешивания компонентов кормовой смеси удовлетворительное, неравномерность составила 17,8% (по ТУ не более 20%), сепарации не наблюдается. Качеству доизмельчения корма хорошее – содержание частиц размером до 50 мм по массе по сочным кормам составило 64,72% , грубым – 74,19%. Потери корма при смешивании составили 1,5 – 2,5%, а при раздаче потери корма отсутствуют. Остаток корма в бункере после раздачи в пределах норматива, полнота выгрузки составляет 99,5%. Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов ИСРК-12Г «Хозяин» надёжно выполняет технологический процесс загрузки, перемешивания, измельчения, транспортировки, раздачи кормовых смесей и вписывается в технологию кормления крупного рогатого скота. |
| Производительность | Производительность технологического процесса за 1 ч основного времени получена равной 4,7 т. В работе агрегат обслуживался одним механизатором. Удельный расход топлива получен равным 1,51 кг/т. За время проведения контрольных смен нарушений технологического процесса не выявлено. |
| Безопасность движения | Кормораздатчик используется только внутри фермерской зоны, и не предназначен для передвижения по дорогам общего пользования. |
| Техническое обслуживание | Ежесменное ТО периодичность-8-10 ч; продолжительность – 0,17 ч; Периодическое ТО -1 периодичность-125 ч; продолжительность – 0,57 ч; трудоемкость-0,57 чел.-ч. Периодическое ТО -2 периодичность-250 ч; продолжительность – 0,90 ч; трудоемкость-0,90 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме, доступной форме и качественно излагает все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| В результате проведенных периодических испытаний измельчителя-смесителя-раздатчика кормов ИСРК-12Г «Хозяин» установлено: - показатели качества выполнения технологического процесса в пределах требований НД; - наработка на отказ составила 150 часов (по ТУ не менее 400), выявлены два отказа конструкционного характера: недостаточная прочность изготовления тяг захвата; - имеется одно отклонение от требований системы стандартов безопасности труда – на бортах машины нет надписи «Перевозка людей запрещена»; - производительность всего технологического процесса за 1 ч основного времени получена равной 4,7 т. Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов ИСРК-12Г «Хозяин» соответствует требованиям ТУ по показателям назначения, надежности и безопасности. |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция» 446442, Самарская обл., г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, тел. 46-1-43, 46-2-51 E-mail povmis2003@mail.ru |
| Испытания провел: | Надеев В.П. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 08-44-13 (5010063) от 30 октября 2013 года |