Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная

станция»

Протокол испытаний

№ 12 - 2 - 2013  (6240272)

Борона зубовая тяжелая Contour Commander

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| Фирма «Brandt Agricultural Products Ltd» | Канада |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Борона зубовая тяжелая Contour Commander |
| Назначение | Предназначена для распределения растительных остатков после уборки и заделки их в почву, закрытия влаги перед посевом, довсходового боронования посевов, заделки семян многолетних трав, повсходового боронования подсолнечника и пшеницы, рыхления поверхности слоя почвы на 2-3 см и выравнивания поверхности поля. |
| Качество работы: |
| - глубина обработки, см | 7 |
| - гребнистость поверхности почвы, см | 3 |
| - залипание и забивание рабочих органов | Не наблюдалось |
| Производительность | На довсходовом бороновании посевов кукурузы - 34,16 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Жесткое прицепное устройство с проушиной для присоединения к навесной системе трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов | Гидравлическая и вручную |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,04 чел.-ч |
| Агрегатирование | Тр. кл. 5 (Versatile 2375) |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,08 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм в рабочем положении: - длина - ширина - высота | 8450 21380 1620 |
| в транспортном положении: |  |
| - длина - ширина - высота | 16300 3970 3850 |
| Конструкционная ширина захвата, м | 21,38 |
| Рабочая скорость, км/ч | 16,0-16,4 |
| Количество секций, шт. | 7 |
| Тип рабочего органа | Граблина пружинная |
| Ширина секции, м | 3 |
| Междурядье, см | 6 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Показатели качества работы определялись на довсходовом бороновании посевов кукурузы, борона агрегатировалась с трактором Versatile 2375. При этом получены следующие показатели: - глубина обработки составила 7 см (по НД – от 4 до 12 см); - гребнистость поверхности почвы составила 3 см (по НД – 3 см); - забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось |
| Производительность | Борона использовалась на довсходовом бороновании посевов кукурузы при рабочей скорости движения 16,4 км/ч и рабочей ширине захвата 20,83 м. При этом получена производительность за 1 час сменного времени 26,27 га. Удельный расход топлива составил 1,19 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0 |
| Безопасность движения | Борона предназначена только для работы в поле и выход на дороги общего пользования является исключением. Транспортная ширина бороны – 3970 мм, высота – 3850 мм. Транспортная скорость движения – до 30 км/ч. Дорожный просвет – 350 мм |
| Техническое обслуживание | В руководстве по эксплуатации приведена неполная информация по выполнению технического обслуживания. Предусмотрено три вида технического обслуживания: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО-0,08 чел.-ч. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Борона зубовая тяжелая Contour Commander соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения и надежности |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Сибирская государственная зональная машиноиспытательная станция» 646811, Омская область, Таврический район, с. Сосновское, ул. Улыбина, 8 |
| Испытания провел: | Катбин Б.Б. |
| Источник информации: | Протокол № 12-2-2013 (6240272) от 15 июля 2013 года |