МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

№ 11-31-13 (2010041)

## Трактор ГУСЕНИЧНЫЙ сельскохозяйственный

АГРОМАШ-150ТГ 1040А с резиноармированной гусеницей

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ» | 400006, г. Волгоград, пл. Дзержинского, д.1 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Трактор гусеничный сельскохозяйственный Агромаш-150ТГ 1040А с резиноармированной гусеницей (РАГ) |
| Назначение | Трактор гусеничный сельскохозяйственный Агромаш-150ТГ 1040А с резиноармированной гусеницей (РАГ) предназначен для выполнения основных сельскохозяйственных работ в агрегате с навесными, полунавесными, полуприцепными и прицепными гидрофицированными и негидрофицированными машинами и орудиями на пахоте, предпосевной обработке почвы, посеве, для работы в орошаемом земледелии, на осушенных болотах. |
| Качество работы: |
| - эксплуатационная мощность двигателя, кВт | 99,71 |
| - частота вращения коленчатого вала дизеля при эксплуатационной мощности, мин-1 | 1888 |
| - удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт∙ч | 240 |
| - номинальный коэффициент запаса крутящего момента дизеля, % | 43,7 |
| Условия эксплуатации: |
| Агрегатирование | Трактор агрегатируется со всеми гидрофицированными и негидрофицированными, серийно выпускаемыми сельскохозяйственными машинами и орудиями, предназначенными для работы в агрегате с тракторами класса 3…4 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. | 0,24 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции трактора |
| На тракторе Агромаш-150ТГ 1040А установлен дизель Д-442ВСИ, выпускаемый ОАО «Алтайский моторный завод», водяного охлаждения, четырехтакный, четырехцилиндровый, с непосредственным впрыском, с двухклапанными индивидуальными головками цилиндров, с запуском электростартером. Трансмиссия – механическая, включает муфту сцепления, передачу карданную, коробку передач, задний мост, передачи конечные. Муфта сцепления – фрикционная, двухдисковая, постоянно замкнутого типа. Передача карданная – телескопический вал с двумя универсальными карданными шарнирами на игольчатых подшипниках открытого типа с механическим тормозком муфты сцепления. Обеспечивает передачу крутящего момента и компенсацию перекосов и несоосности между валом муфты сцепления и валом коробки передач. Коробка передач – механическая, пятиступенчатая, с шестернями постоянного зацепления. Коробка передач и задний мост имеют общий корпус. Мост задний - состоит из главной передачи, планетарного механизма поворота и тормозных устройств. Конечные передачи – расположены по обеим сторонам заднего моста и состоят из пары шестерен и ведущих колес. Ведущие колеса передают крутящий момент на гусеничные цепи, что обеспечивает поступательное движение трактора. Управление движением трактора осуществляется двумя рычагами поворота, педалью муфты сцепления и педалью остановочных тормозов, воздействующих через пневмоусилители следящего типа. Рама трактора сварная, предназначена для крепления на ней всех частей трактора. Гидравлическая и навесная система. Трактор оборудован раздельноагрегатной гидравлической системой, задним навесным устройством (ЗНУ) и прицепным устройством. Максимальное давление жидкости в системе – 18…20 МПа. Электрооборудование постоянного тока с номинальным напряжением 12 В выполнено по однопроводной схеме. Пневматическая система трактора предназначена для снижения усилий на рабочих органах управления поворотом, тормозами и муфтой сцепления. Резиноармированная гусеница РАГ представляет собой сборочную единицу из металлических закладных элементов, стального троса, корда и резины. Резиноармированная гусеница РАГ представлена типоразмером 470×126×61, с шириной гусеницы - 470 мм, шагом - 126 мм и количеством звеньев - 61. При установке гусеницы РАГ вместо металлической гусеницы с ОМШ требуется замена элементов ходовой системы трактора: ведущих колес, направляющих колес, поддерживающих и опорных катков. Отличие в конструкции заменяемых элементов ходовой системы трактора по сравнению с серийными: 1 Ведущее колесо – сборное, венец выполнен из четырех секторов, закрепленных болтами к ступице (серийное – цельное). Количество зубьев ведущего колеса – 18 шт. (у серийного – 13 шт.). 2 Направляющее колесо с уменьшенной шириной обода – 55 мм (у серийного – 84 мм). 3 Каретка подвески с опорными катками с шириной обода 90 мм (у серийного катка ширина обода – 60 мм). Расстояние между спаренными опорными катками каретки – 149 мм (у серийной каретки – 139 мм). 4 Шаг резиноармированной гусеницы – 126 мм ( у металлической – 170 мм), количество звеньев – 61 шт. (у металлической – 45 шт.) |

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры трактора, мм: длина с навесной системой ширина высота | 5325 1865 3100 |
| Масса трактора эксплуатационная с полным балластом, кг | 8238 |
| Диапазон скоростей движения трактора, км/ч: переднего хода заднего хода | 7,35…17,15 7,5 |
| Вместимость топливного бака, л | 308 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | - эксплуатационная мощность – 99,71 кВт; - частота вращения коленчатого вала дизеля при эксплуатационной мощности - 1888 мин-1; - удельный расход топлива при эксплуатационной мощности – 240 г/кВт∙ч; - номинальный коэффициент запаса крутящего момента дизеля – 43,7% |
| Безопасность движения | Трактор приспособлен для передвижения по грунтовым полевым дорогам и дорогам общего пользования с твердым покрытием в агрегате с навесными, прицепными и полунавесными сельскохозяйственными машинами и орудиями. Управление движением трактора осуществляется двумя рычагами поворота, педалью муфты сцепления и педалью остановочных тормозов, воздействующих через пневмоусилители следящего типа |
| Техническое обслуживание | Выполнение операций технического обслуживания затруднений не вызывало, за исключением доступа к заливной горловине радиатора системы охлаждения двигателя. Трудоёмкость ежесменного ТО составляет 0,24 чел.-ч. Руководство по эксплуатации трактора в доступной форме и достаточной степени освещает вопросы правил эксплуатации и технического обслуживания |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Трактор Агромаш-150ТГ 1040А с резиноармированной гусеницей (РАГ) не соответствует отдельным требованиям ТУ по показателям надежности. Наработка гусеницы на ресурсный отказ составляет 626 м.ч при требуемой по ТЗ – не менее 1500 м.ч. Изготовителю резиноармированной гусеницы ОАО «НИИ стали» доработать конструкцию и технологию изготовления РАГ. |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Павлов Г.П. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-31-13 (2010041) от 02 декабря 2013 года |