Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Владимирская государственная зональная

машиноиспытательная станция»

Протокол испытаний

№03-11-13 (5020382)

| дисковой бороны HORCH Joker 12RT |
| --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| Фирма ООО «ХОРШ Русь» | 399921 Липецкая область, Чаплыгинский район, пос. Рощенский |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Дисковая борона HORCH Joker12RT |
| Назначение | Предназначена для традиционной минимальной основной и предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры на не каменистых почвах. |
| Качество работы: |
| Ширина захвата, м Глубина обработки, см Подрезание растительных остатков, % Забивание и залипание рабочих органов | до 12 до 12 не менее 100 не допускается |
| Производительность, га/ ч на 1м ширины захвата | 12,4/1,03 |
| Условия эксплуатации: |
| присоединение на трактор (способ агрегатирования) | на тягово-сцепное устройство трактора |
| перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| настройка рабочих органов | механический (регулировочным винтом) |
| время подготовки машины к работе (навески), чел.-ч | 0,08 |
| Агрегатирование | трактора мощностью не менее260 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0.33 |
| Эксплуатационная надежность | удовлетворительная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Борна состоит из прицепной рамы (фермы), которой крепятся решетчатая рама с 3-мя рядами рабочих органов. Рабочий орган представляет собой сферические вырезанные диски и прикатывающие катки. К решеточной раме крепятся подъемные крылья с рабочими органами и прикатывающими катками. На основной раме (ферме) крепятся четыре симметрично расположенных опорных колеса, служащих для поддержания постоянной рабочей глубины, а в задней части на опорах крепятся два ходовых колеса, служащих для транспортировки дисковой бороны. Агрегатирование бороны происходит через регулируемое тяговое дышло, закреплённое на основной раме (ферме).

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |
| в рабочем положении | 6700х12000х1760 |
| в транспортном положении | 6650х3050х4000 |
| Ширина захвата, м | 12 |
| Дорожный просвет, см | 150 |
| Масса, кг | не определялась |
| Пределы регулировки рабочих органов по глубине, м | до 15 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 12 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Испытания дисковой бороны HORSCH Joker 12RT проведена на предпосевной обработке почвы в агрегате с трактором John Deere 9460R.Работа выполнялась со скоростью 10,4 км/ч (по СТО АИСТ 4,6-2010 до 12км/ч) с шириной захвата 11,9м. Качество выполнения технологического процесса соответствует СТО АИСТ 4,6-2010. Глубина обработки составляет 7,1см (по СТО АИСТ 4,6-2010 до 12см). Подрезание сорняков полное. Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось. |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени получено 12,4 га. Удельный расход топлива за сменное время получен 7,1 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса 1,0. Данные получены на поле с ровным рельефом и выровненном микрорельефом. Влажность почвы в слое до 10см составила 24,7% с твердостью почвы в слое до 10см 1,23МПа и засорённостью почвы сорняком 25г/м2. |
| Безопасность движения | Агрегат в составе с трактором John Deere 9460R и дисковой бороны HORSCH Joker 12RT приспособлен к движению по дорогам со скоростью до 12 км/ч. Безопасность движения обеспечивается без дополнительного оборудования машины тормозами. |
| Техническое обслуживание (ТО) | Виды ТО: ежесменное, периодическое и сезонное (постановка на хранение и снятие с хранения). Трудоёмкость ежесменного получена-0,33чел.-ч; Инструкция по эксплуатации составлена в достаточном объеме для правильной эксплуатации. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Испытанный образец дисковой бороны HORSCH Joker 12RT соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Красников М.Е. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-11-13(5020382) от 05 августа 2013года |