Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

“Владимирская государственная зональная 
машиноиспытательная  станция”

Протокол испытаний

# №  03-68-13 (6240972)

| валкователя ротационного Swadro 807 |
| --- |
| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| фирма «KRONE» | Германия |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Валкователь ротационный Swadro 807 |
| Назначение | Валкователь ротационный Swadro 807 предназначен для сгребания провяленной травы из прокосов в валки. |
| Качество работы: |
| Характеристика валка: - ширина, см - высота, см - расстояние между валками, см - плотность, кг/м3 - неравномерность плотности, % | 135,0 67,0 1080,0 10,3 12,6 |
| Потери общие, % | 0,1 |
| Загрязнение сена почвой, % | 0 |
| Производительность за час основного времени, га | 5,7 |
| Условия эксплуатации: |
| навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | полуприцепные |
| перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| настройка рабочих органов: регулировка рабочей высоты регулировка ширины валка | кривошипными рукоятками и пультом управления (электроприводом) конической ручкой и регулировочным винтом |
| время подготовки машины к работе (навески) | 0,07 |
| Агрегатирование | Беларус 892.2 (95л.с.) |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,05 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Основными узлами валкователя являются: навесное устройство, рама с двумя транспортными колесами, роторами с опорными колесами на механизме Tridem, валкообразующего устройства, механизма привода, гидросистемы и электросистемы. Агрегатируется с тракторами мощностью не менее 37кВт (50л.с.).

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |
| в рабочем положении: длина ширина высота | 7370 6230 2150 |
| в транспортном положении: длина ширина высота | 7370 2950 3490 |
| Рабочая ширина захвата, м | 6,1 |
| Масса, кг | 1750 (по данным завода-изготовителя) |
| Рабочая скорость, км/ч | 9,3 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Показатели качества работы соответствуют требованиям СТО АИСТ 1.14-2012. Ширина валка получена 1,35м, (от 1,2 по НД). Общие потери 0,1% (не более 2% по НД). Загрязнения сена почвой не наблюдалось. |
| Производительность | Режим работы выбирался исходя из условий, средняя рабочая скорость составила 9,3км/ч (не более 10,1км/ч) по СТО АИСТ 1.14-2012). При рабочей ширине захвата 6,1м (по данным ИЭ - 6,2м), производительность за 1 час основного времени получена 5,7 га (6га/ч по данным ИЭ). Производительность за 1 час сменного времени рассчитана при средней зональной длине гона 1,0км, размере поля 60га. При этих нормативах коэффициент использования сменного времени получен 0,8. Технических отказов за период испытаний не отмечено, поэтому коэффициент использования эксплуатационного времени равен сменному. Нарушений технологического процесса в период испытаний не наблюдалось, в связи с этим коэффициент надежности технологического процесса равен единице. |
| Безопасность движения | Снижен уровень безопасности при транспортных переездах из-за отсутствия знака ограничения максимальной транспортной скорости. |
| Техническое обслуживание | Ежедневное техническое обслуживание валкователя осуществлялось одним механизатором и затруднений не вызывало. Инструмента трактора, агрегатируемого с валкователем, достаточно. Трудоёмкость проведения ЕТО составила 0,05 чел.-ч. Инструкция по эксплуатации составлена в достаточном объеме для сборки, правильной эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Испытаниями импортного образца валкователя ротационного Swadro 807 установлено, что машина вписывается в технологию сельскохозяйственного производства и по показателям назначения соответствует отечественным требованиям, поэтому может быть использована в сельхозпроизводстве зоны МИС. Образец соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности. |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным бюджетным учреждением “Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция”601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Нагорный, ул. Горячкина д. 2 |
| Испытания провел: | Жильцов Михаил Михайлович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 03-68-13 (6240972) от 05 декабря 2013г. |