МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 14-14И-2014 (1020132)

от 31 октября 2014 г.

выполнения информационной услуги по результатам

приемочных испытаний бороны дисковой

модульной прицепной БДМП-6х4С-04

пос. Камыши 2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1 Назначение машины 	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	5

3 Результаты испытаний	6

3.1 Показатели назначения	6

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД	8

4 Заключение по результатам испытаний	9

5 Выводы	10

Приложение А Оценка эффективности изменений, внесенных в

конструкцию машины и особенности  конструкции	11

В В Е Д Е Н И Е

| Наименование машины | Борона дисковая модульная прицепная |
| --- | --- |
| Марка машины | БДМП-6х4С-04 |
| Заводской номер машины | 1 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ЗАО «Белинсксельмаш» |
| Сведения о сертификации | нет данных |
| Период проведения испытаний | 03.04. …29.08.2014 г. |
| Место проведения испытаний | ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» ФГУП Льговская ОСС Россельхозакадемии Льговского района Курской области |

Испытания проведены на соответствие требованиям  ТУ 4732-030-00235565-2009, утвержденным Генеральным директором ЗАО  «Белинсксельмаш» 14.04.2011 г. по рабочей программе-методике,  утвержденной  директором ФГБУ «Центрально-Черноземная  МИС» 07.04.2014 года.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Борона дисковая модульная прицепная БДМП-6х4С-04 (рис. 1) предназначена для ресурсосберегающей предпосевной и основной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков после уборки посевных культур, а также для измельчения, выравнивания и уплотнения почвы после дискования.

Борона применяется в почвенно-климатических зонах,  с влажностью почвы до 40%, а также на полях со значительным количеством пожнивных остатков. Агрегатируется с тракторами тяговых классов 5-6.

Рисунок 1 – Борона дисковая модульная прицепная БДМП-6х4С-04.

Общий вид

- УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
|  |  | фон 1 | фон 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вид работы | предпосевная и основная обработка почвы | дискование стерни |
| Тип почвы и название по механическому составу | нет данных | темно-серые лесные среднесуглинистые |
| Рельеф | то же | ровный |
| Микрорельеф | -«- | волнистый |
| Влажность почвы, % в слое, см: | до 40 | 18,2…20,9 | 4,6…9,8 |
| 0-5 5-10 10-15 | нет данных | 18,2 | 4,6 |
|  | то же | 20,4 | 7,3 |
|  | -«- | 20,9 | 9,8 |
| Твердость почвы, МПа, в слое, см: | -«- | 0,8…1,0 0,8 0,9 1,0 | 1,0…1,7 1,0 1,4 1,7 |
| 0-5 5-10 10-15 | -«- -«- -«- |  |  |
| Засоренность почвы сорняками, шт./м2 | -«- | 40 | 63 |
| Высота сорных растений, см | -«- | 7,0 | 14,4 |
| Засоренность почвы пожнивными остатками, г/м2 | -«- | 0,704 | - |
| Предшествующая обработка | -«- | не проводилась |
| Режим работы: |  |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч | до 12 | 9,5 | 10,5 |
| Установочная глубина обработки, см | 8…15 | 9,0 | 10,0 |
| Рабочая ширина захвата (с учетом перекрытия), м | нет данных | 5,9 | 5,9 |

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническая характеристика |
| Тип изделия | прицепная |
| Агрегатируется (марки тракторов) | тракторы тяговых классов 5-6 | Case 310 |
| Рабочие скорости, км/ч | до 12 | 9,5…10,5 |
| Ширина захвата, м - конструкционная - рабочая (с учетом перекрытия) | 6,0 нет данных | 6,0 5,9 |
| Транспортная скорость, км/ч | до 20 | до 20 |
| Габаритные размеры бороны, мм в рабочем положении: |  |  |
| - длина | 6770±50 | 6730 |
| - ширина | 6175±50 | 6200 |
| - высота | 1530±50 | 1480 |
| в транспортном положении: |  |  |
| - длина | 6770±50 | 6730 |
| - ширина | 3360±50 | 3400 |
| - высота | 3500±50 | 3460 |
| Дорожный просвет, мм | не менее 250 | 280 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 6350±5% | 6220 |
| Другие показатели: |  |  |
| - количество режущих узлов, шт. | 60 | 60 |
| - количество рядов, шт. | 4 | 4 |
| - количество опорных колес, шт. | 2 | 2 |
| - диаметр диска, мм | 560 | 560 |
| - расстояние между дисками, мм | 200 | 200 |
| - расстояние между рядами дисков, мм | 700 | 700 |
| - диаметр катка, мм | нет данных | 520 |
| Функциональные показатели |
| Производительность за 1 ч, га: - основного времени | 3,6…6,8 | фон 1 | фон 2 |
|  |  | 5,61 | 6,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| - сменного времени - эксплуатационного времени | нет данных 2,8…5,3 | фон 1 | фон 2 |
|  |  | 4,43 4,43 | 4,94 4,94 |
| Удельный расход топлива, кг/га | нет данных | 7,93 | 7,38 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |
| - технологического обслуживания | то же | 0,99 | 0,99 |
| - надежности технологического процесса | не менее 0,98 | 0,98 | 1,0 |
| - использования сменного времени | нет данных | 0,79 | 0,80 |
| - использования эксплуатационного времени | не менее 0,78 | 0,79 | 0,80 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |
| Подрезание растительных остатков, % | 100 | 100 | 100 |
| Заделка пожнивных остатков, % | нет данных | 62 | - |
| Средняя глубина обработки, см | то же | 9,4 | 10,1 |
| Крошение почвы, %, размер комков, мм: 0…25 более 100 | не менее 85…100 не допускается | 85,19 0 | 86,12 0 |
| Гребнистость поверхности поля, см | не более 5 | 3,7 | 3,7 |

3.2 ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ МАШИНЫ

ТРЕБОВАНИЯМ ТУ

| Наименование показателя и номер пункта ТУ | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| При эксплуатационных испытаниях |
| п. 1.2.14 Коэффициент технического использования | не менее 0,96 | 0,95 |

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Борона дисковая модульная прицепная БДМП-6х4С-04 поступила на испытания в ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» автотранспортом в частично разобранном виде (со снятыми прикатывающими шлейф-катками, транспортным и прицепным устройствами).

Комплектность соответствует сопроводительной документации. Техническая документация представлена в соответствии с ГОСТ Р 54784-2011.

Качество изготовления  соответствует требованиям ТУ 4732-030-00235565-2009.

Испытания бороны проводились на дисковании стерни кукурузы и стерни после уборки зерновых культур, а также на обработке паров.

Условия испытаний находились в пределах нормативных требований. Влажность почвы составила 4,6…20,9 % (по ТУ – до 40%), твердость почвы 0,8…1,7 МПа (в ТУ данный показатель не оговорен).

Агрегатировалась борона с трактором Case 310.

Борона устойчиво выполняет технологический процесс с показателями назначения, отвечающими требованиям ТУ.

Коэффициент готовности получен равным 1,0 (по ТУ – не менее 0,98). За период испытаний поломок и отказов бороны не отмечено.

Показатели безопасности удовлетворяют основным требованиям ТУ и НД.

После выполнения планового объема работ (155 часов основного времени) борона дисковая модульная прицепная БДМП-6х4С-04 находится в технически исправном состоянии и пригодна к дальнейшей эксплуатации.

Борона соответствует требованиям НД, вписывается в технологию производства с/х продукции. Выявленный недостаток не требует изменения конструкции бороны.

5 ВЫВОДЫ

Приемочными испытания установлено, что борона дисковая модульная прицепная БДМП-6х4С-04 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве.

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины

Борона дисковая модульная прицепная БДМП-6х4С-04 в ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС» испытывалась впервые.

В процессе испытаний изменения в конструкцию бороны не вносились.

Директор  ФГБУ

«Центрально-Черноземная МИС»                                             М. Н. Жердев