# МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

# РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

# ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

# И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# «К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Экз. № ___

О Т Ч Ё Т № 06-74-2014 (1030102)

от  26 декабря 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам испытаний сельскохозяйственной машины

СЕЯЛКИ ФЕРМЕРСКОЙ СЕЛЕКЦИОННОЙ СФС - 2

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги

п.г.т. Оричи,   2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	5

3. Результаты испытаний	6

3.1. Показатели назначения	8

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД……………. 8

4. Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию

машины и особенности конструкции	9

5. Заключение по результатам испытаний	10

6. Выводы 	11

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Сеялка фермерская селекционная |
| --- | --- |
| Марка машины | СФС - 2 |
| Заводской номер машины | 5 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ООО «ХАРАША» Республика Татарстан |
| Сведения о сертификации | Сведения отсутствуют |
| Период проведения испытаний | 12.09.13 – 24.06.14 г. |
| Место проведения испытаний | СХПК им. Кирова Оричевского района Кировской области |

Испытания  проведены  на  соответствие машины требованиям ТЗ, утвержденного директором ГНУ ВИМ А.Ю. Измайловым 20 марта 2012 года, по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Кировская МИС» С.Ф. Коноваловым  16 сентября 2013 года.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Сеялка фермерская селекционная СФС-2 (далее сеялка СФС-2) предназначена для полосного посева зерновых, зернобобовых, мелкосеменных культур и семян трав с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений на делянках предварительного и конкурсного сортоиспытания, а также для проведения агротехнических опытов и посевов размножения, использования в качестве универсальной зернотукотравяной сеялки в фермерских хозяйствах.

Сеялка СФС-2 является навесной машиной и агрегатируется с тракторами класса 0,9 или 1,4.

Сеялка СФС-2 на ФГБУ «Кировская МИС» испытывалась впервые.

Рисунок 1 – Сеялка СФС-2 (вид спереди справа).

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |
| --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Вид работы | полосной посев с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений | полосной посев озимого рыжика и овса с внесением азофоски |
| Условия испытаний: |  |  |
| Тип почвы | нет данных | дерново-подзолистый |
| Механический состав почвы | тоже | средний суглинок |
| Влажность почвы , %, по слоям, см: от 0 до 5 включ. св. 5 до 10 включ. | влажность в слое 0-10 см не более 35 % | 12,1-22,7 18,0-22,1 |
| Твердость почвы, МПа, по слоям: от 0 до 5 включ. св. 5 до 10 включ. | нет данных тоже | 0,79-1,31 1,08-2,03 |
| Глубина взрыхленного слоя, см | на глубину посева | 3-17 |
| Режимы работы: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | не более 15 | 11,8-12,2 |
| - рабочая ширина захвата, м | 1,9 | 1,96 |
| - заданная норма высева семян, кг/га | 4-350 | 10; 220 |
| - заданная норма внесения удобре- ний, кг/га | 35-125 | 160 |
| - установочная глубина заделки семян и удобрений, см | 2-8 | 2-3 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Техническая характеристика |
| Агрегатируется (марки тракторов) | тракторы кл. 0,9; 1,4 | МТЗ-82.1 |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | 2,0 1,9 | 2,0 1,96 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | до 15 | 11,8-12,2 |
| - транспортная | до 30 | до 30 |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |
| - длина | 1600 | 1690 |
| - ширина | 2600 | 2580 |
| - высота | 1600 | 1540 |
| Дорожный просвет, мм | нет данных | 370 |
| Масса машины, кг: - конструкционная - эксплуатационная | то же -"- | 740 1030 |
| Емкость бункера общая, дм3 в том числе: - емкость семенного отсека - емкость тукового отсека | 360 240 120 | 360 240 120 |
| Функциональные показатели |
| Производительность за 1 час, га: |  |  |
| - основного времени | 1,8 | 2,3-2,4 |
| - сменного времени | нет данных | 1,4-1,5 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | тоже | 3,3-4,0 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | не ниже 0,97 | 1,0 |
| - использования сменного времени | не ниже 0,45 | 0,59-0,64 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| - глубина заделки семян, см | 2-8 | 2,2-2,6 |
| - ширина полосы высева, мм | до 60 | 22-41 |

| Показатель | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| - доля семян, заделанных в требуемом слое, % | не менее 80 | 76,9-86,0 |
| - число семян, не заделанных в почву, шт/м2 | не допускается | 0 |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

Несоответствий требованиям НД не выявлено.

4. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию МАШИНЫ И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

| Описание и цель изменения | Оценка эффективности изменения |
| --- | --- |
| 1. С целью обеспечения безопасности конструкции машины согласно ГОСТ Р 53489-2009 (п.5.1.2) установлена система контроля «Арыш-ВР»: датчики уровня семян и удобрений в бункере, датчики контроля вращения валов зерновых и туковых аппаратов | Приведено к соответствию требований безопасности ГОСР Р 53489-2009 (п.5.1.2) |
| 2. Для обеспечения безопасности при движении по дорогам общего пользования на сеялке установлены приборы световой сигнализации | Приведено к соответствию требований безопасности ГОСТ Р 53489-20009 (п. 4.6.2) |

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

В результате государственных приемочных испытаний сеялки фермерской селекционной СФС-2 установлено, что она:

- поступила на испытания комплектной, удовлетворительного качества;

- вписывается в технологию возделывания зерновых, мелкосеменных культур и  семян трав;

- устойчиво и с удовлетворительным качеством выполняет технологический процесс на посеве зерновых,  мелкосеменных культур, семян трав и внесение минеральных гранулированных удобрений;

- уровень надежности соответствует требованиям НД (наработка на отказ более 54 ч, коэффициент готовности равен 1).

Достоинства конструкции

- Универсальная катушка для высева семян зерновых культур и семян трав позволяет исключить из конструкции сеялки дополнительный бункер для семян трав с высевающими аппаратами.

- Полосной посев позволяет размещать семена в почве с более рациональной площадью питания каждого семени, по сравнению с рядовым посевом.

- Навесной тип сеялки СФС-2 улучшает маневренность агрегата и не требует наличия муфты разъединения привода на поворотах

Недостатки конструкции

1. Отсутствуют обозначения положений задвижек для регулировки нормы

высева удобрений

6. ВЫВОДЫ

Сеялка фермерская селекционная СФС-2 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве.

Директор МИС                                                              С.Ф. Коновалов

Главный инженер                                                          И.Д. Лукин

Заведующий КИЛ                                                          Ю.В. Труфакин

Начальник отдела испытаний                                      А.В. Багаев

тракторов и сельхозмашин

Ведущий инженер                                                         А.А. Гагаринов