МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  бюджетное  УЧРЕЖДЕНИЕ

"КУБАНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ"

ОТЧЕТ № 07-48-2014

(5050032)

от  15 октября  2014 года

ВЫПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

КУЛЬТИВАТОРА НАВЕСНОГО ДЛЯ

ВЫСОКОСТЕБЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР КРН-5,6В

Новокубанск 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	6

3. Результаты испытаний	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	8

4. Заключение по результатам испытаний	9

5. Выводы 	10

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности конструкции 	11

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Культиватор навесной для высокостебельных культур |
| --- | --- |
| Марка машины | КРН-5,6В |
| Заводской номер машины | 411 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ООО "Компания САРМАТ" |
| Сведения о сертификации | Нет данных |
| Период проведения испытаний | 27.05-15.10.2014 г. |
| Место проведения испытаний | ИП "КФХ Башаримова" Гулькевичский район Краснодарский край |

Испытания культиватора навесного для высокостебельных культур КРН-5,6В проведены на соответствие машины требованиям   ТУ 4732-002-83347238-2011, утвержденных директором ООО "Компания САРМАТ", по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ "Кубанская МИС" 03.06.2014 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Культиватор навесной для высокостебельных культур КРН-5,6В (рисунок 1) предназначен для междурядной обработки и подкормки 8-ми рядных посевов кукурузы, подсолнечника, клещевины и других пропашных культур, высеянных с междурядьями 70 см, во всех зонах Российской    Федерации, исключая Крайний Север.

Культиватор агрегатируется с пропашными тракторами тягового класса 1,4-2,0 (МТЗ-80/82, ЮМЗ-6АЛ/6АМ, ЛТЗ-145, МТЗ-1221).

Рисунок 1 – Культиватор навесной для высокостебельных     культур КРН-5,6В в рабочем положении,

вид спереди слева

Рисунок 2 – Культиватор навесной для высокостебельных               культур КРН-5,6В в агрегате с трактором Беларус 82.1, на междурядной культивации подсолнечника  (в комплектации с лапами рыхлительными)

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | ТУ 4732-002-83347238-2011, СТО АИСТ 4.6-2010 | данным испытаний |
| Вид работ | Междурядная культивация | Междурядная культивация подсолнечника |
| Условия испытаний |  |  |
| Влажность почвы, %, в слоях, см: |  |  |
| от 0 до 5 включ. | ( ( ( | Не более 30,0 | 17,4 |
| -"- 5 -"- 10 -"- |  |  | 25,1 |
| -"- 10 -"- 15 -"- |  |  | 28,0 |
| Твердость почвы, МПа, в слоях, см: |  |  |
| от 0 до 5 включ. | ( ( ( | Не более 2,0 | 0,2 |
| -"- 5 -"- 10 -"- |  |  | 0,4 |
| -"- 10 -"- 15 -"- |  |  | 0,6 |
| Засоренность участка сорняками, шт./м2 | Нет данных | 3,0 |
| Засоренность участка камнями, шт./м2 | Не допускается | 0 |
| Культура, сорт | Пропашные культуры | Подсолнечник "Упава" |
| Схема посева (посадки) | Нет данных | Рядовой |
| Высота растений, см | До 80 | 52,1 |
| Ширина кроны, см | Нет данных | 48,5 |
| Ширина междурядья, см | 70; 90 | 70,0 |
| Густота растений, шт./м | 5,5-6,5 | 5,5 |
| Режимы работы: |  |  |
| - скорость движения, км/ч | 5 - 10 | 8,4 |
| - ширина захвата, м | 5,6 | 5,6 |
| - глубина обработки (рыхлительными лапами), см | 10-16 | 12,6 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | ТУ 4732-002-83347238-2011 | данным испытаний |
| Техническая характеристика |
| Тип изделия | Навесной | Навесной |
| Агрегатируется (тяговый класс и марки тракторов) | Пропашные тракторы тягового класса 1,4-2,0 | Беларус 82.1 |
| Привод (туковысевающих аппаратов) | От опорных приводных колес |
| Ширина захвата рабочая, м | 5,6 | 5,6 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | 5-10 | 8,2-8,6 |
| - транспортная | До 15 | До 15 |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| - в рабочем положении |  |  |
| длина | 1760 | 1700 |
| ширина | 6500 | 6500 |
| высота | 1700 | 1700 |
| - в транспортном положении |  |  |
| длина | 7465 | 7350 |
| ширина | 2190 | 2190 |
| высота | 2125 | 2100 |
| Дорожный просвет, мм: |  |  |
| - в положении ближнего транспорта | Нет данных | 330 |
| - в положении дальнего транспорта | Не менее 300 | 300 |
| Масса машины, кг: |  |  |
| - эксплуатационная с лапами полольными односторонними и стрельчатыми | Нет данных | 895 |
| Функциональные показатели |
| Показатель | Значение показателя по: |
|  | ТУ 4732-002-83347238-2011, СТО АИСТ 4.6-2010 | данным испытаний |
|  |  | междурядная культивация подсолнечника |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |
| - основного времени | 3,4 - 5,6 | 4,68 |
| - сменного времени | Нет данных | 3,70 |
| Удельный расход топлива за время |  |  |
| сменной работы, кг/га | 1,8-2,8 | 1,7 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | 0,99 | 1,00 |
| - использования сменного времени | Нет данных | 0,79 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |
| Глубина обработки (рыхлительными лапами), см | 10-16 | 12,6 |
| Уничтожение сорняков, % | 100 | 100 |
| Повреждение культурных растений, % | 0-1,5 | 0 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не отмечено |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Требования к тормозам ГОСТ Р 53489-2009, п. 4.3.5 | Машины должны иметь не менее двух противооткатных упоров и иметь места для их хранения. Конструкция упоров должна обеспечивать неподвижное положение машины на уклоне до 15 % | Противооткатные упоры на машине отсутствуют |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Культиватор навесной для высокостебельных культур КРН-5,6В  был доставлен автомобильным транспортом, в собранном виде, комплектным.

В целом по культиватору качество изготовления и лакокрасочного покрытия удовлетворительное.

Окраска деталей и сборочных единиц, определяющих товарный вид изделия, выполнена по V классу в соответствии с ГОСТ 6572-91. Покрытие остальных деталей, за исключением тех, класс которых не нормируется, выполнено по VI классу (ГОСТ 6572-91, п.2). Качество лакокрасочного покрытия соответствует требованиям ГОСТ 9.032-74.

Толщина лакокрасочного покрытия составила: рама – 55 мкм, рабочие органы – 60 мкм, что соответствует требованиям ГОСТ 6572-91.

Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочного покрытия поверхности культиватора составила 2 балла, что соответствует нормативу ГОСТ 6572-91 (не более  2-х баллов).

Детали болтокрепежных соединений имеют анодное антикоррозийное покрытие по ГОСТ 9.303-84.

Качество выполнения сварных соединений в целом удовлетворительное.

Эксплуатационно-технологическая оценка проведена на междурядной культивации подсолнечника в агрегате с трактором Беларус 82.1. Производительность за 1 час основного времени составила 4,68 га (ТУ – 3,4-5,6 га). Производительность за час сменного времени составила 3,47 га. Удельный расход топлива за время сменной работы равен 1,7 кг/га. Коэффициент использования сменного времени культиватора составил 0,79. Коэффициент надёжности выполнения технологического процесса равен 1,00. При этом показатели качества работы культиватора соответствуют требованиям ТУ и НД.

При проведении оценки безопасности и эргономичности конструкции культиватора КРН-5,6В, установлено, что данная машина имеет одно несоответствия требованиям ГОСТ Р 53489-2009 (п.п. 4.3.5), устранение которого не требует внесения существенных изменений в конструкцию культиватора.

5. ВЫВОДЫ

Культиватор навесной для высокостебельных культур КРН-5,6В соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор Кубанской МИС, к.т.н. |  | В.И. Масловский |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер МИС |  | С.Н. Цыцорин |
| Зав. КИЛ, к.т.н. |  | В.Е. Таркивский |
| Заведующий отделом |  | М.А. Захаров |
| Инженер-испытатель |  | О.В. Клочков |

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины

| Описание конструкционных изменений ( особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| В процессе испытаний культиватора изменения в конструкцию не вносились. |