МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  бюджетное  УЧРЕЖДЕНИЕ

"КУБАНСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ"

# ОТЧЕТ № 07-121-2014

# (1010021)

от 02 декабря 2014 года

ВЫПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ УСЛУГИ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

ТРАКТОРА КОЛЕСНОГО JOHN DEERE 9460R

Новокубанск 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение трактора	4

2. Результаты испытаний	7

2.1. Показатель назначения	7

3. Перечень несоответствий трактора требованиям НД	8

4. Заключение по результатам испытаний	10

5. Выводы 	11

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности

конструкции	12

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование трактора | Колесный общего назначения |
| --- | --- |
| Марка трактора | JOHN DEERE 9460R |
| Марка двигателя | JOHN DEERE 6135RW201 |
| Заводской номер трактора | 1JZ9460RАСР0001049 |
| Заводской номер двигателя | RG6135G002941 |
| Год изготовления | 2012 |
| Изготовитель | OOO "ДЖОН ДИР РУСЬ", Домодедово, Московская область, Россия |
| Сведения о сертификате | Нет данных |
| Период проведения испытаний | 30.08.2013 -02.12.2014 |
| Место проведения испытаний | ООО "Беломечетенское" Кочубеевского района Ставропольского края |

Испытания трактора JOHN DEERE 9460R проведены на соответствие требованиям ГОСТ 7057-2001 (Тракторы сельскохозяйственные. Методы испытаний), по рабочей программе и методике, утвержденной директором ФГБУ "Кубанская МИС" 04.09.2013 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ трактора

Трактор колесный John Deere 9460R является энергонасыщенным колесным трактором с колесной формулой 4х4 общего назначения.

Колесный трактор John Deere 9460R предназначен для выполнения энергоемких и требующих больших тяговых усилий навесных, полунавесных и прицепных гидрофицированных машин для сельскохозяйственных работ. Трактор может использоваться на землеройно-дорожных работах, погрузочных и транспортных работах с прицепами и полуприцепами.

Двигатель John Deere 6135 RW201 рядный, шестицилиндровый с четырьмя клапанами на цилиндр, оснащен топливной системой с топливной рамкой высокого давления НР-СR и последовательными турбокомпрессорами. Также двигатель имеет систему рециркуляции отработанных газов ЕGR.

На тракторе установлена автоматическая гидромеханическая, ступенчатая КПП "AutoPowerShift" с электрогидравлическим управлением переключения передачи реверса, имеет 18 скоростей переднего хода и пять – заднего хода.

Для повышения уровня комфорта оператора установлена обновленная просторная, комфортабельная кабина Command ViewII с более эффективной системой кондиционирования воздуха и отопления. Сиденье оператора установлено на подвеске ActiveSeat. В кабине установлено дополнительно сиденье.

Для агрегатирования трактора с сельскохозяйственными машинами применяется тяговый брус.

Трактор по заказу может быть оснащен независимым задним ВОМ и   3-х точечной гидравлической навеской.

Гидросистема выполнена по принципу системы чувствительной к нагрузке на базе регулируемого насоса, 4-х секционный гидрораспределитель с электрогидравлическим управлением.

Рисунок 1 – Трактор колесный John Deere 9460R,

вид спереди слева

Рисунок 2 – Трактор колесный John Deere 9460R,

вид сзади слева

Рисунок 3 – Трактор John Deere 9460R в агрегате с посевным

комплексом John Deere 1890 на посеве озимой

пшеницы

Рисунок 4 – Трактор  John Deere 9460R в агрегате

с бороной дисковой KRAUSE 8200 на дисковом

лущении стерни озимой пшеницы (3-й след)

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Техническая характеристика трактора |
| Тип трактора | Общего назначения |
| Тип двигателя | Дизельный, шестицилиндровый, рядный, с турбонаддувом и последовательным воздушным охлаждением |
| Габаритные размеры трактора, мм: |  |
| - длина | 6960 | 6900 |
| - ширина | 2934 | 2900 |
| - высота по кабине | 3636 | 3900 (по проблесковому маячку) |
| База, мм | 3500 | 3500 |
| Ширина колеи, мм: |  |  |
| - крайних спаренных колес | Нет данных | 2815 |
| - внутренних колес | То же | 1985 |
| Дорожный просвет, мм |  |  |
| - по крюку (ТСУ) | -"- | 480 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5,5 | 5,6 |
| Масса трактора эксплуатационная, кг | 17692 | 17690 |
| Диапазон скоростей движения, км/ч: |  |  |
| - переднего хода | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
| - заднего хода | 2,0-16,1 | 2,0-16,1 |
| Заправочные емкости, л: |  |  |
| - топливный бак | 1325 | 1325 |
| - система охлаждения | 55 | 55 |
| - картер двигателя | 60 | 60 |
| - трансмиссия/гидравлическая система | 124,2 | 124,2 |
| Мощностные и топливно-экономические показатели двигателя |
| Не предусмотрено программой-методикой испытаний (ВОМ трактор не оборудован) |
| Показатели гидравлической навесной системы (ГНС) трактора |
| Не предусмотрено программой-методикой испытаний (ГНС трактор не оборудован) |

3. ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ ТРАКТОРА ТРЕБОВАНИЯМ НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |
| --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Система узлов и агрегатов ГОСТ 12.2. 019-2005, п.8.3 | Тракторы и машины и их составные части, имеющие неудобную для зачаливания конструкцию, должны иметь устройства или места для зачаливания при подъеме, присоединения страховочных цепей и установки домкратов |  |
|  | Схемы зачаливания и присоединения страховочных цепей должны быть приведены на тракторе и машине и указаны в руководстве по эксплуатации | Схема зачаливания на тракторе не приведена |
|  | Места установки домкратов и присоединения страховочных цепей маркируют на тракторе и машине символами по ГОСТ 26336-84 | Места строповки и установки домкратов не обозначены символами |
| Система узлов и агрегатов ГОСТ 12.2. 019-2005, п.7.17 | Элементы конструкции машин, которые могут представлять опасность при работе, обслуживании или транспортировании, должны иметь сигнальную окраску. Сигнальные цвета и знаки безопасности должны соответствовать ГОСТ Р 12.4.026 | Вращающиеся части машины в сигнальный цвет не окрашены |
|  | Допускается окрашивать внутренние поверхности открываемых и съемных защитных ограждений в основной цвет машины, а также не окрашивать в сигнальные цвета вращающиеся детали, расположенные под ними, при наличии на наружных поверхностях этих ограждений предупреждающего знака по ГОСТ Р 12.4.026 и надписи "Опасно! Не открывать до полной остановки механизмов". | На капоте отсутствует предупреждающий символ "Внимание. опасно" и надпись "Опасно! Не открывать до полной остановки механизмов" |
| Пожаробезопасность ГОСТ 12.2. 019-2005, п.7.11 | На тракторе должна быть установлена табличка или нанесена надпись, содержащая порядок выполнения операций пожаротушения | Надпись или табличка отсутствует |
| Устройства освещения и световой сигнализации ГОСТ Р 41.86-99, п. 6.2 | Огонь ближнего света Количество - два или четыре Размещение по высоте над уровнем дороги не менее 500 мм не более 1500 мм - размещение по длине трактора - как можно ближе к передней части - направление - не должно меняться в зависимости от угла поворота колес | 2000 |
| Устройства освещения и световой сигнализации ГОСТ Р 41.86-99, п. 6.14 | Задние светоотражающее устройство нетреугольной формы: - количество – два или четыре - размещение по ширине – за исключением случаев, указанных в п. 6.14.4.1, наиболее удаленная от центральной продольной плоскости трактора точка освещающей поверхности должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства. Расстояние между внутренними краями отражающих приспособлений должно составлять не менее 600 мм | 1100 480 |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Трактор колесный John Deere 9460R испытывался в условиях хозяйственной эксплуатации в ООО "Беломечетенское" Кочубеевского района Ставропольского края. Доставлен в хозяйство автомобильным транспортом в собранном виде. Сохранность при транспортировке обеспечена, повреждений не отмечено. В представленной комплектации ВОМ и гидронавесная система (ГНС) трактора отсутствуют и являются дополнительными опциями.

Из технической документации заводом-изготовителем представлено руководство по эксплуатации "Тракторы 9410R, 9460R, 9510R, 9560R", которое содержит достаточно информации по устройству трактора, правилам эксплуатации и проведения ТО.

В целом по трактору качество изготовления удовлетворительное.

Качество выполнения сварных соединений трактора в целом удовлетворительное, пропусков трещин, прожогов не отмечено.

Детали болтокрепежных соединений имеют анодное антикоррозийное покрытие по ГОСТ 9.303-84.

Подтекание топлива в топливной системе, масла из внутренних полостей через сальники, пробки, прокладки и соединение маслопроводов отсутствуют.

Опробованием работы двигателя и трактора на холостом ходу установлено, что система пуска, показания приборов, органов управления находятся в исправном состоянии. Шум, стук и вибрация при работе без нагрузки отсутствует.

Эксплуатационно-технологические испытания трактора John Deere 9460R проводилась на двух фонах (на посеве озимой пшеницы и на дисковом лущении стерни озимой пшеницы). Показатели условий испытаний были типичными для зоны деятельности МИС и соответствовали агротехническим требованиям. При этом установлено, что сельскохозяйственные машины в агрегате с трактором John Deere 9460R на всех видах работ надежно выполняет технологический процесс и обеспечивает эксплуатационно-технологические и агротехнические показатели качества, соответствующие требованиям НД, действующим в РФ.

При проведении оценки безопасности и эргономичности установлено, что конструкция трактора John Deere 9460R имеет четыре несоответствия требованиям ГОСТ 12.2.019-2005 по трем пунктам (п.п. 7.11, 7.17, 8.3) и три несоответствия ГОСТ Р 41.86-99 по двум пунктам (п.п. 6.14, 6.2), устранение которых не требует внесения существенных изменений в конструкцию трактора.

Испытанный образец трактора John Deere 9460R в основном соответствует требованиям НД, действующей в РФ. Выявленные несоответствия могут быть устранены в процессе производства трактора.

5. ВЫВОДы

Трактор John Deere 9460R соответствует требованиям НД по показателям назначения и основным требованиям безопасности и соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

| Директор МИС, к.т.н. |  | В.И. Масловский |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  | С.Н. Цыцорин |
| Заведующий КИЛ, к.т.н. |  | В.Е. Таркивский |
| Заведующий отделом |  | М.А. Захаров |
| Инженер-испытатель |  | С.М. Деняк |

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию трактора и особенностей конструкции

| Описание конструкционных изменений (особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| В процессе испытаний изменения в конструкцию трактора не вносились. |