Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-24-11 (1010032)

Рыхлитель чизельный навесной РЧН – 4,5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "НПО" Сибсельмаш" | 630501, г.Новосибирск, ул. Станционная, 38 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Рыхлитель чизельный навесной РЧН – 4,5 |
| Назначение | Предназначен для обработки и углубления пахотного слоя без оборота пласта, а также для улучшения лугов и пастбищ и глубокого рыхления на склонах до 8°: |
| Качество работы: |  |
| Рабочая ширина захвата, м | 4,45 |
| Глубина обработки, см | До |
| Изменение содержания эрозионно–опасных частиц в слое от 0 до 5 см, % | От 1,8 до 2,4 |
| Сохранение стерни, % | 73,0 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | От 2,3 до4 |
| Производительность за час основного времени, час/га |  |
| - обработка пара | 3,44 |
| - зяблевая обработка | 3,67 |
| Условия эксплуатации |  |
| - навеска (присоединения) на трактор | Навесная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов | Вручную механизмом регулировки глубины обработки |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,17 |
| Агрегатируется | Трактор К - 701 |
| Потребляемая мощность, кВт | От 110 до 203 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. | 0,2 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Безопасно |

Описание конструкции машины

Состоит из следующих основных узлов: Рамы состоящих из двух полурам, рабочих органов(изогнутая пластина с долотом), механизмов регулировки глубины обработки(соединенных с опорными колесами), опорных колес, навесного устройства ,

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм в рабочем положении |  |
| длина | 4280 |
| ширина | 5360 |
| высота | 1710 |
| в транспортном положении |  |
| длина | 4280 |
| ширина | 4360 |
| высота | 1710 |
| Ширина захвата, м | 4,45 |
| Глубина обработки, см | До 35 |
| Масса, кг | 2260 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 7 до 9 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | По результатам испытаний РЧН -4,5 устойчиво выполняет технологический процесс коэффициент надежности технологического процесса 1,00. Стандартное отклонение по глубине обработки составило от 0,92 до 0,94 см, сохранение стерни, гребнистость поверхности соответствует СТО АИСТ 1.12-2006 Изменение содержания эрозионно–опасных частиц в слое от 0 до 5 см, несколько выше требований СТО АИСТ 1.12-2006 Агрегат выполняет технологический процесс и найдет применение в зоне МИС. |
| Производительность | За час сменного времени: - обработка пара – 2,74 час/га - зяблевая обработка –2,92час/га Удельный расход топлива составил от 11,86 до 12,86 кг/га |
| Безопасность движения | Рыхлитель оборудован световозвращателями, транспортная скорость до 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | ЕТО – 0,2 чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Рыхлитель вписывается в технологию производства сельскохозяйственных культур в зоне МИС на обработке всех фонов, предусмотренных ТУ и рекомендуется к применению в сельхоз производстве. |
| Испытания проведены: | ФГБУ "Алтайская МИС" 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Жилин Виктор Михайлович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 01-24-11 (1010032) от 08 ноября 2010 года |