Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-28-03 (1060172)

от 4 ноября 2003 г.

Жатка валковая  прицепная унифицированная ЖВПУ-8

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Назаровский машиностроительный завод" | 662200, г. Назарово, Красноярского края, а/я № 28 Тел (8-39-155) 3-15-08 Факс (8-39-155) 3-15-44 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Жатка валковая, прицепная унифицированная ЖВПУ-8 |
| Назначение | Жатка ЖВПУ-8 предназначена для скашивания и укладки в валок зерновых, колосовых и крупяных культур при раздельном способе уборки во всех зерносеющих зонах страны |
| Качество работы : |
| Ширина захвата, м | 7,30 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,38 |
| Потери за жаткой | 0,49 |
| Производительность за 1 час, га | Основного времени 5,39 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Сцепка универсальная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | При помощи гидродомкрата |
| - настройка рабочих органов | От гидросистемы трактора |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,10 |
| Агрегатирование | Колесные трактора класса тяги 1,4 т (МТЗ-82) |
| Потребляемая мощность, кВт | От 6,6 до 8,9 кВт (от ВОМ трактора) |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,18 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Жатка валковая прицепная ЖВПУ-8 состоит из платформы, ходовой части, мотовила, транспортеров, гидросистемы и привода жатки. Привод рабочих органов осуществляется от ВОМ трактора. Регулировка высоты среза, числа оборотов мотовила, подъем-опускание мотовила осуществляются гидросистемой трактора. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры агрегата, мм : |
| - в рабочем положении: |  |
| длина | 7890 |
| ширина | 10500 |
| высота | 2700 (по трактору) |
| - в транспортном положении: |  |
| длина | 13600 |
| ширина | 3220 |
| высота | 2700 (по трактору) |
| Ширина захвата, м (рабочая) | 7,30 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,38 |
| Масса, кг | 2114 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | По результатам испытаний отмечено: Высота среза, см – 17,6 Ширина захвата, м – 7,30 Рабочая скорость движения, км/ч – 7,38 Потери зерна за жаткой, % - 0,49 Жатка устойчиво выполняет технологический процесс и вписывается в технологию сельхозпроизводства |
| Производительность | За час основного времени составила – 5,39 га/ч, сменного времени – 4,15 га/ч Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га – 1,63 при скорости 7,38 км/ч |
| Безопасность движения | Жатка оборудована двумя светоотражателями. Транспортная скорость по дорогам с твердым покрытием до 15 км/ч. |
| Техническое обслуживание | За жаткой предусмотрено ежесменное ТО, через каждые 8-10 часов. Первое ТО через 50-60 часов и сезонное ТО. Описание работ для проведения ТО в инструкции по эксплуатации достаточно. Трудоемкость ЕТО-0,18 чел.-ч. Трудоемкость ТО-0,37 чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| При испытании отмечено два несоответствия по одному пункту ТУ, машина соответствует требованиям НД по назначению, надежности и безопасности. Жатка вписывается в технологию производства сельхозкультур и рекомендуется к применению |
| Испытания проведены: | Алтайская МИС 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Митюковский Виктор Михайлович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 01-28-03 (1060172) от 4 ноября 2003 года |