Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное агентство по сельскому хозяйству

Управление мелиорации и технологического обеспечения

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-42-04 (4060372)

Платформа-подборщик РСМ-081.08.00.000

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Ростсельмаш" | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 5 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Платформа-подборщик РСМ-081.08.00.000 |
| Назначение | Предназначен для подбора валков зерновых, колосовых, зернобобовых и крупяных культур |
| Качество работы : |
| Частота вращения вала подбирающего механизма, об/мин | 450 |
| Потери зерна, % | 0,38 |
| Производительность за 1 час/га: |  |
| - основного времени | 5,82 |
| Условия эксплуатации: |
| Способ агрегатирования | К наклонной камере комбайна РСМ-081 |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| - время подготовки машины к работе, ч | 0,35 |
| Агрегатирование | Комбайн РСМ-081 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,08 |
| Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Платформа-подборщик РСМ 081.08.00.000 Основными узлами и механизмами платформы-подборщика являются: платформа; шнек; подборщик ПП-3; опорные колеса; нормализатор; проставка; элементы привода

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 1310 |
| ширина с выгрузным шнеком | 3990 |
| высота | 1030 |
| - в транспортном положении в агрегате с комбайном: |  |
| длина | 10260 |
| ширина | 3990 |
| высота | 3975 |
| Ширина захвата подборщика ПП-3, м | 3,4 |
| Масса машины, кг | 1070 |
| Дорожный просвет, мм | 370 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 6 |
| Транспортная скорость, км/ч | До 27 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | В ходе испытаний установлено, что при скорости движения агрегата 7,8 км/ч и влажности массы соломы и зерна, соответственно, 10,5 и 17,7% при урожайности зерна 15,9 ц/га потери за подборщиком составили 0,38%. При скорости 9,6 км/ч потери зерна за платформой-подборщиком - 0,44% |
| Производительность | Производительность платформы-подборщика при рабочей скорости 5,84 км/ч составила за 1 час – 5,89 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 5,42 кг/га |
| Безопасность движения | Платформа-подборщик не влияет на безопасность движения комбайна. Транспортная скорость составила 27 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Инструкция по эксплуатации предусматривает следующие виды технического обслуживания: ТО при поставке на хранение – трудоемкость составила 0,52 чел.-ч.; ТО перед обкаткой – трудоемкость составила 0,46 чел.-ч.; ЕТО – трудоемкость составила 0,08 чел.-ч.; ТО после обкатки – трудоемкость составила 0,28 чел.-ч.; ТО – 1 – трудоемкость составила 0,38 чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Машина соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |
| Испытания проведены: | Алтайская МИС 659702, Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 |
| Испытания провел: | Назаров Валерий Павлович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 01-42-04 (4060372) от 24 декабря 2004 года |