Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Алтайская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-46-02 (4060272)

от 4 декабря 2002 г.

приспособление для уборки подсолнечника РСМ-091.52

Приспособление для уборки подсолнечника РСМ-091.52

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Ростсельмаш" | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 5 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Приспособление для уборки подсолнечника РСМ-091.52 |
| Назначение | Приспособление для уборки подсолнечника предназначено для навешивания на комбайн "ДОН-091" при уборки подсолнечника |
| Качество работы : |
| Высота среза, см | 57 |
| Потери зерна, % | 2,10 |
| в том числе: |  |
| за приспособлением | 2,05 |
| за молотилкой | 0,05 |
| Содержание основного зерна, % | 95,97 |
| Содержание сорной примеси, % | 2,00 |
| Дробление и облущивание семянок, % | 2,03 |
| Степень измельчения стеблей длиной, мм/% От 0 до 100 Более 100 | 82,0 18,0 |
| Производительность, га/т | Производительность за час основного времени 4,4/5,67 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска приспособления | Посредством рамки на наклонной камере комбайна |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Высота среза регулируется гидроцилиндрами подъема наклонной камеры |
| Время подготовки машины к работе, чел.-ч. -трудоемкость досборки и монтажа на комбайн для работы для транспортировки | 3,48 0,10 0,15 |
| Агрегатирование | Зерноуборочный комбайн "ДОН-091" |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,10 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Приспособление состоит из жатки, проставки к наклонной камере, комплекта к домолачивающему устройству комбайна (сменная звездочка и цепь). Привод жатки осуществляется от наклонной камеры карданным валом. Жатка состоит из корпуса, на котором смонтированы лифтеры трех исполнении – правые, левые и средний, оборудованные транспортерами стеблей и зерна. На жатке установлено 8 конических редукторов привода транспортеров стеблей и зерна, а также режущих аппаратов. Установленный на жатке шнек транспортирует срезанные корзинки и осыпавшиеся семена к центру жатки и передает в транспортер наклонной камеры комбайна. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Рабочая ширина захвата, м | 5,33 |
| Рабочая скорость, км/ч | От 4,6 до 8,0 |
| Габаритные размеры приспособления, мм: |  |
| - длина | 3250 |
| - ширина | 5800 |
| - высота | 1700 |
| Габаритные размеры в агрегате с комбайном, мм |  |
| в рабочем положении: |  |
| - длина | 10200 |
| - ширина | 5800 |
| - высота | 4045 |
| Масса приспособления, кг | 1340 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Потери зерна составили 2,10%, при 4,0%, не более по ТУ, в том числе потери за приспособлением – 2,05%, при 2,5 %, не более по ТУ и 2,10% при 1,5%, не более по ТУ за молотилкой Дробление и облущивание семянок составило 2,03% при 3,0%, не более по ТУ. Показатели качества выполнения технологического процесса соответствует агротребованиям. Приспособление устойчиво может работать на междурядьях шириной 70,0 см |
| Производительность | При урожайности 12,9 ц/га и скорости движения 7,83 км/ч производительность за час основного времени составила – 5,67 т (4,4 га) Удельный расход топлива за время сменной работы составил кг/га – 5,25 |
| Безопасность движения | Габаритные размеры приспособления обозначены, для транспортировки в дальний транспорт приспособление устанавливается на тележку для транспортировки жаток |
| Техническое обслуживание | Для приспособления предусмотрено ежесменное техническое обслуживание входят: техническое обслуживание (ЕТО)-через каждые 8-10 часов работы. Первое техническое обслуживание (ТО-1) через 60 часов работы; техническое обслуживание при хранении. Трудоемкость ЕТО составила 0,11 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации достаточно информации о техническом обслуживании. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Машина соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |
| Испытания проведены: | 659702, Алтайский край, с. Поспелиха ул. Социалистическая, 17 Алтайская государственная зональная Машиноиспытательная станция |
| Испытания провел: | Митюковский В.М. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 01-46-02 (4060272) от 6 декабря 2002 года |