Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент технической политики

А Л Т А Й С К А Я
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 01-47-02 (1130112)

от 11 декабря  2002 года

косилки двухбрусной полунавесной КДП-4

косилка двухбрусная полунавесная КДП-4

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО ЦК ФПГ "Сибагромаш" | 658262, г. Рубцовск, Алтайского края, ул. Красная 100 Тел. (385-57) 9-21-23 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Косилка двухбрусная полунавесная КДП-4 |
| Назначение | Косилка двухбрусная полунавесная КДП-4 предназначена для скашивания естественных и сеяных трав с укладыванием скошенной массы в прокос. Косилка КДП-4 рекомендуется для работы на равнинных участках |
| Качество работы : |
| Показатели | Численные значения показателей |
| Высота среза, см | От 6,9 до 9,0 |
| Потери общие: |  |
| кг/га % к урожаю | От 0,054 до 0,180 От 0,90 до 2,66 |
| Производительность: | Производительность за 1 ч, га – основного времени – 3,35 |
| Условия эксплуатации: |
| Способ агрегатирования | Полунавесной |
| Перевод в рабочее и транспортное положение | Гидравлический |
| Настройка рабочих органов | Ручная |
| Агрегатирование, кл | 1,4 |
| Потребляемая мощность на ВОМ, кВт | От 4,9 до 6,4 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,19 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство в управлении | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Косилка двухбрусная полунавесная КДП-4 состоит из: рамы; двух модулей; гидросистемы; трансмиссии; режущего аппарата тяговой штанги; шпренгеля; шатуна; пальцевого бр4уса; наружного башмака; прижимов; пальцев пластин трения; ножа; внутреннего башмака. |

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |
| - в рабочем положении: |  |
| длина ширина высота | 3000 2400 2100 |
| в транспортном положении, мм (в положении хранения) длина ширина высота | 4800 2590 2470 (по трактору) |
| Ширина захвата, м | 3,8 |
| Масса, кг | 620 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 9,0 |
| Транспортная скорость, км/ч | 18 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | В процессе испытаний установлено, что высота среза на скашивание костра составила от 7,4 до 7,9 см при скорости от 7,20 до 9,9 км/ч, на травосмеси от 8,2 до 8,3 см при скорости от 6,9 до 9,0 км/ч при установленной 8 см.. При увеличении скорости высота среза увеличивается из-за больших колебаний режущего аппарата, а также пальцевого бруса по длине из-за недостаточности. С увеличением скорости увеличивается и среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации по высоте среза. Косилка выполняет техпроцесс при скорости до 9 км,ч. |
| Производительность | Производительность косилки за 1 час основного времени составила – 3,35 га/ч, при скорости движения 8,96 км/ч. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 2,54 кг/га. |
| Безопасность движения | На косилке КДП-4 предусмотрен перевод в транспортное положение. Косилка оборудована световозвращателями. Транспортная скорость составила 18 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Инструкция по эксплуатации косилки предусматривает следующие виды технического обслуживания: ТО при обкатке – трудоемкость составила 0,25 чел.-ч. ЕТО трудоемкость составила 0,19 чел.-ч ТО-1 – трудоемкость составила 0,49 чел.-ч ТО-2 – трудоемкость составила 0,92 чел.-ч |
| Заключение по результатам испытаний |
| Косилка не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях |
| Испытания проведены: | 659702, Россия, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Социалистическая, 17 Алтайская государственная зональная машиноиспытательная станция |
| Испытания провел: | В.И.Завгородний |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 01-47-02 (1130112) от 11 декабря 2002 года |