Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Амурская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 02-24-01 (1090052)

Картофелекопателя трехрядного грядового 3 КГ-3,2

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Государственное научное учреждение Дальневосточный научно-исследова-тельский и проектно-технологический институт механизации и электрифика-ции сельского хозяйства (ГНУ Даль-НИПТИМЭСХ) | 675000, г. Благовещенск, Амурская область, ул. Василенко 5, телефон: (8-22) 36-94-01, факс: (41637) 2-12-26 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Картофелекопатель трехрядный грядовый 3 КГ-3,2 |
| Назначение | Предназначен для подкапывания раннего картофеля на грядах, отделения клубней от почвы и укладки их на поверхность гряды для последующего сбора вручную. Может применяться и на копке позднего картофеля. Предназначен для использования на легких и средних по механическому составу почвах. Используется на грядах со схемой посадки 1,4 + 2 х 0,9 м. |
| Качество работы : |
| рабочая скорость, км/ч предел регулирования рабочих органов по глубине, см полнота подкапывания клубней, % повреждение клубней, всего, % ширина полосы выкапывания клубней, см | 2,1 24 100 0,61 54,5 |
| Производительность за 1 час основного времени | 0,67 |
| Условия эксплуатации: |
| -способ агрегатирования | навесная |
| -перевод в рабочее и транспортное положение | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов | механизм регулировки глубины хода сошника |
| -трудоемкость составления агрегата, чел.-ч | 0,05 чел.-ч |
| Привод: механизм передачи движения на выкапывающий механизм | от ВОМ трактора |
| Тип сепарирующего устройства | прутковый транспортер |
| Агрегатирование | трактора класса 14…20 кН |
| Потребляемая мощность | не определялась |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,13 |
| Удельная суммарная трудоемкость ТО, чел.-ч | 0,05 |
| Эксплуатационная надежность | достаточная Кг =0,99 |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | не обеспечена |

Описание конструкции машины

Картофелекопатель навесного типа , оборудован автосцепкой. Состоит из пространственной рамы, двух опорных колес, трех пар подрезающих сферических дисков, трех активных подкапывающих лемехов, шести сепарирующих транспортеров, механизма передачи, автоматического сцепного устройства. Для уменьшения травмирования клубней картофеля прутки сепарирующего транспортера обрезинены. При движении агрегата по полю подрезающие сферические диски предварительно прорезают щели в грядах. Расположенные сзади дисков активные лемехи подкапывают пласт гряды, поднимают и разрушают его и передают на прутковые транспортеры. На транспортерах происходит отделение клубней картофеля от почвы и ботвы. Для усиления сепарирующего эффекта предусмотрены встряхивающие звездочки, расположенные в первой половине транспортера.Отсепарированные клубни картофеля укладываются на поверхность гряд.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габариты помещения, м длина ширина высота | 2020 3220 1230 |
| Ширина захвата, м | 3,2 |
| Число гряд убираемых машиной, за один проход, шт. | 3 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см | до 24 |
| Дорожный просвет, мм | 460 |
| Масса машины в рабочей комплектации, кг | 1006 |
| Количество передач: цепных карданных редукторов | 4 3 1 |
| Количество точек смазки, шт. всего в том числе: ежесменных периодических сезонных | 24 нет 2 22 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Испытания картофелекопателя проводились на копке позднего картофеля. Машина надежно выполняет технологический процесс обеспечивая заданную глубину копки и сепарацию. Полнота выкапывания клубней и укладке их на поверхность составила 100%. Повреждение клубней по массе составляет 0,61% (по ТЗ не более 3%). Забивание рабочих органов растительными остатками не наблюдалось. |
| Агрегатирование | Картофелекопатель агрегатировался с трактором Т-70С. Энергетические показатели не определялись |
| Производительность | Картофелекопатель использовался на копке позднего картофеля при рабочей скорости 2,1 км/ч при глубине хода лемеха 20,5 см. При этом получена производительность за 1 час сменного времени 0,58 га. Коэффициент надежности технологического процессса получен 1,0. |
| Безопасность движения | Не обеспечивается безопасность транспортных переездов по дорогам и дорожным сооружениям по причине отсутствия габаритных отражателей света (габариты машины по ширине выступают за габариты трактора).Дорожный просвет 460 мм. |
| Техническое обслуживание | Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию не представлена. Трудоемкость ежесменного ТО-0,13 чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Картофелекопатель трехрядный грядовый 3КГ-3,2 обеспечивает выполнение технологического процесса с показателями, удовлетворяющими требования технического задания. Надежность машины достаточная К г = 0,99 (по ТЗ-0,95). Машина не соответствует требованиям ССБТ по 6 пунктам. Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |
| Испытания проведены: | Амурской государственной машиноиспытательной станцией 676691 с. Зеленый Бор, Амурской обл., Михайловского рай-она |
| Испытания провел: | Николаев А.Б. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 02-24-01 (1090052) от 29 октября 2001 года |