Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Амурская
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 02-25-01 (1020142)

Культиватора комбинированного почвообрабатывающего

АКП-6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Государственное научное учреждение Дальневосточный научно-исследова-тельский и проектно-технологический институт механизации и электрифика-ции сельского хозяйства (ГНУ Даль-НИПТИМЭСХ) | 675000, г. Благовещенск, Амурская область, ул. Василенко 5, телефон: (8-22) 36-94-01, факс: (41637) 2-12-26 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Культиватор комбинированный почвообрабатывающий АКП-6 |
| Назначение | Предназначен для основной безотвальной и предпосевной обработки почв в диапазоне влажности от 8 до 30% от абсолютно сухой почвы, при твердости до 35 кг/см 2 , наличии стерни измельченной массы на глубину от 10 до 22 см. |
| Качество работы : |
| рабочая скорость, км/ч глубина обработки, см гребнистость поверхности пашни, см крошение почвы, % (размер фракции до 25мм) подрезание растительных и пожнивных остатков, % увеличение или уменьшение эрозионно-опасных частиц, + % | предпосевная 10 17 5,6 68,9 100 -6,1 | основная 8 18 10,6 25,2 81,3 -7,2 |
| Производительность за 1 час основного времени | 5,4 | 4,3 |
| Условия эксплуатации: |
| -навеска на трактор | стандартная на 3-х точечную гидронавеску |
| -перевод в рабочее и транспортное положение | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов | опорными колесами с винтовым механизмом |
| -время подготовки машины к работе, чел.-ч | 0,2 чел.-ч |
| Агрегатирование | трактора класса 5 т (К-700 А, К-701) |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,09 |
| Эксплуатационная надежность | достаточная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Агрегат навесной, навешивается на стандартную 3-х точечную навеску трактора .Состоит из сварной рамы, рабочих органов, механизма подъема в транспортное положение, опорных колес, механизма регулировки глубины обработки почвы, приспособления для навески конусных катков-выравнивателей. Рабочий орган состоит из стойки, основания, лемехов, удлинителей, долота. Катки состоят из рамы, балок изготовленных из труб квадратного сечения, поводков с вилками, нажимных устройств и батарей конусных катков. Глубина обработки почвы регулируется установкой опорного колеса. Технологический процесс работы культиватора осуществляется следующим образом. При движении агрегата по полю его рабочие органы заглубляются на заданную глубину обработки и режущими кромками лемехов и долота подрезают корни сорной растительности, взрыхляют нижние уплотненные слои почвы, катки-выравниватели крошат почву, выносят на поверхность подрезанные сорняки, создают рыхлый слой с мульчей, выравнивают поверхность почвы.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм длина ширина высота | 2241 5590 1700 |
| Ширина захвата, м | 5,5 |
| Количество рабочих органов, шт. | 11 |
| Глубина обработки, см | 17 - 18 |
| Масса культиватора с катками-выравнивателями, кг | 2140 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Работы выполнялись весной на предпосевной обработке почвы под посевы сои, а также на основной обработке почвы после уборки сои. Агрегат на предпосевной обработке почвы надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая заданную глубину рыхления, при величине отклонений глубины и ширины захвата, удовлетворяющей требованиям ТЗ. На основной обработке почвы из-за неблагоприятных почвенно-климатических условий культиватор не обеспечивает требуемое качество работы. |
| Агрегатирование | Трактор К-700А оптимально агрегатируется с культиватором АКП-6 |
| Производительность | Культиватор использовался на предпосевной и основной обработке почвы на глубину 17 и 18 при рабочей скорости 10 и 8 км/ч. При этом получена производительность за 1 час сменного времени соответственно 4,3 и 3,6 га. Расход топлива составил 6,9 и 8,5 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса на всех видах работ равен 1. |
| Безопасность движения | Культиватор АКП-6 удовлетворительно приспособлен к движению с трактором К-700А. Транспортная скорость до 14 км/ч. Дорожный просвет 430 мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО-0,09 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Культиватор комбинированный почвообрабатывающий АКП-6 не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |
| Испытания проведены: | Амурской государственной машиноиспытательной станцией 676691 с. Зеленый Бор, Амурской обл., Михайловского района |
| Испытания провел: | Телухов В.М. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 02-25-01 (1020142) от 9 ноября 2001 года |