Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

Амурская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 02-26-03 (4060222)

Комбайна зерноуборочного самоходного гусеничного КЗС-3Г «Русь»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Дальсельмаш» | 682200 ЕАО г. Биробиджан ул. Комбайностроителей, 38 тел. (42622) 6-38-12 факс (42622) 6-42-39 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный гусеничный КЗС-3Г «Русь» |
| Назначение | Предназначен для применения в зоне Дальнего Востока на полях с малой площадью, сложной конфигурации и переувлажненной почвой на уборке зерновых культур прямым и раздельным комбайнированием, а также сои прямым комбайнированием при оснащении комбайна приспособлением для уборки сои. |
| Качество работы : |
| Рабочая скорость, км /ч Ширина захвата жатки, м Установочная высота среза, см Суммарные потери зерна за комбайном, % Дробление зерна, % | 3,1 4,95 15-20 1 2 |
| Производительность: | 4,37 т/ч основного времени |
| Условия эксплуатации: |
| Навеска на комбайн | стандартная |
| -перевод в рабочее и транспортное положение | гидросистемой комбайна |
| -время подготовки машины к работе (навеска),чел/ч | 0,02 |
| Агрегатирование | комбайн с жаткой 5м. |
| Потребляемая мощность | данные не определялись |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 1,5 |
| Эксплуатационная надежность | достаточная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечено |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный гусеничный КЗС-3Г состоит из жатвенной части, бункера с выгрузным устройством, моторной установки, ходовой системы, гидрообъемного привода ходовой системы, органов управления, гидравлической системы, электрооборудо -вания, электронной системы контроля и приспособления для уборки незерновой части урожая (измельчителя). Технологический процесс работы комбайна протекает следующим образом: при движении комбайна хлебная масса подводится лопастями мотовила жатки к режущему аппарату, затем шнеком срезанная масса подаётся на наклонный транспортёр, который подаёт массу к приёмному битеру молотилки. Приёмный битер подаёт хлебную массу в молотильный аппарат, где масса обмолачивается. При этом зерно, полова и отдельные не домолоченные колосья просыпаются сквозь решетку подбарабанья на стрясную доску, а оставшаяся масса подаётся на соломотряс, где происходит окончательное отделение зерна от соломы. Зерно подаётся на стрясную доску, а солома выносится из молотилки. Выделенный зерновой ворох попадает на стрясную доску, решетную надставку стрясной доски и далее на верхнее решето ветрорешетной очистки, где под воздействием воздушного потока вентилятора ворох разделяется на зерно, лёгкие примеси и не домолоченные колосья. Зерно, выделенное на верхнем решете, попадает на нижнее решето. Недомолоченные колосья попадают в колосовой шнек и далее колосовым элеватором подаются в домолачивающее устройство. Незерновой ворох, под действием вохдушного потока вентилятора и колебаний грохота, выносится из молотилки. Зерно, прошедшее через нижнее решето очистки, по днищу решетного стана поступает в зерновой шнек, а затем элеватором и распределительным шнеком подаётся в бункер. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм длина ширина высота | 8500 5570 3950 |
| Масса машины, кг конструкционная эксплуатационная | 10250 10650 |
| Ширина колеи, мм | 2600 |
| Радиус поворота, м | 6,5 |
| Количество передач, шт. цепных ременных карданов гидромоторов редукторов | 6 19 2 2 2 |
| Количество точек смазки, всего в том числе сезонных | 66 48 |
| Емкость бункера, м 3 | 2,6 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Испытания комбайна зерноуборочного самоходного гусеничного КЗС-3Г проводились на уборке зерновых культур и сои. Оптимальная рабочая скорость 3,1 км/час (по ТУ 0-7 км/час), пропускная способность 3,1 кг/с (по ТУ 3 кг/с), суммарные потери зерна за молотилкой 1% (по ТУ 1%), дробление зерна 2% (по ТУ не более 2%), сорная примесь 2,8% (по ТУ не более 3%). |
| Производитель- ность | Производительность комбайна за 1 час основного времени составила 4,37 т. Коэффициент надёжности технологического процесса на всех видах работ равен 1. |
| Безопасность движения | Комбайн зерноуборочный самоходный гусеничный КЗС-3Г удовлетворительно приспособлен к движению по дорогам. Транспортная скорость до 12 км/ч, дорожный просвет 445 мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида ТО: ежесменное, периодическое и сезонное. Трудоёмкость ежесменного ТО 1,5 часа. В инструкции по эксплуатации в достаточном объёме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания комбайна. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный гусеничный КЗС-3Г «Русь» соответствует НД по показателям назначения, надёжности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции. МИС рекомендует комбайн зерноуборочный самоходный гусеничный КЗС-3Г поставить на производство, устранив выявленные недостатки.. |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное учреждение Амурская государственная зональная машиноиспытательная станция. 696691 Амурская область, Михайловский р-он с. Зеленый Бор |
| Испытания провел: | Яковлев А.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 02-26-03 (4060222) от 4 декабря 2003 года |