Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Амурская государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 02-41-00 (1070232)

Сепаратора комбинированного для очистки сои и соевых отходов

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Государственное научное учреждение Дальневосточный научно-исследова-тельский и проектно-технический институт механизации и электрифи-кации сельского хозяйства (ГНУ ДальНИПТИМЭСХ) | 675000 Амурская обл. г.Благовещенск ул.Василенко,5 Телефон: (8-22) 36-94-01 Факс (41637) 2-12-26 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Сепаратор комбинированный для очистки сои и соевых отходов |
| Назначение | Предназначен для очистки семян сои и соевых отходов от сорных, органических , минеральных и металлических примесей, а при переработке на семенные и пищевые цели -дополнительное сортирование исходного сырья с выделением наиболее качествен-ной фракции. Работает сепаратор как отдельная семяочистительная машина, так и в составе технологических линий для послеубороч-ной обработки сои и зерновых культур, подготовки семян и переработки сои и соевых отходов. |
| Качество работы : |
| Частота вращения вала вентилятора, об/мин Скорость воздушного потока в каналах,м/с (первой аспирации/ второй аспирации) Подача исходного материала на решетную очистку, кг/с Чистота очищенного материала, % Содержание дробленого зерна, % Содержание щуплых и мелких семян (масличная примесь), % Содержание металлической примеси, % Потеря зерна основной культуры в неис-пользованные отходы, % | 1670 6,0-6,7/9,6-13,1 0,68 – 2,09 96,35 – 97,45 1,75 – 3,5 0,45 – 1,5 0 0,5 – 0,8 |
| Производительность за 1 час основного времени, т | 3,06 (семенной режим работы) 6,02 (продовольственный режим работы) |
| Условия эксплуатации: |
| - тип изделия | стационарный |
| - привод рабочих органов | электрический |
| - установленная мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
| - настройка рабочих органов | Установка воздушных заслонок в определен-ном положении, положении, сменой решет, установкой угла наклона решет |
| - время подготовки машины к работе | 0,15 чел.-ч |
| Агрегатирование | Используется как отдельная семяочиститель-ная машина, так и в составе технологических линий для послеуборочной обработки зерна. |
| Потребляемая мощность | от 3,1 до 3,39 кВт |
| Трудоемкость ежемесячного ТО | 0,35 чел.-час |
| Эксплуатационная надежность | достаточная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Сепаратор комбинированный для очистки сои и соевых отходов состоит из воздуш-ной, решетной и магнитной очистки. Все рабочие органы смонтированы на сварной раме. Воздушная очистка сепаратора состоит из приемной камеры, отстойной камеры с вентилятором и канала второй аспирации. Приемная камера состоит из бункера с питаю-щим валиком и канала первой аспирации. Сепаратор комбинированный имеет три яруса решет (два решетных стана), в которых установлено шесть решет по два в каждом ярусе. Решетные станы подвешиваются к раме на вертикальных деревянных подвесках (пружи-нах). Каждый решетный стан приводится в колебание через деревянные шатуны эксцент-риками главного вала. Станы колеблются в противоположные стороны, благодаря чему уравновешивают инерционные силы, возникающие при работе станов. Все решета очища-ются щетками, установленными под решетами. Над средним ярусом решет установлена магнитная очистка, которая очищает от посторонних примесей обрабатываемый материал. Рабочие органы сепаратора приводятся в движение от электродвигателя АО2-42-4 Мощностью 5,5 кВт и частотой вращения 1500об/мин. Технологический процесс работы сепаратора комбинированного осуществляется следующим образом. Подлежащий очистке зерновой материал загрузочным устройством подается в приемный бункер, откуда питающим валиком направляется в канал первой аспирации, где из общей массы выбираются легкие примеси, щуплые легкие семена основной культуры, которые поднимаются воздушным потоком в осадочную камеру и выводятся из нее шнеком. Пыль и наиболее легкие примеси уносятся вентилятором. Из канала первой аспирации зерновой материал поступает на решета верхнего яруса на котором вся зерновая смесь делится на две примерно равные по весу, но раз-личные по размерам зерен части (фракции). Каждая из этих частей обрабатывается на решетах отдельно. Проход зерна через решета верхнего яруса поступает на решета среднего яруса, где происходит дальнейшая очистка зерна. Фракции с крупными семенами и крупными примесями, которые сходят с решет верхнего яруса выводятся вместе с отходами воздушной очистки по лотку. Сход зерна со среднего яруса представляет собой очищенное зерно первого сорта. Проход зернового материала через решета среднего яруса попадает на подсевные решета нижнего яруса. Сход зерна с решет нижнего яруса представляет собой очищенное зерно второго сорта, а проход через решета нижнего яруса (мелкие примеси) отводятся по лотку. Для дальнейшей очист-ки сход с решета среднего яруса и проход через решета верхнего яруса соединяются и пос-тупают в канал второй аспирации, где из зернового материала выделяются оставшиеся в нем легкие примеси, щуплое, легкое и битое зерно. Выделенные примеси поднимаются воздушным потоком в отстойную камеру, а очищенное зерно поступает в приемник. Для исключения попадания металлических примесей в очищенный зерновой материал над решетными ярусами установлена магнитная очистка, которая в процессе работы сепаратора улавливает из очищенного зернового материала посторонние металлические примеси (гайки, шайбы, болты и т.д.) Во избежания попадания металлических примесей в очищенное зерно необхо-димо в течении смены очищать магнитный улавливатель не менее 4 раз.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм длина ширина высота | 2380 1900 2540 |
| Масса машины, кг | 1035 |
| Число оборотов в минуту: вентилятора эксцентрикового вала | 1670 357, 396, 446, 496 |
| Количество воздушных каналов, шт. | 2 |
| Сечение воздушного канала первой аспирации, мм | 100х900 |
| Сечение воздушного канала второй аспирации, мм | 70х1000 |
| Диаметр ротора вентилятора, мм | 530 |
| Количество ярусов решет, шт. | 3 |
| Габаритные размеры решет, мм | 740х900 |
| Амплитуда колебаний стана, мм | 7,5 |
| Угол наклона решет, град | 5 |
| Амплитуда колебаний щеток, мм | 117,5 |
| Производительность за 1 час основного времени, т -при подготовке семенного материала -при переработке на кормовые цели | 3,06 6,2 |
| Установленная мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
| Потребляемая мощность электродвигателя, кВт -на сменном режиме работы -на кормовом режиме работы | 3,1 3,39 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Испытания сепаратора комбинированного для очистки сои и соевых отходов проводились на очистке семян сои и соевых отходов от сорных органических, минеральных и металличес-ких примесей на 2-х режимах работы машины, семенном и кормовом (продовольственном). На обоих фонах сепаратор надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая заданную чистоту зерна, при величине отклонений содержания семян сорняков и семян других растений, удовлетворяющей требованиям ТЗ. Чистота зерна после прохода через сепаратор составила 96,35-97,45% (по ТЗ не менее 95%), что соответствует 2 классу чис-тоты согласно ГОСТ 9669-95. Потери зерна основной культуры в основном соответствует требованиям ТЗ (не более 1%). Дробление зерна сои сепаратором незначительное и составляет 0,8- 1,1%, что удовлетворяет требованиям ТЗ (не более 2%). Следовательно, сепаратор комбинированный обеспечивает подготовку семенного материала, а также переработку сырья на кормовые цели, требуемого качества. |
| Агрегатирование | Сепаратор комбинированный может работать как отдельная семяочистительная машина, так и в составе технологических линий для послеуборочной отработки зерна и сои (соевых отходов) Загрузка электродвигателя сепаратора составляет 56-62% в зависимости от вида (режима) выполняемых работ. |
| Производительность | Сепаратор комбинированный для очистки сои и соевых отходов использовался на очистке сои как семенного режима работы, так кормового режима. При работе сепаратора на семенном режиме работы получена производительность 3,06т. в час основного времени, а на кормовом режиме работы 6,2т в час основного времени соответственно. Расход электроэнергии составил 1,01 и 0,56 кВт.ч/т (поТЗ – 1,1 кВт.ч/т). Коэффициент надежности технологического процесса на всех видах работ равен 1,0 |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО- 0,35 чел.-час В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслу-живания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Сепаратор комбинированный для очистки сои и соевых отходов обеспечивает выполнение технологического процесса переработки исходного материала с показателями близкими к техническому заданию. Имеет высокий уровень надежности и по основным показателям соответствует НТД, но имеет низкий уровень безопасности и эргономичности не соответст-вует 3 пунктам ТЗ и 7 пунктам требований ССБТ. Сепаратор комбинированный для очистки сои и соевых отходов не полностью соответствует требованиям НД. |
| Испытания проведены: | Амурской государственной зональной машиноиспытате-льной станцией. 696691 Амурская область, Михайловский р-он с.Зеленый Бор |
| Испытания провел: | П.В.Черемис |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 02-41-00 (1070232) от 20 декабря 2000 года |