Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Центральная
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 13-09-01 (1140122)

# Протравливатель универсальный малообъемный ПУМ-3,5 МЗ

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО НПП «МИП» | 141700 г. Долгопрудный, Московская обл., ул. Молодежная, д. 20 тел/факс (095) 408-70-98 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Протравливатель универсальный малообъемный ПУМ-3,5 МЗ |
| Назначение | Предназначен для малообъемного протравливания жидкими препаратами семян зерновых, бобовых и технических культур. |
| Качество работы : |
| Полнота обработки, % полностью обработанных частично Механические повреждения, % | 89,9 10,1 0,09 |
| Производительность, т/час | 4,1-5,0 |
| Условия эксплуатации: |
| - рабочее место | специальное помещение |
| - дозировка рабочей жидкости | микрометрическим винтом дозатора |
| - время досборки машины, чел-ч | 2 |
| Привод | Электродвигатель |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
| Трудоёмкость ежесменного ТО | 0,25 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Протравливатель универсальный малообъемный ПУМ-3,5 МЗ состоит из устройства протравливания семян (шнек, кожух, приводное устройство, форсунки с подводящими трубками), рамки с колесами, пульта управления, блока подачи и дозировки рабочей жидкости (бак для рабочей жидкости, электронасос, смеситель, дозатор), домкрата.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |
| - длина - ширина - высота | 3460 1520 2540 |
| Вместимость бака для жидкости, дм3 | 40 |
| Масса, кг: | 103 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Полнота обработки, % полностью обработанных – 89,9 частично - 10,1 Механические повреждения, % - 0,09 |
| Производитель-ность | Испытания протравливателя универсального малообъемного ПУМ-3,5 МЗ проведены на обработке семян пшеницы и овса. Производительность в тоннах за час: - основного времени - 4,1-5,0 (по ТЗ 3,0) - эксплуатационного –2,2 Коэффициент надежности технологического процесса-1,0. |
| Безопасность эксплуатации | Не обеспечен полный слив рабочей жидкости из трубопроводов после окончания работ. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное (ЕТО), периодическое (ТО через 100 часов работы) и ТО при постановке на хранение. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Протравливатель универсальный малообъемный ПУМ-3,5 МЗ в основном соответствует требованиям НД и рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |
| Испытания проведены: | Центральной государственной зональной машиноиспытательной станцией. 141500, Московская область, г. Солнечногорск – 4, ул. Центральная, 1. |
| Испытания провел: | Сорокин В.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 13-09-01 (1140122) от 15 августа 2001 года |