Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Центральная
государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 13-25-00 (2020122)

## Культиватор тяжелый КТ – 3,9 Г

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| АО «Грязинский культиваторный завод» | 399300, г. Грязи, Липецкой области |
|  | Телефон (07461) 2-26-25 |
|  | Факс (07461) 2-07-75 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Назначение | Предназначен для предпосевной и осенней обработки почвы с сохранением стерни и других пожнивных остатков. Может работать на почвах с твёрдостью до 1,5 МПа при влажности до 28 %. |
| Качество работы : |
| - рабочая скорость, км/ч | 5,7…10 |
| - глубина обработки, см | до 26 |
| - разрезание сорных растений, % | 100 |
| - сохранение стерни, % | 72…89 |
| - крошение почвы,% (доля комков до 25 мм) | 85,5 |
| Производительность | 2,91…3,02 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | прицепное устройство |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов | винтовым механизмом через опорные колёса |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,16 |
| Агрегатирование | тракторы класса 3 |
| Трудоемкость ежемесячного ТО | 0,38 |
| Эксплуатационная надежность | достаточная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Культиватор прицепной состоит из сварной рамы и трёх балок (поперечной и двух продольных), прицепного устройства, шарнирного механизма с опорными колёсами и гидроцилиндра перевода машины в рабочее положение и обратно. С культиватором поставляется комплект для боронования, состоящий из двух продольных и двух поперечных брусьев, понизителей, стоек с растяжками и четырёх секций зубовых борон.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |
| - в рабочем положении | 6640 ( 4100 ( 1600 |
| Ширина захвата | 3,90 |
| Глубина ( обработки и т.д.) | до 26 |
| Масса, кг | 1440 |
| Рабочая скорость, км/ч | 5,7…10 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Испытания культиватора проводились на предпосевной и осенней обработке почвы. На обоих фонах машина надёжно выполняет технологический процесс, обеспечивая надлежащее качество. Сохранение стерни после прохода 72…89 % (по ТУ – не менее 70 %). Подрезание сорных растений – 100 %. Крошение почвы (доля комков до 25 мм ) – 85,5 % (по АТТ – не менее 65 %). |
| Производительность | Производительность за час основного времени составила 3,02 га и 2,91 га на двух фонах (по ТУ – 2,35…3,52 га/ч). Производительность за час сменного времени – 2,34 и 1,99 га соответственно. Выработка за нормативную смену составила 16,1 и 13,7 га. |
| Безопасность движения | Культиватор КТ- 3,9 Г удовлетворительно приспособлен к движению с трактором Т – 150 К. Транспортная скорость до 15 км/ч. Культиватор оборудован световозвращателями, в тоже время на комплекте для боронования они не предусмотрены, что создаёт определённую опасность при транспортировке в темное время суток. |
| Техническое обслуживание | ежесменное - 0,06 чел.-ч сезонное - 0,38 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Культиватор тяжёлый КТ – 3,9 Г обеспечивает выполнение технологического процесса предпосевной и осенней обработки почвы с достаточным уровнем надёжности |
| Испытания проведены: | Центральной государственной зональной машиноиспытательной станцией. 141500, Московская область, г. Солнечногорск – 4, ул. Центральная, 1. |
| Испытания провел: | В.Н. Дорофеев |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 13-25-00 (2020122) от 23 ноября 2000 года |