Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-110-2007 (4030051)

Полуприцеп специальный сельскохозяйственный ППСС-16

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "ФК АГРО" Республика Мордовия, г. Саранск | 430027, г. Саранск, ул. Гагарина, д.99а |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Полуприцеп специальный сельскохозяйственный ППСС-16 |
| Назначение | Полуприцеп специальный предназначен для транспортировки свеклы от свеклоуборочной машины (комбайна и механизированной ее выгрузки в бурты (кагаты) или транспортное средство). Полуприцеп применяется во всех зонах возделывания сахарной свеклы. |
| Качество работы : |
| Масса корней сахарной свеклы в кузове, т средняя | 15,5 |
| Потери корнеплодов по массе при разгрузке, % | 0,55 |
| Количество корнеплодов с сильными повреждениями, % | 2,8 |
| Высота выгрузки, м | 3,6 |
| Полнота выгрузки, % | 100 |
| Производительность за 1 час основного времени, т/км | 93,7 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | при помощи дышла со сцепной петлей Ø 40 мм |
| - перевод в рабочее и транспортное положение выгрузного транспортера | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | не требуется |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,08 |
| Агрегатирование | К-3180 |
| Потребляемая мощность, кВт | 101,5 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,37 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Полуприцеп состоит из следующих составных частей: рамы с прицепным устройством, бункера, ходовой части, пульта управления, тормозной, гидравлической систем. Рама сварной конструкции. В передней части расположено прицепное устройство. На раме полуприцепа смонтирован бункер. На днище бункера установлен донный транспортер. В передней части бункера установлен шнек с навивкой транспортирующий корни на выгрузной транспортер. Перевод транспортера из рабочего в транспортное положение осуществляется двумя гидроцилиндрами. Опирается прицеп на ходовые колеса. Полуприцеп оборудован рабочим и стояночным тормозами. Привод рабочих органов гидромеханический. От ВОМ трактора приводится в действие редуктор, на котором установлен гидронасос с распределительными клапанами, которые соединяются гидромагистралями с гидромоторами, установленные на приводных рабочих органах. Гидромоторы масляными магистралями соединяются с гидравлическим баком, смонтированным на раме полуприцепа. Полуприцеп имеет собственную систему электрооборудования, соединенную с трактором. В кабине трактора установлен пульт управления, предназначенный для управления процессом выгрузки. На пульте находятся управляющие элементы выгрузного транспортера, шнека, донного транспортера, а также кнопка аварийного стопа. Тумблерами пульта управления можно увеличивать или уменьшать обороты шнека, выгрузного и донного транспортеров.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении |
| длина | 7250 |
| ширина | 6700 |
| высота - в транспортном положении длина ширина высота | 3900 7250 3000 3900 |
| Масса, кг | 5050 |
| Объем бункера, м3/т | 24/16 |
| Рабочая скорость, км/ч: с грузом без груза | 12 20 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Показатели качества выполнения технологического процесса определены на выгрузке корней сахарной свеклы из полуприцепа в автотранспорт. Потери корнеплодов по массе составили 0,55%, количество сильно поврежденных корней составило 2,8%, полнота выгрузки – 100%. Высота выгрузки – 3,6 м. Показатели качества выполнения технологического процесса удовлетворяют нормативным требованиям. |
| Производительность | Производительность полуприцепа ППСС-16 за 1 ч основного времени составила 93,7 т.км. Удельный расход топлива за время сменной работы – 0,34 кг/т.км. Рабочая скорость движения с грузом – 12 км/ч, без груза – 20 км/ч. Выработка за нормативную смену составила 334,6 т.км. |
| Безопасность движения | При переездах полуприцепа ППСС-16 выгрузной транспортер переводится в транспортное положение. Полуприцеп имеет собственную систему электрооборудования, соединенную с трактором. Полуприцеп оборудован стояночным и рабочим тормозами. Транспортная скорость движения до 20 км/ч. Полуприцеп ППСС-16 приспособлен к движению по дорогам. |
| Техническое обслуживание | Руководство по эксплуатации предусматривает только ежесменное техническое обслуживание. Периодичность ЕТО через 8…10 ч. Трудоемкость ЕТО - 0,37 чел.-ч. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Полуприцеп ППСС-16 соответствует требованиям ТЗ по показателям назначения, надежности и безопасности. Полуприцеп ППСС-16 устойчиво выполняет технологический процесс (механическая выгрузка в кагаты и автотранспорт) с показателями, отвечающими требованиям ТЗ. Полуприцеп ППСС-16 прост в эксплуатации, высокопроизводителен, надежен в работе и найдет применение в хозяйствах Центрально-Черноземной зоны, имеющих высокопроизводительные свеклоуборочные комбайны. |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: | Балабанов Василий Дмитриевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-110-2007 (4030051) от 27 декабря 2007 года |