Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Государственное учреждение
Центрально-Чернозёмная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№  14 -17 -2001 (1040022)

Машина для внесения минеральных удобрений МВУ-0,5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Дмитриевский завод "Лесхозмаш" | 307500 г. Дмитриев Курской области ул. Промышленная, 2 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Машины для внесения минеральных удобрений МВУ-0,5 |
| Назначение | Машина для внесения минеральных удобрений предназначена для поверхностного внесения твердых минеральных удобрений в гранулированном и кристаллическом виде на мелкоконтурных полях |
| Качество работы : |
| Доза внесения удобрений, кг/га | 39…454 |
| Отклонение фактической дозы внесения от заданной, % | 3,3 |
| Ширина внесения удобрений, м |  |
| - рабочая | 15,5 |
| - общая | 23,5 |
| Неравномерность внесения дозы удобрений, % |  |
| - на рабочей ширине внесения | 25,3 |
| - по ходу движения машины | 8,0 |
| Нестабильность дозы внесения, % | 4,2 |
| Производительность, га за час основного времени | 11,6 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | автосцепка СА-1 |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | заслонками дозирующего устройства |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,05 |
| Агрегатирование | кл. 1,4, Т-40Ам; МТЗ-80/82 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,7…4,21 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,61 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Машина состоит из рамы, бункера, дозирующего устройства, высевающего механизма, дисков, механизма привода и трех карданных валов. Рабочими органами являются два центробежных диска получающие вращение от главного вала. Норма внесения регулируется изменением высоты высевающих отверстий к амплитудой колебания высевающей планки. Принцип работы следующий: при подъезде к кромке поля включается ВОМ трактора и удобрения выталкиваются планкой высевающего механизма на направляющий лоток, а с него попадают на диски. Диски вращаются и рассеивают удобрения веерообразным потоком на поверхность почвы. Сводоразрушающее устройство разрушает своды и обеспечивает непрерывное оседание удобрений на планку высевающего механизма.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении длина | 1420 |
| ширина | 1350 |
| высота | 1440 |
| Ширина захвата, м | 15,5 |
| Доза внесения, кг/га | 39…454 |
| Масса, кг | 220 |
| Вместимость бункера, м3 | 0,6 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,4 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Машина для внесения минеральных удобрений качественно выполняет технологический процесс при поверхностном внесении удобрений (доза внесения составила 39…454 кг/га; отклонение фактической дозы внесения от заданной 3,3%, неравномерность внесения удобрений на рабочей ширине захвата составила 25,3%, а по ходу движения агрегата 8,0%, рабочая ширина захвата 15,5 м, а общая 23,5 м, нестабильность внесения дозы удобрений 4,2%). Все полученные данные отвечают требованиям НД. Влажность удобрений составила 0,9%. Гранулометрический состав удобрений был: размером менее 1 мм 2,2 – 2,7% от 1 до 4 мм 82,7 – 83,5% от 4 до 6 мм 13,8 – 15,1% более 6 мм – 0. Насыпная плотность 0,51 кг/м3. Машина для внесения удобрений МВУ хорошо вписывается в технологию возделывания с/х культур. |
| Производительность | На поверхностном внесении удобрений производительность за час основного времени составила 11,6 га/ч. Удельный расход топлива за время сменной работы 2,79 кг/т. Производительность за час сменного времени составляет 8,5 га. Обслуживается агрегат одним механизатором. |
| Безопасность движения | Машина для внесения минеральных удобрений соответствует требованиям НД. Рабочая доза оператора удобна, доступность к местам регулировки и технического обслуживания затруднений не вызывает, нагрузка на управляемые колеса 0,23 эксплуатационной массы ЭС, габаритные размеры машины обеспечивают безопасный проезд по дорогам и дорожным сооружениям. Транспортная скорость до 25 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Машина для внесения удобрений имеет два вида технического обслуживания: ежесменное и периодическое через 60 ч. Удельная суммарная трудоемкость ТО составляет 0,12 чел-ч/ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения о правилах проведения каждого вида обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Машина не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков выявленных при испытаниях. |
| Испытания проведены: | Центрально-Чернозёмной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Титяков Ю.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №14-17 -2001 (1040022) от3 сентября 2001 года |