Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Государственное учреждение
Центрально-Чернозёмная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№  14 -24 -2001 (4010572)

Плуг трехкорпусный  навесной ПЛН-3-35

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| завод "Автоспецоборудование" им. Куропятникова Д.П. | 307725, г. Льгов Курской области, ул. Красная, 65 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| плуга трехкорпусного навесного ПЛН-3-35 |
| Назначение | Плуг предназначен для пахоты под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см |
| Качество работы : |
| Среднеквадратическое отклонение глубины обработки, см | 1,2 |
| Полнота заделки растительных и пожнивных остатков, % | 83 |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см | 6,9 |
| Качество крошения пласта почвы, % (фракции размером 50 мм) | 74,88 |
| Гребнистость поверхности пашни, см | 5,0 |
| Угол оборота пласта, град. | 135 |
| Производительность за час основного времени, га | 0,69 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | нижние и центральная тяги навески трактора соединяются с пальцами понизителей и стойкой навески плуга |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | изменением длины правого раскоса и центральной тяги навески трактора, а также положения опорного колеса плуга винтовым механизмом |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,10 ч |
| Агрегатирование | кл. 1,4, МТЗ-82 |
| Потребляемая мощность | 45,12…53,5 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,12 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | удовлетворительная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Основными сборочными единицами плуга являются: рама, корпуса, опорное колесо, навеска. Рама плуга неразборная, сваренная их уголков, образующих трубы замкнутого профиля. На основном брусе просверлены по четыре отверстия для крепления каждого корпуса. Корпуса состоят из четырех сборочных единиц. Стойка представляет собой трубу гнутого профиля, к которой приварен башмак, к нему крепятся отвал, лемех, полевая доска. Отвально-лемешная поверхность культурная. Опорное колесо с винтовым механизмом служит для регулировки глубины пахоты. Для смазки подшипников предусмотрена масленка. Навеска плуга предназначена для присоединения его к навесной системе трактора. Состоит из двух понизителей, приваренных к брусу, пальцев, стоек, раскоса и деталей крепления. Вождение трактора при пахоте осуществляется по борозде.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении длина | 2550 |
| ширина | 1630 |
| высота | 1230 |
| - в транспортном положении длина | 6300 |
| ширина | 2000 |
| высота | 2470 |
| Ширина захвата, м | 1,05 |
| Глубина пахоты, см | до 30 |
| Масса, кг | 328 |
| Ширина колеи колес трактора, мм | 1530 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6,6 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Качество работы плуга на пахоте зяби глубиной 22…24 см по невзлущенному после уборки озимой пшеницы фону на влажной почве, что является типичным для зоны ЦЧО, по стабильности глубины обработки и ширины захвата, глубине заделки растительных остатков, гребнистости пашни соответствует нормативным требованиям, а по качеству крошения пласта (74,88%) и полноте заделки растительных остатков (83%) близко к нормативным требованиям (75% и 90% соответственно). |
| Производительность | Эксплуатационно-технологические показатели работы плуга соответствуют нормативным требованиям. Производительность за час сменного времени составила 0,55 га при нормативе 0,5…0,6 га, коэффициент использования эксплуатационного времени 0,79 при нормативе 0,75, удельный расход топлива за время сменной работы 15,09 кг/га, производительность за нормативную смену составляет 4,4 га. |
| Безопасность движения | Плуг ПЛН-3-35 в агрегате с трактором МТЗ-82 удовлетворительно приспособлен к движению по дорогам. Транспортная скорость 12 км/ч. Показатели безопасности и эргономичности конструкции плуга в основном соответствуют нормативным требованиям. |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации плуга проводится ежесменное техническое обслуживание, трудоемкость 0,12 чел.-ч, выполняется трактористом с использованием инструмента, прикладываемого к трактору. Вопросы эксплуатации и обслуживания плуга в руководстве по эксплуатации освещены достаточно полно. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Плуг трехкорпусный навесной ПЛН-3-35 соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |
| Испытания проведены: | Центрально-Чернозёмной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Быков В.С. |
| Источник информации: | Протокол испытаний №14-24-2001 (4010572) от22 октября 2001 года |