Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция

# Протокол испытаний

№ 14 -  33  - 2000  ( 1020212)

Культиватора навесного комбинированного КНК-4000А

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Оскольский завод | 309530, Белгородская область, |
| металлургического машиностроения | г. Старый Оскол - 4 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| К у л ь т и в а т о р а н а в е с н о г о к о м б и н и р о в а н н о г о К Н К – 4000А |
| Назначение | Культиватор предназначен для ресурсосберегающей послойно паровой и осенней основной, без оборота пласта, обработки почвы. |
| Качество работы: |  |
| Глубина обработки, см | 13,5 |
| Крошение почвы, % , размер фракций до 50 мм | 99,1 |
| Сохранение растительных остатков, % | 54 |
| Подрезание сорных растений, % | 100 |
| Гребнистость поверхности поля, см | 1,2 |
| Уплотнение обработанного слоя почвы, г/см3 | 0,96 |
| Невыравненность поверхности дна борозды по ширине захвата, см | 1,4 |
| Производительность, га за час основного времени | 3,31 |
| - навеска (присоединение) на трактор (тип навески) | трехточечная навеска |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| - настойка рабочих органов | винтовой механизм |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,23 |
| Агрегатирование ( тяговый класс и марки тракторов) | кл. 3; Т-150К |
| Потребляемая мощность, кВт | 83,35-115,73 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч | 0,24 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Культиватор КНК-4000А навесного типа. Состоит из следующих основных узлов: рамы, опорных колес с винтовым механизмом регулировки глубины, рыхлителей плужковых, рыхлителей дисковых, катка трубчатого, катка планчатого, регулируемых подвесок.

Рабочими органами являются: рыхлители плужковые, рыхлители дисковые, катки трубчаты и катки планчатые.

Глубина обработки рыхлителями плужковыми осуществляется опорными колесами с винтовым механизмом.

Глубина обработки рыхлителями дисковыми и степень прижатия катков осуществляется с помощью регулируемых подвесок в зависимости от глубины обработки рыхлителями плужковыми.

### Техническая характеристика

| Показатели | Численные значения |
| --- | --- |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм |  |
| длина | 3350 |
| ширина | 4150 |
| высота | 1520 |
| Ширина захвата, м | 3,9 |
| Глубина, см | 13,5 |
| Масса, кг | 2340 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8,5 |

Результаты  испытаний

| Качество работы | Культиватор навесной комбинированный КНК-4000А обеспечивает необходимое качество обработки почвы с значением показателей отвечающих требованиям НД. Так при глубине обработки 13,5 см крошение почвы фракцией до 50 мм составило 99,1%, гребнистость почвы – 1,2 см, сохранение растительных остатков – 54%, содержание растительных отрезков длиной до 150 мм – 59%, уплотнение обработанного слоя почвы – 0,96 г/см3, невыравненность поверхности дна борозды по ширине захвата – 1,4 см. Твердость почвы составила 0,67 – 1,12 МПа, влажность почвы – 12,16…18,60%. Культиватор КНК-4000А вписывается в технологию обработки почвы под посев с/х культур. |
| --- | --- |
| Агрегатирование | Культиватор КНК-4000А агрегатировался с трактором Т-150К. Потребляемая мощность при скорости 1,94 м/с составила 83,35 кВт, при скорости 2,56 м/с – 115,53 кВт. Культиватор навешивается на трехточечную навеску трактора. Дорожный просвет (310 мм) обеспечивает безопасный проезд по дорогам общего назначения. |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени получена равной 3,31 га при скорости движения 8,5 км/ч и рабочей ширине захвата 3,9м. Коэффициент надежности технологического процесса составил 0,98. При коэффициенте использования сменного времени 0,76 производительность за час сменного времени составила 2,52 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 11,1 кг/га. |

| Безопасность движения | С точки зрения безопасности конструкция культиватора КНК-4000А соответствует требованиям НД. Угол поперечной статической устойчивости в агрегате с трактором Т-150К в транспортном положении составил 320, что соответствует ГОСТ 12.2.111-85 (не менее 300), доступ оператора к рабочим местам и местам технического обслуживания затруднений не вызывает, обзор с рабочего места оператора объектов постоянного наблюдения не ограничен, предусмотрены надписи и таблички по технике безопасности. Габаритные размеры агрегата по ширине захвата отвечают требованиям НД для безопасной транспортировки культиватора по дорогам общего назначения, сам культиватор оборудован щитками с габаритными полосами. Транспортная скорость составила 15 км/ч. |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | Руководством по эксплуатации предусмотрено ежесменное техническое обслуживание. Трудоемкость проведения ЕТО-0,24 чел.-ч. Удельная суммарная трудоемкость ТО составила 0,032 чел. ч/ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме освещает вопросы проведения технического обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Культиватор навесной комбинированный КНК-4000А не соответствует требованиям ТУ по двум пунктам. Культиватор КНК-4000А по основным показателям назначения отвечает требованиям НД и вписывается в технологию по обработке почвы при возделывании с/х культур. |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной государственной зональной машиноиспытательной станцией 305512, п. Камыши Курского района Курской области |
| Испытания провел: | ведущий инженер И.А. Першалов |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14 - 33 -2000 (1020212) от 14. 11. 2000г. |