Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Государственное учреждение

Центрально-Черноземная машиноиспытательная

станция

Протокол испытаний

№ 14-39-2002 (1010182)

Плуг четырехкорпусный навесной ПЛН-4-35

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Грязинский культиваторный завод" | 399300, Липецкая область, г. Грязи, ул. Гагарина,1 А |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Плуг четырехкорпусный навесной ПЛН-4-35 |
| Назначение | Плуг предназначен для пахоты различных почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см, не засоренных камнями, плетняком и другими препятствиями с удельным сопротивлением до 0,9 кг/см2 (0,09 МПа). |
| Качество работы : |
| Рабочая ширина захвата, см Глубина обработки, см Гребнистость поверхности пашни, см | 139…142 до 30 4,0 |
| Производительность в час основного времени, га | 1,25 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | трехточечная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | вручную, при помощи опорного колеса |
| - время подготовки машины к работе, ч (навески) | 0,15 |
| Агрегатирование | с тракторами тягового класса 3, ДТ-75, Т-150 |
| Трудоемкость ежемесячного ТО, чел.-ч | 0,11 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Плуг четырехкорпусный навесной состоит из следующих основных сборочных единиц: рамы, корпусов, предплужников, колеса опорного, дискового ножа, прицепки для борон. Основными рабочими органами являются лемеха и отвалы. Регулировка глубины пахоты производится при помощи опорного колеса, регулировочным винтом.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры изделия, мм: длина ширина высота | 3600 1800 1650 |
| Ширина захвата рабочая, м | 1,39…1,42 |
| Глубина, см | до 30 |
| Масса, кг | 805 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8,9 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Условия испытаний были характерными для зоны ЦЧО. Влажность почвы по слоям от 15,68 до 21,14%. Твердость почвы по слоям от 1,28 до 1,98 МПа. Масса растительных и пожнивных остатков 227…277 г/м2. Рабочая ширина захвата плуга 1,39…1,42 м. Крошение пласта (размер фракции 30 мм) – 83,13%. Заделка растительных и пожнивных остатков – 99,14%. |
| Производительность | Производительность га за 1 час: основного времени – 1,25 сменного времени – 0,96 эксплуатационного времени – 0,92 Рабочая скорость, км/ч – 8,9 Выработка за смену, га - до 5 |
| Безопасность движения | Для движения агрегата по дорогам плуг оборудован сигнальными щитками с чередующимися полосами (красными и белыми). Транспортная скорость – по транспортной скорости трактора. |

| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание плуга состоит из технического обслуживания при подготовке к эксплуатационной обкатке, при эксплуатационной обкатке, ежесменного обслуживания и при длительном хранении. Трудоемкость их выполнения; чел.-ч: при подготовке эксплуатационной обкатки – 1,88 при эксплуатационной обкатке – 0,11 ежесменного ТО – 0,11 |
| --- | --- |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Плуг четырехкорпусный навесной ПЛН-4-35 соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Титяков Юрий Александрович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-39-2002 (1010182) от 19 ноября 2002 года |