Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Государственное учреждение
Центрально-Чернозёмная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№  14-40-2001 (4060242)

# Платформа-подборщик валков ПН-836 к зерноуборочному комбайну фирмы "Клаас"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Тульский комбайновый завод" | 300004, г. Тула, Щегловская засека, 31 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| платформы-подборщика валков ПН-836 к зерноуборочному комбайну фирмы "Клаас" |
| Назначение | Платформа-подборщик предназначена для подбора одинарных и сдвоенных валков зерновых колосовых и крупяных культур при раздельном способе их уборки |
| Качество работы : |
| Общие потери зерна (на подборе валков гречихи), % | 0,45 |
| в том числе: свободным зерном | 0,41 |
| зерном в срезанных кистях | 0,04 |
| Производительность, га/ч | 5,36 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска на комбайн | полуавтоматическая |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | гидравликой, винтовыми механизмами, регулировочными втулками |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,2 |
| Агрегатирование | зерноуборочные комбайны фирмы "Клаас" |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,13 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Платформа-подборщик валков ПН-836 состоит из навесной платформы и подборщика полотенного типа. Основные узлы следующие: корпус, транспортер, шнек, уравновешивающее устройство, нормализатор, опорные колеса, механизм привода. Рабочими органами являются подбирающие пальцы транспортера-подборщика и шнек с выдвигающимися пальцами. Линейная скорость транспортера регулируется гидроуправляемым клиноременным вариатором, уравновешивающее устройство и зазор между днищем платформы и шнеком – винтовыми механизмами, высота расположения подбирающих пальцев над поверхностью почвы – перестановкой регулировочных втулок.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении длина | 2450 |
| ширина | 4070 |
| высота | 1200 |
| - в транспортном положении длина | 2610 |
| ширина | 4070 |
| высота | 2400 |
| Ширина захвата, м | 3,68 |
| Масса, кг | 960 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9,6 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Общие потери зерна на подборе валков гречихи (урожайностью 10,5 ц/га, влажностью зерна 17,3 %, влажностью соломы 26 %) составили 0,45 %, что соответствует агротехническим требованиям. В основном, это потери свободным зерном (0,41%). Потери зерна в срезанных кистях практически не наблюдались (0,04 %). Платформа-подборщик валков ПН-836 вписывается в технологию раздельной уборки зерновых колосовых и крупяных культур. |
| Производительность | На подборе валков гречихи при рабочей скорости 9,6 км/ч производительность за час основного времени составила 5,36 га/ч. Производительность за час сменного времени равна 4,02 га/ч. Количество обслуживающего персонала – 1 человек. |
| Безопасность движения | Габаритный размер платформы-подборщика ПН-836 по ширине в транспортном положении (навешенной на комбайн) равен 4,07 м, что не препятствует движению агрегата по дорогам (не более 4,4 м). Имеются габаритные полосы. Транспортная скорость до 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Руководством предусмотрены следующие виды ТО: при обкатке, ежесменное и периодическое. Трудоемкость каждого вида соответственно равна 0,95; 0,13 и 0,43 чел.-ч. Удельная суммарная трудоемкость ТО составляет 0,03 чел.-ч/ч. В руководстве по эксплуатации вопросы технического обслуживания освещены в достаточном объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Платформа-подборщик валков ПН-836 к зерноуборочному комбайну фирмы "Клаас" соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |
| Испытания проведены: | Центрально-Чернозёмной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Каменев Александр Сергеевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-40-2001 (4060242) от 23 ноября 2001 года |