Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-44-2008 (1020012)

Культиватор комбинированный марки КППШ-6М

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Завод им. Медведева-Машиностроение», г. Орел Изготовлено по конструкторской документации – ООО «ГУК-завод им. Медведева», г. Орел | 302030, г. Орел ул. Московская, 69 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Культиватора комбинированного КППШ-6М |
| Назначение | Культиватор комбинированный КППШ-6М предназначен для сплошной предпосевной обработки почвы всех типов при влажности 8…20 % и твердости 0,4…1,6 МПа на полях с ровным микрорельефом местности и на склонах, не превышающих 8о, кроме зон, подверженных водной и ветровой эрозиям и не засоренных камнями. |
| Качество работы : |
| Средняя глубина обработки, см | 5,8 | 7,7 |
| Среднее квадратическое отклонение глубины, см | 0,84 | 0,98 |
| Гребнистость поверхности почвы, га | 1,9 | 2,1 |
| Плотность почвы, г/см3 | 0,91 | 0,91 |
| Невыравненность дна борозды, см | 2,0 | 2,2 |
| Производительность за 1 ч, га: |  |
| - основного времени | 5,48 | 5,04 |
| - эксплуатационного времени | 4,18 | 3,93 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | присоединение культиватора с трактором осуществляется с помощью траверсы |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | перестановка пальцев по отверстиям |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,03 |
| Агрегатирование | тяговый класс 3 (Т-150, Т-150К) |
| Потребляемая мощность агрегатом, кВт | 107,08 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,13 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Культиватор представляет собой полунавесное сельскохозяйственное орудие. Состоит из средней правой и левой рамы, соединенных шарнирно. Рамы представляют четыре продольные балки, на каждой из которых на трех шарнирных опорах подвешены рабочие органы – четыре культиваторные секции и четыре прикатчика. Культиваторная секция состоит из регулируемой по высоте волокуши, уголкового катка и рамы с тремя рядами пружинных культиваторных лап. Прикатчик состоит из волокуши, двух уголковых катков и регулируемых по высоте пружинных зубьев. Шасси состоит из траверсы, которая с помощью осей крепится к средней раме. На осях траверсы установлены ходовые колеса на пневмошинах. В транспортном положении культиватора рамы фиксируются между собой стяжкой. Для предотвращения качания рабочих органов во время переездов служат тяги-стабилизаторы. Гидрооборудование состоит из одного гидроцилиндра, управления ходовыми колесами, двух гидроцилиндров управления наружными рамами, гидрозамка и гидротрубопроводов.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении: |  |
| длина | 7110 |
| ширина | 6200 |
| высота | 1140 |
| - в транспортном положении: |  |
| длина | 7200 |
| ширина | 3310 |
| высота | 2780 |
| Ширина захвата, м |  |
| - рабочая | 5,8 |
| - конструкционная | 6,0 |
| Глубина обработки, см | 6,0 и 8,0 |
| Масса, кг | 3625 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9,45 и 8,7 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Показатели качества выполнения технологического процесса, определялись на предпосевной подготовке почвы под посев зерновых культур и сахарной свеклы. Средняя глубина обработки составила 5,8 и 7,7 см. Крошение почвы – размер фракций до 50 мм – 99,7 % и 99,4 %. Гребнистость поверхности почвы 1,9 и 2,1 см. Невыравненность дна борозды 2,0 и 2,2 см. Показатели качества выполнения технологического процесса удовлетворяют нормативным требованиям. Культиватор вписывается в технологию возделывания с/х культур. |
| Производительность | Производительность культиватора за 1 ч основного времени на обработке почвы под посев зерновых культур - 5,48 га/ч, на обработке почвы под посев сахарной свеклы – 5,08 га/ч. Удельный расход топлива за время сменной работы 5,5 и 6,2 кг/га. Рабочая ширина захвата – 5,8 м. Рабочая скорость движения 9,45 и 8,7 км/ч. Выработка за нормативную смену 29,3 га. |
| Безопасность движения | Культиватор в агрегате с трактором в транспортном положении приспособлен к движению по дорогам. Рамы фиксируются между собой стяжкой. Культиватор из рабочего в транспортное положение переводится гидросистемой трактора. Транспортная скорость до 15 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Руководство по эксплуатации предусматривает проведение ТО: при обкатке ЕТО и №1. Периодичность ЕТО через 8…10 ч, ТО №1 – через 60 ч. Трудоемкость ЕТО – 0,13 чел.-ч, ТО №1 – 0,26 чел.-ч |
| Заключение по результатам испытаний |
| Культиватор комбинированный марки КППШ-6М соответствует требованиям ТУ по показателям назначения, надежности и безопасности конструкции. Культиватор устойчиво и качественно выполняет технологический процесс, надежен в работе и найдет применение в хозяйствах зоны деятельности ФГУ «Центрально-Черноземная МИС» |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: | Балабанов Василий Дмитриевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-44-2008 (1020012) от 13 ноября 2008 года |