Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической

политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция»

# Протокол испытаний

№14-45-2011 (1070022)

нории круглой ленточной НКЛ-25

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Кузембетьевский ремонтно-механический завод» | 423710, Республика Татарстан, Мензелинский район, с. Кузембетьево, ул. Советская, дом 78 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Нория круглая ленточная НКЛ-25 |
| Назначение | Предназначена для вертикального транспортирования исходного и обработанного зерна зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных и масличных культур в составе зерноочистительных агрегатов, зерноочистительно-сушильных комплексов и технологических линий, а также для подачи зерна в склады в закрытых помещениях. |
| Качество работы при агротехнической оценке: |
| Культура, сорт | пшеница «Самарская» | ячмень «Раушан» |
| Дробление зерна, % | 0,10 | 0,12 |
| Подсор зерна | не наблюдался | не наблюдался |
| Производительность за 1 час основного времени, т | 25,02 | 20,16 |
| Условия эксплуатации: |
| Тип | стационарный |
| Привод | электрический |
| Потребляемая (активная) мощность (на пшенице), кВт | 2,16 |
| Оперативная трудоемкость ЕТО, чел.-ч | 0,18 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Основными сборочными единицами нории являются: головка нижняя с бункером, головка верхняя, лента с ковшами, секции промежуточные, секция обслуживания, секция приводная, автомат закрытия заслонки и тяга с заслонкой. Нория имеет одну основную технологическую регулировку подачи зернового материала к нижней головке (подача регулируется ориентировочно). |

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: |  |
| - длина | 1350 |
| - ширина | 600 |
| - высота | 13900 |
| Конструкционная масса в комплектации для выполнения основной технологической операции, кг | 740 |
| Скорость ленты, м/с | 1,8 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы при эксплуатационно-технологической оценке | Дробление зерна при вертикальном транспортировании пшеницы составило 0,13% (по ТУ – не более 0,2%), при этом подсор зерна не наблюдался (по ТУ – подсор зерна не допускается). Условия испытаний: влажность зерна пшеницы составляла 12,5% (по ТУ – до 18%), натура зерна равнялась 762 г/л (по ТУ – не менее 740 г/л), содержание сорной примеси составляло 0,29% (по ТУ – до 3%), в т.ч. соломистой длиной не более 50 мм – 0,0% (по ТУ – до 0,5%). Нория НКЛ-25 вписывается в технологии послеуборочной обработки зерна различных культур. |
| Производительность | Номинальная производительность за 1 час основного времени на вертикальном транспортировании зерна пшеницы составила 25,37 т (по ТУ – не менее 25 т/ч), сменного времени - 23,85 т. Удельный расход электроэнергии при этом получен равным 0,085 кВт.ч/т (по ТУ – не более 0,09 кВт.ч/т). Нория была установлена в технологическую линию зерноочистительного агрегата ЗАВ-25 и обслуживалась одним человеком – механиком агрегата. |
| Безопасность | Удовлетворяет всем требованиям НД: уровень шума и концентрация пыли на рабочем месте оператора (пультовая ЗАВ-25) составили 79,1 дБА и 1,97 мг/м3, что удовлетворяет допустимым значениям (не более: 80 дБА и 4 мг/м3); движущиеся и вращающиеся части имеют защитные ограждения, силовые кабели проложены в металлорукавах и имеется защитное заземление; на защитных ограждениях нанесены предупреждающие знаки; имеются надписи по технике безопасности. |

| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида ТО: при эксплуатационной обкатке, ежесменное и периодическое (через 125ч). Оперативная трудоемкостью ЕТО составила 0,18 чел.-ч, а удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний 0,027 чел.-ч/ч, что удовлетворяет ТУ: соответственно не более 0,20 чел.-ч и 0,03 чел.-ч/ч. Комплектность инструментом не предусмотрена. Техническое описание и руководство по эксплуатации требует уточнения и доработки по вопросам проведения ТО нории. |
| --- | --- |
| Выводы по результатам испытаний |
| Нория круглая ленточная НКЛ-25 соответствует требованиям ТУ по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция» 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: | Лазарев Владимир Алексеевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-45-2011 (1070022) от 24 октября 2011 года |