Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение
"Центрально-Чернозёмная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-49-2003 (1070022)

Пневмосортировальной машины ПСМ-10

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Разработчик: ГНУ ВИМ Изготовитель: Кузембетьевский ремонтно-механический завод | 109389, г. Москва, 1-й Институтский проезд, 5 423710, РТ, Мензелинский район, с. Кузембетьево |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Пневмосортировальная машина ПСМ-10 |
| Назначение | Машина предназначена для окончательной очистки семян колосовых, крупяных и зернобобовых культур, кукурузы, сорго от трудноотделимых примесей, невсхожих и низкопродуктивных семян, отличающихся от семян основной культуры скоростью витания. |
| Качество работы: |
| Класс семян Чистота по анализу, % Количество сорняков, шт/кг Полнота выделения примесей Вынос семян основной культуры в отходы, % | Пшеница 2 98,87 18 0,7 7,04 | Рапс 2 99,01 290 0,8 8,01 |
| Производительность за час основного времени, т | 10,3 (на пшенице) |
| Условия эксплуатации: |
| Тип, привод | стационарный, электрический |
| Потребляемая мощность, кВт | 7,6 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,13 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Пневмосортировальная машина ПСМ-10 стационарная. Может работать в составе поточных линий послеуборочной обработки семян, а также индивидуально. Основными узлами машины являются: рама, вентилятор с электродвигателем, устройства регулировки воздушного потока и подачи исходного материала, приемный бункер, пульт управления, выгрузные устройства очищенного материала и отходов. Подача исходного материала и скорость воздушного потока регулируются заслонками. Основным рабочим органом является поддерживающая сетка с размером ячейки в просвете 2 х 2 мм.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| длина ширина высота | 1690 840 2240 |
| Масса, кг | 365 |
| Установленная мощность, кВт | 15 |
| Частота вращения крыльчатки вентилятора, об/мин | 1430 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Семена пшеницы доведены до 2 класса (чистота 98,87%, число сорняков 18 шт./кг). Вынос семян основной культуры в отходы 7,04% (по ТЗ до 10%). Полнота выделения примесей 0,7 (по ТЗ не менее 0,8). Условия испытаний: содержание семян основной культуры 96,57%, влажность семян 13,5%. Вписывается в технологию послеуборочной обработки зерновых культур. |
| Производительность | На окончательной обработке пшеницы производи-тельность за час основного времени составила 10,3 т/ч. Удельный расход электроэнергии составляет 0,74 кВт.ч/т. Производительность за час сменного времени 9,68 т/ч. Количество обслуживающего персонала – 1 человек. Выработка за нормативную смену 72,1 т. |
| Безопасность | В основном удовлетворяет требованиям НД: уровень шума в пультовой 79 дБА, концентрация пыли 1,8 мг/м3, нанесены предупреждающие надписи и знаки, вращающиеся части ограждены, электрические провода проложены в стальных трубах. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены два вида ТО: при обкатке и ЕТО. Трудоемкость ЕТО 0,13 чел.-ч. Комплектация инструментом не предусмотрена. В руководстве по эксплуатации вопросы ТО освещены в достаточном объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Пневмосортировальная машина ПСМ-10 по всем показателям качества выполнения технологического процесса окончательной очистки семян удовлетворяет требованиям ТЗ, обеспечивает заданную производительность, устойчиво выполняет технологический процесс и надежна в работе. |
| Испытания проведены: | Федеральным Государственным учреждением "Центрально-Чернозёмная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Головков Александр Николаевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-49-2003(1070022) от 19 декабря 2003 года |