Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 – 51-2005 (1020202)

Борона дисковая сверхтяжелая БДСТ-6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО Совместное Российско-Итальянское предприятие "Гаспардо РМ" | 430911, г, Саранск р/п Луховка-1, ул. Рабочая, 15 а |

| Результаты испытаний |
| --- |
| бороны дисковой сверхтяжелой БДСТ-6 |
| Назначение | Предназначена для рыхления необработанных уплотненных почв разного механического состава, разработки задерненного пласта и глыб после вспашки, измельчение пожнивных остатков крупностебельных культур. |
| Качество работы: |
| Глубина обработки, см | 11,7-25,1 |
| Крошение почвы, %, размер фракций, мм: |  |
| до 50 | 80,6-80,7 |
| 50 – 100 | 19,3-19,4 |
| более 100 | 0 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 2,9-3,6 |
| Заделка пожнивных остатков, % | 43-48 |
| Производительность за 1 час основного времени, га | 5,18 |
| Агрегатирование | тракторы кл. 5 |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | прицепная |
| перевод в рабочее и транспортное положение | гидросистемой трактора |
| настройка рабочих органов на глубину обработки | опорными колесами |
| время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,72 |
| Потребляемая мощность, кВт | 160-168 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,29 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | безопасна |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Борона дисковая сверхтяжелая БДСТ-6 состоит из следующих узлов: дышла, рамы центральной, передней секции дисков, задней секции дисков, опорных колес, катка и гидросистемы. Дисковые секции состоят из гладких и вырезных дисков, осей подшипниковых узлов. Узел подшипниковый предназначен для шарнирного соединения дисковой секции с рамой. В собранном виде секции стягиваются гайками. Гидросистема состоит из гидроцилиндров, маслопроводов и рукавов высокого давления. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении |  |
| длина | 10300 |
| ширина | 7110 |
| высота | 1670 |
| в транспортном положении |  |
| длина | 9450 |
| ширина | 3070 |
| высота | 2360 |
| Ширина захвата, м (конструкционная) | 6 |
| Максимальная глубина обработки, см | 25,1 |
| Масса, кг: | 6500 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8,9-10,6 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | При влажности почвы 24,7 – 26,9 %, твердости 0,7-1,5 МПа и установочной глубине обработки 12 см фактическая средняя глубина получена 11,7 см. Крошение почвы (массовая доля комков почвы диаметром до 50 мм составила 80,7 %). Гребнистость почвы – 3,6 см Борона обеспечила полное подрезание сорняков и заделку 48 % пожнивных и растительных остатков. |
| Производительность | Производительность за 1 ч основного времени получена 5,18 га при скорости 8,9 км/ч и глубине обработки 10,8 см. Удельный расход топлива за время сменной работы получен равным 0,5 кг/га. Производительность за 1 ч сменного времени – 3,73 га. Выработка за нормативную смену 26,1 га. Агрегатировалась борона с трактором К-701. |

| Безопасность движения | Габаритные размеры агрегата, состоящего из трактора К-701 и бороны БДСТ-6 обеспечивают безопасность движения агрегата по дорогам с твердым покрытием. Транспортная скорость до 25 км/ч. Отклонений от требований безопасности не отмечено. |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | По бороне БДСТ-6 проводится два вида ТО: ЕТО через 7 часов и ТО-1 через 80 часов Трудоемкость ЕТО составила 0,29 чел.-ч, а ТО –1 - 0,39 чел-ч. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Борона дисковая сверхтяжелая БДСТ-6 по показателям назначения, надежности соответствует требованиям НД. На основании результатов испытаний можно сделать вывод, что борона БДСТ-6 найдет применение на рыхлении необработанных уплотненных почв. |
| Испытания проведены: | Федеральной государственной Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Першалов Игорь Антонович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-51-2005 (1020202) от 28 ноября 2005 года |