Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 14-55-2000 (1070062)

Сушилки высоковлажных семян СБВС-5А

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "СКБ по сушилкам" | 241020, г. Брянск - 20 |
|  | а/я - 28 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Сушилки высоковлажных семян СБВС-5А |
| Назначение | Сушилка предназначена для сушки предварительно очищенного зерна зерновых, зернобобовых, масличных культур и кукурузы в зерне любой степени влажности |
| Качество работы: |
| Культура | зерно кукурузы | подсолнечник |
| Неравномерность сушки: |  |  |
| среднеквадратическое отклонение, ±% | 0,51 | 0,41 |
| Неравномерность нагрева зерна: |  |  |
| среднеквадратическое отклонение, ±0С | 0,4 | 0,7 |
| Дробление зерна, % | 2,43 | 0,19 |
| Удельный расход тепла на 1 кг испаренной влаги, ккал | 1226 | 1376 |
| Производительность за час основного времени, т: |  |
| - в плановых тоннах | 28,44 | 25,88 |
| - по сырому материалу | 7,54 | 6,47 |
| по сухому материалу | 5,92 | 6,10 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - чистота зерна, % | содержание сорной примеси не более 3 % в т.ч. соломистой не более 0,2 % |
| - влажность, % | не регламентируется |
| Потребляемая мощность, кВт | 71 | 67 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

В состав сушилки входят следующие сборные единицы: установка сушильная (2 шт.), шнек (2 шт.), вентилятор (2 шт.), блок топочный, комплект зернопроводов, система управления. Основным рабочим органом сушилки является сушильная установка, представляющая собой стационарную цилиндрическую конструкцию с концентрично расположенной воздухораспределительной трубой переменного по высоте сечения, закрытой сверху конусообразной крышей. Шнеки предназначены для транспортирования зерна из сушильных установок в приемные бункера норий. Пропускная способность шнеков регулируется расположенным в пульте управления реле времени, обеспечивающим дискретность включения шнека в работу. Топочный блок используется в качестве источника тепла и работает на жидком (дизельном) топливе (по желанию заказчика сушилка может комплектоваться топочным блоком работающим на природном газе). Для подачи теплоносителя от топочного блока к сушильной установке имеются вентиляторы. Между топочным блоком, вентилятором и сушильными установками установлены воздуховоды. Для регулирования расхода воздуха на воздуховодах имеются заслонки, привод управления заслонками ручной. В комплект зернопроводов входят трубы, распределители тройники, секторы и течки. Зернопроводы предназначены для перемещения самотеком зерна между рабочими органами сушилки. В общей пультовой сушильного отделения расположен пульт управления. Контроль наличия напряжения в пульте управления, включение электродвигателей, заполнение сушильных установок осуществляется сигнальными лампочками. Контроль температуры нагрева зерна, влажности зерна на выходе из сушилки осуществляется по показаниям приборов находящихся в пульте управления.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 11600 |
| ширина | 6000 |
| высота | 11700 |
| Зерновая вместимость одной емкости сушильной установки, т | 32 (по кукурузе) |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Сушилка работала на сушке зерна кукурузы и семян подсолнечника с исходной влажностью 32,5% и 13,0% соответственно. После сушки влажность зерна кукурузы составила 14,0 %, подсолнечника 7,8%. Дробление зерна кукурузы составила 2,43 %, семян подсолнечника – 0,19 %. Неравномерность сушки (среднеквадратическое отклонение) составило ± 0,51 % и ± 0,41 %. Неравномерность нагрева зерна (среднеквадратическое отклонение) ± 0,4% и ±0,7%. Снижение всхожести семян не отмечено. |
| Производительность | На сушке зерна кукурузы при снятии 18,5% влаги производительность за час основного времени составила: по сухому зерну – 5,92 т, по сырому – 7,54 т, в плановых тоннах – 28,44. Количество обслуживающего персонала – 1 человек. |
| Безопасность | Обслуживание сушилки безопасно. Имеются защитные ограждения и защитное заземление. Наблюдение за выполнением технологического процесса удобно. Уровень шума на рабочем месте оператора составил 79 дБА, концентрация пыли – 1,3 мг/м3. |
| Техническое обслуживание | Руководством по эксплуатации предусмотрены виды ТО: при эксплуатационной обкатке, ежесменное ТО при непрерывной работе, ТО при хранении. Удельная суммарная трудоемкость ТО составила 0,005 чел.-ч/ч. В инструкции по эксплуатации вопросы технического обслуживания освещены в недостаточном объеме. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Сушилка высоковлажных семян имеет восемь отклонений от требований ТУ, в том числе пять отклонений от требований ССБТ. Выявленные отклонения носят производственный характер. Все показатели качества работы, энергетические, эксплуатационные и показатели надежности находятся на уровне требований ТУ и НД. Сушилка высоковлажных семян СБВС-5А найдет применение в зонах повышенной влажности и в хозяйствах занимающихся переработкой больших объемов зерновых, зернобобовых, масличных культур, кукурузы и подсолнечника. |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512. Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Коротеева Людмила Алексеевна |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-55-2000 (1070062) от 19 декабря 2000 года |