Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное Государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14-56-2005 (1020192)

глубокорыхлитель навесной ГН-250

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "Совместное Российско-Итальянское предприятие "Госпардо РМ" | 430911 г. Саранск, Р/П Лиховка-1, ул. Рабочая, 15 а |

| Результаты испытаний |
| --- |
| (Полное название машины) |
| Глубокорыхлитель навесной ГН-250 |
| Назначение | Глубокорыхлитель навесной ГН-250 предназначен для глубокого рыхления почвы без оборота пласта и разрушения плужной подошвы |
| Качество работы : |
| Крошение почвы, %: |  |  |  |  |  |
| Размеры фракций, мм |  |  |  |  |  |
| до 50 |  |  | 82,9 |  |  |
| свыше 50 |  |  | 17,1 |  |  |
| Гребнистость поверхности почвы, мм |  |  | 43 |  |  |
| Глубина обработки, см |  |  | 62,1 |  |  |
| Производительность за 1 час основного времени, га | 1,44 |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | навесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | при помощи гидросистемы трактора |
| - настройка рабочих органов на глубину | катком посредством специальных гидравлических устройств |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,02 |
| Потребляемая мощность, кВт | 102,44 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,15 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | безопасно |

Описание конструкции машины

Глубокорыхлитель состоит из рамы, пяти анкерных рыхлителей, зубовидных катков, устройства для регулирования глубины. Анкерный рыхлитель состоит из анкерного долота и стойки. Зубовидный каток состоит из рамы, вала, зубьев. Устройство для регулировки глубины состоит из двух гидроцилиндров, крана и винта.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |
| - длина | 2670 |
| - ширина | 2570 |
| - высота | 1480 |
| Ширина захвата, м | 2,5 |
| Глубина обработки, см | до 62,1 |
| Масса, кг | 1120 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6,26 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Глубокорыхлитель работал на рыхлении почвы. Рабочая ширина захвата составила 2,3 м, глубина обработки 62,1 см. Качество крошения, размер фракций, мм: до 50 мм – 82,9 % свыше 50 – 17,1 %. Гребнистость поверхности почвы – 43 мм. |
| Производительность | Производительность за час основной работы получена 1,44 га на скорости движения 6,26 км/ч. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 19,61 кг/га. Производительность за час сменного времени 1,22 га. |
| Безопасность движения | Глубокорыхлитель агрегатировался с трактором К-3180 АТМ и имеет транспортную скорость до 22 км/ч. Габариты машины обеспечивают передвижение по дорогам с твердым покрытием. Машина не соответствует ГОСТ 12.2.111-85 по четырем пунктам |
| Техническое обслуживание | Глубокорыхлитель навесной ГН-250 имеет два вида ТО: ЕТО и ТО-1. ЕТО проводится через 8-10 часов, а ТО-1 – через 30-40 часов. Трудоемкость ежесменного ТО 0,15 чел.-ч, а ТО-1 – 0,20 чел.-ч. В руководстве по эксплуатации имеются рекомендации по проведению ТО. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Глубокорыхлитель навесной ГН-250 не соответствует требованиям ССБТ по четырем показателям. Устранение выявленных недостатков изменения конструкции не требует. Агротехнические показатели, эксплуатационно-технологические показатели и показатели надежности отвечают требованиям ТЗ. На основании результатов испытаний можно сделать вывод, что глубокорыхлитель навесной найдет применение в хозяйствах зоны деятельности МИС. |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным учреждением "Центрально-Черноземная государственная зональная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Першалов Игорь Антонович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-56-2005 (1020192) от 2 декабря 2005 года |