Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная  машиноиспытательная станция"

Протокол испытаний

№ 14-63-2007 (6240482)

Плуг полунавесной оборотный ППО-4-40-01

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ДП «Минойтовский ремонтный завод» | 231311, Республика Беларусь, Гродненская область, Лидский район, д. Минойты |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Плуг полунавесной оборотный ППО-4-40-01 |
| Назначение | Плуг полунавесной оборотный ППО-4-40-01 предназначен для вспашки различных почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см, не засоренных камнями и другими препятствиями с удельным сопротивлением до 0,2 МПа и влажностью до 20 %. |
| Качество работы : |
| Крошение почвы, % размер фракций, мм: 0-50 | 79,8 |
| свыше 50 | 20,2 |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % | 99,5 |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см | 14,1 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | 4,4 |
| Глубина обработки, средняя, см | 26,2 |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени при скорости 7,1 км/ч и глубине обработки 27,8 см равна 1,14 га |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | полунавесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Глубина пахоты регулируется механизмом хода колесного |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,07 |
| Агрегатирование | кл.2 «Беларус- 1221», «Беларус-1523» |
| Потребляемая мощность, кВт | 74,66 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Плуг полунавесной оборотный ППО-4-40-01 состоит из следующих сборочных единиц: рамы, тяговой балки, корпусов правооборачивающих и левооборачивающих с углоснимами, навески, механизма оборота рамы, рамки, механизма регулировки глубины пахоты, колесного хода, талрепа, гидросистемы, электрооборудования. Рабочие органы корпуса полувинтового типа. Регулировка глубины осуществляется механизмом хода колесного.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении |
| длина | 7300 |
| ширина | 2540 |
| высота | 2070 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 7400 |
| ширина | 2200 |
| высота | 2380 |
| Ширина захвата, м | 1,6 |
| Глубина обработки, см | 14…30 |
| Масса, кг | 2160 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,1…7,5 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | При влажности почвы 18,1…26,0 %, твердости почвы 0,6…0,9 МПа, глубине обработки 26,2 см и рабочей скорости 7,5 км/ч получены следующие показатели качества работы: - крошение почвы, % размер фракций, мм: до 50 - 79,8 свыше 50 - 20,2 - заделка пожнивных и растительных остатков, % - 99,5 - глубина заделки растительных и пожнивных остатков, % - 14,1 - гребнистость поверхностного почвы, см – 4,4 Указанные показатели отвечают агротехническим требованиям. Плуг ППО-4-40-01 вписывается в технологию возделывания с/х культур. |

| Производительность | На вспашке почвы при рабочей скорости 7,1 км/ч и глубине обработки 27,8 см производительностью за 1 ч основного времени составила 1,14 га, сменного времени 0,90 га. Удельный расход топлива 15,5га. Выработка за нормативную смену составила 6,3 га. |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Габаритные размеры в транспортном положении обеспечивают безопасность движения по дорогам с твердым покрытием. Плуг оборудован габаритными фонарями и световозвращателями. Транспортная скорость до 15 км/ч. С точки зрения безопасности и эргономичности конструкция плуга полунавесного оборотного ППО-4-40-01 удовлетворяет требованиям НД. |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации плуга предусмотрены два вида технического обслуживания: ЕТО через 8-10 ч с трудоемкостью 0,15 чел.-ч. и ТО № 1 через 60 ч с трудоемкостью 0,36 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения для проведения технического обслуживания. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Плуг полунавесной оборотный ППО-4-40-01 вписывается в технологию и комплекс машин для производства сельскохозяйственных культур и по показателям качества, надежности, назначения и безопасности отвечает требованиям ТЗ РБ. |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, п. Камыши |
| Испытания провел: | Першалов И.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-63-2007 (6240482) от 16 октября 2007 года |