Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 14-64-2000 (4030222)

агрегата почвозащитного предпосевного АПК-4А

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Белагромаш-сервис" | 308013, г. Белгород-13, ул. Дзгоева,2 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Агрегата почвообрабатывающего предпосевного АПП-4А |
| Назначение | Агрегат АПП-4А предназначен для предпосевной сплошной обработки почвы |
| Качество работы : |
| Крошение почвы, %, размеры фракций, мм 1 – 25 25 – 50 50 – 100 Подрезание сорных растений (за 2 прохода), % Измельчение пожнивных остатков (за 2 прохода), % Уплотнение обработанного слоя почвы, кг/дм3 Гребнистость поверхности поля, см Невыравненность поверхности дна борозды, см Сохранение растительных остатков, % | 77,8 16,7 5,5 100 74 0,96 1,5 2,2 53 |
| Производительность в час основного времени, га | 3,0 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска на трактор (тип навески) | трехточечная навеска |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| - настройка рабочих органов (способ) | опорными колесами с винтовым механизмом и изменением угла атаки дисковых батарей |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,25 |
| Агрегатирование (класс и марки тракторов) | кл. 3; Т-150/150К |
| Потребляемая мощность, кВт | 73,44-101,27 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. | 0,28 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Агрегат почвозащитный предпосевной АПП-4А, навесного типа, состоит из следующих основных узлов: рамы навески, опорных колес с винтовым механизмом, плоскорежущих рыхлительных лап, дисковых батарей и кольчато-зубовых катков. Рабочими органами агрегата являются рыхлительные лапы, дисковые батареи и кольчато-зубовые катки. Регулировка глубины обработки осуществляется опорными колесами с винтовым механизмом и изменением угла атаки дисковых батарей.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |
| длина | 2760 |
| ширина | 4300 |
| высота | 1670 |
| Ширина захвата, | 3,9 |
| Глубина обработки, см | 8-16 |
| Масса, кг | 1735 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,7 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Агрегат качественно выполняет технологический процесс с показателями отвечающими требованиям НД. При скорости движения 7,7 км/ч, ширине захвата 3,9 м и угле атаки дисковых батарей 150 глубина обработки составила 12,3 см. Наличие фракций размером 25-50 мм – 16,7% и фракций 50-100 мм – 5,5%. Подрезание сорных растений 100%. Измельчение пожнивных остатков (за 2 прохода) – 74%. Сохранение растительных остатков – 53%. Гребнистость поверхности поля – 1,5 см; уплотнение обработанного слоя почвы – 0,96 кг/дм3; невыравненность поверхности дна борозды по ширине захвата – 2,2 см. Твердость почвы составляла 0,58-2,0 МПа, а влажность почвы – 14,1…15,79%. Агрегат хорошо вписывается в технологию обработки почвы при производстве сельскохозяйственных культур. |

| Производительность | Рабочая скорость движения, при сплошной обработке почвы составила 7,7 км/ч, при этом производительность за час основного времени получена равной 3,0 га, а за час сменного времени 2,28 га. Коэффициент надежности технологического процесса составил 0,98 , а использования сменного времени 0,76. Удельный расход топлива за время сменной работы – 10,5 кг/га. |
| --- | --- |
| Безопасность движения | С точки рения безопасности конструкция агрегата в основном удовлетворяет требованиям НД. Габаритные размеры агрегата в транспортном положении и дорожный просвет обеспечивают безопасное транспортирование его по дорогам и дорожным сооружениям. Наряду с эти имеются два недостатка: отсутствуют надписи по технике безопасности; не предусмотрено быстросоединяющее сцепное устройство. |
| Техническое обслуживание | Руководством по эксплуатации предусмотрены ежесменное ТО и ТО через 60 ч. Трудоемкость ЕТО составила 0,28 чел.-ч, а трудоемкость через 60 часов – 0,32 чел.-ч. Удельная суммарная трудоемкость ТО – 0,053 чел.-ч/ч. Руководство по эксплуатации в достаточном объеме содержит сведения о проведении технического обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Агрегат почвозащитный предпосевной АПП-4А не соответствует требованиям ТУ по пяти пунктам, из них по двум пунктам ССБТ. Агрегат устойчиво выполняет технологический процесс с показателями назначения отвечающими требованиям НД и вписывается в технологию возделывания с.-х.культур |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Першалов Игорь Антонович |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-64-2000 (403222) от 29 декабря 2000 года |