Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное агентство по сельскому хозяйству

Управление мелиорации и технического обеспечения

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 - 67-2004 (4020622)

Культиватор лущильный пружинный КЛП-3,7

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Метсервис", г. Орел | 302040, ул. Лескова, 19 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| культиватора лущильного пружинного КЛП-3,7 |
| Назначение | Предназначен для ресурсосберегающей послойной предпосевной, паровой и осенней обработки почвы без оборота пласта |
| Качество работы: |
| Крошение почвы, % | на парах | на стерне |
| размер фракций до 50 мм, в слое до 50 мм | 88,76 | 78,62 |
| в слое до 150 мм | 90,81 | 77,22 |
| Гребнистость поверхности поля, см | 4,17 | 4,4 |
| Уплотнение почвы, г/см3 | 0,98 | 0,96 |
| Производительность за 1 час основно- го времени: на парах на стерне | 3,31 2,77 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | навесной |
| перевод в рабочее и транспортное положение | гидросистемой трактора |
| настройка рабочих органов | изменением высоты опорных колес |
| время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,22 |
| Агрегатирование | Т-150К |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,16 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | безопасно |

Описание конструкции машины

Культиватор навесного типа состоит из следующих сборочных единиц: рамы, навесного устройства, стрельчатых лемехов, дисковых рыхлителей, секций катков, опорных колес. Рабочими органами являются стрельчатые лемеха, дисковые рыхлители, катки. Регулировка обработки осуществляется опорными колесами.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении |  |
| длина | 3420 |
| ширина | 4200 |
| высота | 1530 |
| в транспортном положении |  |
| длина | 3420 |
| ширина | 4200 |
| высота | 1740 |
| Ширина захвата, м | 3,7 |
| Глубина обработки, см | 4,7…16,2 |
| Масса, кг | 1580 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7,7…9,2 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Условия испытаний характеризовались влажностью почвы в обрабатываемом слое 12,5…15,39% на парах и 10,78…13,36% на стерне при твердости соответственно 0,69…1,27МПа и 0,57…1,0 МПа, что отвечает требованиям проекта ТУ. Глубина обработки составила 11 см. Крошение почвы размером фракций до 50 мм в слое до 50 мм получена 88,76% на парах и 78,62 % на стерне (по проекту ТУ не менее 70%), в слое до 150 мм 90,81% на парах и 77,22 на стерне (по проекту ТУ не менее 50%). Гребнистость поверхности поля 4,17 см на парах и 4,4 см на стерне. Сохранение стерни в слое до 50 мм – 56% (по проекту ТУ не менее 50%). Культиватор КЛП-3,7 соответствует агротехническим требованиям и вписывается в технологию производства сельскохозяйственных культур. |
| Производительность | Производительность за 1 час основного времени 3,31 на парах и 2,77 на стерне при скорости движения 9,2 км/ч и 7,7 км/ч. Удельный расход топлива за время сменной работы 7,3 кг/га на парах и 8,8 кг/га на стерне. |
| Безопасность движения | Культиватор в агрегате с трактором Т-150К приспособлен к движению по дорогам. Оборудован габаритными световозвращателями. Транспортная скорость до 15 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное ТО с трудоемкостью 0,16 чел.-ч. Руководство по эксплуатации не соответствует требованиям ГОСТ 27388-87. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Культиватор лемешный пружинный КЛП-3,7 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Отмеченные недостатки не требуют изменения конструкции. Культиватор используется на видах работ (обработка стерни и пара). Поставить на производство. |
| Испытания проведены: | Федеральной государственной Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Першалов И.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-67-2004 (4020622) от 20 декабря 2004 года |