Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 - 70-2006 (4070102)

Зернометатель электроприводной ЗМЭ-90

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ФГУ "ИК-1" УФСИН России по Воронежской области | 396900, г. Семилуки Воронежской области, ул. Индустриальная, 10 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| зернометатель электроприводной ЗМЭ-90 |
| Назначение | зернометатель электроприводной ЗМЭ-90 предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ на токах и зерноскладах |
| Качество работы: |
| Высота погрузки, м | 3,8 |
| Полнота подбора, % | 99,96 |
| Потери: кг/м2 | 0,480 |
| % | 0,04 |
| Дробление, % | 0,08 |
| Микроповреждения зерна, % | 0 |
| Производительность на погрузке ячменя за 1 час основного времени, т | 81,7 |
| Условия эксплуатации: |  |
| перевод в рабочее и транспортное положение | с помощью винтового механизма |
| настройка рабочих органов | не требуется |
| время подготовки машины к работе (навески), ч | не требуется |
| Агрегатирование | не требуется |
| Потребляемая мощность, кВт | 5,90 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,15 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Зернометатель электроприводной состоит из следующих основных частей и механизмов: рамы с ходовой частью; транспортера загрузочного с двумя Т-образно расположенными питателями; рамки поворотной, на которую крепится триммер; механизма самопередвижения и пульта управления. Рама зернометателя представляет собой сварную конструкцию, установленную на трехколесном ходу. Задние колеса – ведущие и соединяются с полуосями с помощью полумуфт. Отключение муфт производится при перевозке зернометателя вручную, буксировке и поочередно на поворотах. Спереди к раме шарнирно через опорный круг присоединен передний ход. Сборная конструкция корпуса триммера состоит из двух жестких боковин с закрепленными на них корпусами подшипников для ведущего барабана и крышки. Триммер в собранном виде устанавливается на поворотную рамку зернометателя и крепится к ее продольным уголкам. Поворот триммера производится вручную за рычаг с фиксатором для подъема откидного носка. На плите рамы смонтирован постоянно замкнутый тормоз для фиксации поворотной рамки. Механизм самопередвижения состоит из редуктора хода, рычага управления, электродвигателя и клиноременной передачи. Для пуска в работу и остановки двигателей на зернопогрузчике предусмотрен пульт управления.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины с триммером, повернутым на 900, мм: - в рабочем положении |  |
| длина | 3720 |
| ширина | 5260 |
| высота | 3280 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 6230 |
| ширина | 2090 |
| высота | 3240 |
| Габаритные размеры машины без поворота триммера, мм: |  |
| длина | 6350 |
| ширина | 4150 |
| высота | 3280 |
| Ширина захвата, м | 4,0 |
| Дальность бросания зерна от точки выброса, м - максимальная | 13,7 |
| Масса, кг | 840 |
| Рабочая скорость, м/с | 0,03…0,045 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Показатели качества выполнения технологического процесса на погрузке ячменя в транспортные средства получены следующие: высота погрузки зерна - 3,8 м, потери зерна составили 0,480 кг/м2 (при требуемых по ТЗ не более 0,5 кг/м2), дробление зерна - 0,08 % при требуемых по ТЗ не более 0,1 %.Микроповреждения зерна не отмечено. Показатели качества выполнения технологического процесса на погрузке зерна в транспортные средства удовлетворяет требованиям ТЗ. Зернометатель вписывается в технологию переработки зерна. |
| Производительность | Производительность зернометателя на погрузке ячменя в транспорт за 1 час основного времени составила 81,7 т. Рабочая ширина захвата - 4,0 м. Рабочая скорость– 0,03… 0,035 м/с. Удельный расход электроэнергии - 0,072 кВт.ч/т. Выработка за нормативную смену - 423,5 т. |
| Безопасность движения | Переезды по погрузочной площадке зернометатель осуществляет при помощи механизма самопередвижения с поднятой нижней головкой загрузчика и поднятыми в рабочее положение питателями. При этом питающий кабель не должен попадать под колеса. Питающая сеть должна быть занулена. Транспортная скорость зернометателя - 0,57 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Руководством по эксплуатации предусмотрено проведение ежесменного (через 8…10 ч) и периодического (через 60 ч) технического обслуживания. Трудоемкость ежесменного технического обслуживания – 0,15 чел.-ч, периодического – 0,47 чел.-ч. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Зернометатель электроприводной ЗМЭ-90 не соответствует требованиям ТЗ по двум пунктам, в том числе по одному пункту требованиям ССБТ. По показателям назначения зернометатель электроприводной удовлетворяет требованиям ТЗ. |
| Испытания проведены: | Федеральное государственное учреждение "Центрально-Черноземная машиноиспытательная станция" 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Балабанов Василий Дмитриевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-70-2006 (4070102) от 6 декабря 2006 года |