Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Государственное учреждение

Центрально-Черноземная государственная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 14-72-2002 (6240222)

Кормоуборочный комплекс К – Г –6 "Полесье"

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ПО "Гомсельмаш", Беларусь | 246035, г. Гомель, ул. Ефремова, 63 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Кормоуборочный комплекс К-Г-6 "Полесье" |
| Назначение | Кормоуборочный комплекс предназначен для скашивания кукурузы, в том числе в фазе восковой и полной спелости зерна, сорго, подсолнечника и других высокостебельных культур, скашивания зеленых и подбора из валков подвяленных сеянных и естественных трав с измельчением и погрузкой в транспортные средства |
| Качество работы : |
| Пропускная способность, кг/с: - травы | 14,15 |
| - кукурузы | 15,0 |
| Измельчение продукта по длине резки в % по массе не более 30 мм | 88 |
| Степень разрушения зерен кукурузы молочно-восковой спелости, % | 98 |
| Полнота сбора урожая, % | 99,2 |
| Производительность, га за 1 час основного времени: |  |
| - травы | 3,05 |
| - кукурузы | 2,34 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | самоходный |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| - настройка рабочих органов | гидравлический, механический |
| - время подготовки машины к работе, ч | 0,10 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,29 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобное |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

Комплекс состоит из универсального энергетического средства УЭС-2-280А и комбайна полунавесного кормоуборочного КПК-3000, работающего с одним из трех адаптеров: Жаткой для грубостебельных культур ПКК 0200000. Жаткой для трав ПКК 0400000. Подборщиком ПКК 03500000.

| Техническая характеристика |
| --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, в варианте для скашивания трав, мм: |
| - в рабочем положении |  |
| длина | 7900 |
| ширина | 7700 |
| высота | 4260 |
| - в транспортном положении |  |
| длина | 13800 |
| ширина | 2780 |
| высота | 4000 |
| Ширина захвата, м | 4,0 |
| Масса, кг | 9100 |
| Рабочая скорость, км/ч | 4,7…8,4 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Содержание частиц длиной не более 30 мм на уборке трав составило 81%, кукурузы 88%. Полнота сбора урожая получена 99,2…99,4%. Степень разрушения зерен кукурузы молочно-восковой спелости 98%. |
| Производительность | Пропускная способность на скашивании трав: на эспарцете при влажности 68,7% и урожайности 21,1 т/га получено 15кг/с, на вико-овсяной смеси при влажности 64,6% и урожайности 22 т/га – 14,15 кг/с. На уборке кукурузы на силос влажностью 76,2% и урожайности 26,4 т/га – 15 кг/с. |
| Безопасность движения | Кормоуборочный комплекс приспособлен к движению по дорогам. Машина оборудована средствами сигнализации. Транспортная скорость 20 км/ч. Тормозной путь при V0 = 20 км/ч – 5,7 м. Дорожный просвет 400 мм. |
| Техническое обслуживание | В руководстве по эксплуатации приводится полный перечень проведения ЕТО, ТО №1, ТО №2 для энергосредства УЭС-2-280А и комбайна. Время на ЕТО комплекса – 0,29 ч, ТО №1 – 1 ч 14 мин. , ТО №2 – 2 ч 33 мин. |

| Заключение по результатам испытаний |
| --- |
| Кормоуборочный комплекс соответствует требованиям сельскохозяйственного производства, рекомендуется к применению в зоне МИС. |
| Испытания проведены: | Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Чекалин Ю.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-72-2002 (6240222) от 24 декабря 2002 года |