Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное учреждение

"Центрально-Черноземная государственная

зональная машиноиспытательная станция"

# Протокол испытаний

№ 14 - 74-2005 (1150052)

Погрузчик тракторный гидрофицированный ПТГ-92

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Кирсановский механический завод" | 393350 г. Кирсанов Тамбовской области ул. Пушкинская, 47 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| погрузчика тракторного гидрофицированного ПТГ-92 |
| Назначение | Погрузчик тракторный ПТГ-92 предназначен для погрузки корней сахарной свеклы, для комплексной механизации трудоемких погрузочных работ на открытых складах и других погрузочно-разгрузочных работ на предприятиях агропромышленного комплекса. |
| Качество работы: |
| Полнота погрузки корней сах.свеклы,% | 99,67 |
| Потери корней сахарной свеклы, % | 0,35 |
| Повреждение корней сах. свеклы, % | 1,6 |
| Производительность за 1 час основно- го времени, т | 230,4 |
| Условия эксплуатации: |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | монтируемый на трктор |
| перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |
| настройка рабочих органов | не требуется |
| время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,03 |
| Потребляемая мощность , кВт | 40,15 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,41 |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| Базой погрузчика является трактор ДТ-75Н, с рамой которого жестко соединена дополнительная базовая рама, предназначенная для закрепления неподвижной оси и траверсы опорных катков. К неподвижной оси и задней оси жестко крепятся боковые балки, к которым посредством пальцев шарнирно крепятся гидроцилиндры, стрела и рама поворотная. Ковш – основной рабочий орган погрузчика, сварен из листовой стали на каркасе из гнутых профилей, уголков и швеллеров. Нож ковша изготовлен из полосовой стали и соединен сваркой с боковыми желобами, днищем и боковыми стенками. Ковш с помощью проушин подсоединяется к стреле. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: - в рабочем положении (при опущенном ковше) |  |
| длина | 6150 |
| ширина | 2610 |
| высота | 2640 |
| - в транспортном положении (при поднятом ковше) |  |
| длина | 5320 |
| ширина | 2610 |
| высота | 3890 |
| Ширина ковша, м | 2,6 |
| Высота погрузки, м | 3,7 |
| Масса, кг: погрузчика; | 3270 |
| погрузчика с трактором | 3810 |
| Рабочая скорость, км/ч | 4,2…4,5 |
| Результаты испытаний |
| Качество работы | Показатели качества работы получены следующими: при высоте погрузки 3,7 м погрузчик допускает потери корней сахарной свеклы 0,35%; повреждения корней при загрузке ковша и выгрузке в транспортные средства составили 1,6%. Коэффициент использования грузоподъемности получен равным 0,95. Погрузчик тракторный ПТГ-92 устойчиво выполняет технологический процесс на погрузке корней сахарной свеклы. |

| Производительность | При высоте погрузки 3,7 м и рабочей скорости 1,2 м/с производительность за 1 ч основного времени составила 230,4 т. Удельный расход топлива за время сменной работы получен равным 0,08 кг/т. Выработка за нормативную смену 1255 т. |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Погрузчик тракторный гидрофицированный ПТГ-92, монтируемый на трактор ДТ-75Н-РСЗ, соответствует требованиям к габаритам машины для движения по дорогам общего пользования. Угол поперечной статической устойчивости агрегата составляет 360. |
| Техническое обслуживание | Руководство по эксплуатации предусматривает следующие виды ТО: ежесменное, периодическое №1, №2. Трудоемкость ежесменного технического обслуживания – 0,41 чел-ч; ТО № 1 – 0,90 чел.-ч; ТО №2 – 0,68 чел.-ч. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Погрузчик ПТГ-92 имеет одно отклонение от требований ТУ и одно отклонение от требований ССБТ. Погрузчик ПТГ-92 имеет достаточно высокую надежность, устойчиво выполняет технологический процесс, прост в эксплуатации и найдет применение в хозяйствах Центрально-Черноземной зоны. |
| Испытания проведены: | Федеральной государственной Центрально-Черноземной машиноиспытательной станцией 305512, Курская область, Курский район, пос. Камыши |
| Испытания провел: | Истомин Николай Николаевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 14-74-2005 (1150052) от 29 декабря 2005 года |