Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению

агропромышленного комплекса»

(ФГНУ «Росинформагротех»)

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 15-01-07 (1140042)

Опрыскиватель ранцевый ОР-2

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Заря» | 456320 г. Миасс Челябинской области, а/я 431 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Опрыскиватель ОР-2 |
| Назначение | Опрыскиватель ранцевый ОР-2 предназначен для распыления водных растворов рабочих жидкостей в сооружениях защищенного грунта, в фермерских и личных хозяйствах. |
| Качество работы |
| Фактический расход рабочей жидкости через форсунку, л/мин | 0,52-1,2 |
| Листовая поверхность, обработанная с дисперсностью капель, %: |  |
| - крупных | 30,8 |
| - средних | 57,1 |
| - мелких | 12,1 |
| Медианно-массовый диаметр следа капель, мкм: |  |
| - крупных | 460 |
| - средних | 300 |
| - мелких | 200 |
| Средневзвешенный по опыту массовый диаметр капель, мкм | 337 |
| Производительность, л/ч: |  |
| основного времени | 26,3 |
| эксплуатационного времени | 2,67 |
| Условия эксплуатации: |  |
| Тип изделия | Ранцевый |
| Привод | Электрический, от аккумуляторных батарей |
| Удобство эксплуатации | Удобно |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Опрыскиватель состоит из следующих узлов: бачка объемом 5 литров с заливной горловиной, аккумуляторов в футляре, шлангов всасывающего и нагнетательного, штанги с краном и форсункой, электронасоса с кнопкой включения и выключения, лямки-ранца. Для подзарядки аккумуляторов в комплект поставки входит зарядное устройство. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Объем бачка, л | 5 |
| Количество аккумуляторов, шт. | 2 |
| Продолжительность подзарядки 1 аккумулятора, ч | Не более 2,5 |
| Напряжение аккумуляторов, В | 12 |
| Потребляемый ток, А | Не более 2 |
| Масса опрыскивателя без рабочей жидкости, кг | 2,45 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Средневзвешенный массовый диаметр капель - 337 мкм находится в пределах требований проекта ТЗ (250-350 мкм), при этом: крупные капли (460 мкм) составляют 47,9 %; средние и мелкие (300 мкм, 200 мкм) – 52,1%. |
| Безопасность | При работе с опрыскивателем следует применять индивидуальные меры предосторожности. Предупреждающие надписи по технике безопасности на конструкции отсутствуют. |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание затруднений не вызывает. Инструкция по эксплуатации составлена достаточно полно. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Применение электрического привода на подачу рабочей жидкости к распылителю упрощает технологию, повышает качество нанесения рабочих растворов и безопасность обслуживающего персонала при выполнении технологического процесса. Опрыскиватель удовлетворительно выполняет технологический процесс распыления рабочих растворов. Опрыскиватель не соответствует двум пунктам требований ССБТ.. |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным научным учреждением «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГНУ «Росинформагротех»), адрес: 141261, П. Правдинский Московской области, ул. Лесная, 60. |
| Испытания провел: | Никитин Иван Григорьевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 15-01-07 (1140042) от 31 июля 2007 г. |