Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению

агропромышленного комплекса»

(ФГНУ «Росинформагротех»)

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 15-01-2010 (4120012)

Машина для обрезки кустарников РСК-2

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии | г. Москва, ул. Загорьевская, 4 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Машины для обрезки кустарников РСК-2 |
| Назначение | Машина для обрезки кустарников РСК-2 предназначена для боковой обрезки кустарников одновременно двух полурядов или ограничения высоты двух рядов кустарников с междурядьями не менее 4 м, расположенных во всех зонах (1-19) на равнинах и склонах до 5°. |
| Качество работы |
| Режим работы | Контурная обрезка | Полный срез |
| Культура, сорт | Арония черноплодная | Смородина черная |
| Диаметр срезанных ветвей, мм | 19,8 | 17,0 |
| Полнота обрезки, % | 96,1 | 95,4 |
| Количественная доля некачественных срезов (с наличием расщепления древесины), % | 3,9 | 4,6 |
| Коэффициент технологического обслуживания | 0,96 |
| Коэффициент надежности технологического процесса | 0,93 |
| Коэффициент использования эксплуатационного времени | 0,59 |
| Удельная суммарная трудоемкость ТО, чел.-ч/ч | 0,15 |
| Производительность, га/ч: |  |  |
| основного времени | 0,61 | 0,76 |
| эксплуатационного времени | 0,36 | 0,45 |
| Условия эксплуатации: |  |
| Тип изделия | Монтируемый |
| Агрегатирование | Тракторы кл. 1,4 т.с |
| Привод | От ВОМ и гидросистемы трактора |
| Рабочие скорости, км/ч | 1,8 – 1,82 |
| Рабочая ширина захвата, макс., м | 4,5 |
| Удобство эксплуатации | Выполнение технического и технологического обслуживания затруднений не вызывает. |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |
| --- |
| РСК-2 состоит из: навески, рамы подъема, двух стрел, аппаратов режущих для тяжелой обрезки, бруса переднего с двумя ползунами, гидросистемы привода режущих аппаратов и подъёма стрел. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Тип машины | Монтируемый |
| Габаритные размеры агрегата, мм: |  |
| в рабочем положении: |  |
| длина | 5500 |
| ширина | 2200-5400 |
| высота | До 3100 |
| в транспортном положении: | 5930 |
| длина | 2140 |
| ширина | 2900 |
| высота | 5930 |
| Дорожный просвет, мм | 340 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Рабочая ширина захвата, м: | 450 |
| - горизонтальная обрезка, срез кустов, ряд. | 2 |
| - вертикальная обрезка, полуряд | 2 |
| Количество дисков режущего аппарата, шт. | По 2 с каждой стороны |
| Число оборотов пил, об.-1 | 2280 |
| Пределы регулирования высоты рабочего органа (от уровня земли), мм: | 100-2750 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Результаты испытаний показали следующее. 1. На легкой обрезке аронии черноплодной, при рабочей скорости движения 1,82 км/ч, обрезчик обеспечивает качественный срез ветвей средним диаметром 19,8 мм (по ТЗ – до 30,0 мм). Полнота обрезки составила 96,1 % (по ТЗ – не менее 90%). Производительность составила 0,76 га/ч. 2. На полном срезе кустарника смородины черной, при рабочей скорости 1,8 км/ч, обрезчик обеспечивает качественный срез ветвей средним диаметром 17,0 мм (по ТЗ – до 30,0 мм). Полнота обрезки составила 95,4% (по ТЗ – не менее 90%). Производительность составила 0,61 га/ч (по ТЗ – 1,02 га/ч). Трудоемкость механизированных работ при работе по обрезке кустарника составила 2,5 чел.-ч/га при сменной и эксплуатационной производительности, в среднем, 0,4 га/ч. |
| Безопасность движения | Транспортная скорость – до 15 км/ч. Элементы конструкции машины не затрудняют обзор с рабочего места оператора. Машина не оборудована световозвращателями. Машина имеет специальные места для строповки. Надписи по ТБ имеются. |
| Техническое обслуживание | Доступ к местам технического обслуживания обеспечен. Трудоемкость ТО составляет 0,76 чел-ч. Места смазки обозначены указателями. Инструкция по эксплуатации составлена достаточно полно. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Обрезчик РСК-2 обеспечивает качественное выполнение технологического процесса при контурной обрезке кустарника и срезе кустарника плодово-ягодных культур. Машина не соответствует одному пункту требований ТЗ и двум пунктам ССБТ. |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным научным учреждением «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГНУ «Росинформагротех»), адрес: 141261, п. Правдинский Московской области, ул. Лесная, 60. |
| Испытания провел: | Пискунов Олег Дмитриевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 15-01-2010 (4120012) от 08 ноября 2010 г. |