Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению

агропромышленного комплекса»

(ФГНУ «Росинформагротех»)

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 15-06-2010 (4140042)

Опрыскиватель питомников универсальный ОПУ-5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии | г. Москва, ул. Загорьевская, 4 |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Опрыскиватель ОПУ-5 |
| Назначение | Опрыскиватель ОПУ-5 предназначен для обработки питомников жидкими химическими и микробиологическими препаратами против комплекса сорняков, вредителей и болезней, а также внекорневых подкормок. |
| Качество работы |
| Фактический расход рабочей жидкости через распыливающие устройства, л/мин | 25,2 |
| Неравномерность расхода рабочей жидкости между отдельными распылителями по ширине захвата машины, % | 4,74 |
| Распределение густоты покрытия карточек по рабочей ширине захвата в зависимости от диаметра жиклеров распылителей, %: |  |
| залитые | 0 |
| более 150 шт./см2 | 85,2 |
| 150-50 шт./см2 | 14,8 |
| менее 50 шт./см2 | 0 |
| необработанные | 0 |
| Медианно-массовый диаметр капли в зависимости от диаметра жиклеров распылителей, мкм: |  |
| - крупной | 758,8 |
| - средней | 217,1 |
| - мелкой | 79,2 |
| Листовая поверхность, с дисперсностью капель, % |  |
| - крупной | 34,3 |
| - средней | 19,7 |
| - мелкой | 46,0 |

| Производительность, га/ч: |  |
| --- | --- |
| основного времени | 1,52 |
| эксплуатационного времени | 0,82 |
| коэффициент технологического обслуживания | 0,83 |
| удельная суммарная трудоемкость ТО, чел.-ч/ч | 0,16 |
| Условия эксплуатации: |  |
| Тип изделия | Навесной |
| Агрегатирование | Тракторы кл. 0,9 |
| Привод | От ВОМ трактора |
| Рабочие скорости, км/ч | 3,4 |
| Рабочая ширина захвата, м | 4,5 |
| Удобство эксплуатации | Выполнение технического и технологического обслуживания затруднений не вызывает. |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Основными сборочными единицами являются: рама, подвижные штанги, рабочая емкость (бак), комплект распылительной аппаратуры. Агрегатируется с высококлиренсным энергосредством на базе ВТЗ-2048А. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры с УВЭС-45, мм: |  |
| в рабочем положении: |  |
| длина | 5230 |
| ширина | 3600 |
| высота | По энергосредству |
| в транспортном положении: |  |
| длина | 5230 |
| ширина | 2860 |
| высота | По энергосредству |
| Дорожный просвет, мм | 310 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Конструкционная масса, кг: | 340 |
| Пределы регулирования рабочих параметров: |  |
| Фактический расход рабочей жидкости, л/га: | 1120,0 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Лабораторные и лабораторно-полевые испытания опрыскивателя проводились при давлении 0,4 МПа, норма расхода рабочей жидкости - 25,2, с неравномерностью расхода между отдельными распылителями – 4,74% (по ТЗ – данных нет). При этом норма расхода рабочей жидкости на гектар составила 1120,0 литров (по ТЗ – данных нет). Лабораторно-полевые испытания проводились на скорости 3,0 км/ч. В результате лабораторно-полевых испытаний установлено, что распределение капель по густоте покрытия карточек находится в пределах требований ТЗ: залитые и необработанные отсутствуют, более 150 шт./см2 – 85,2% (по ТЗ - не менее 60 %), 150-30 шт./см2 - 14,8%, менее 30 шт./см2 – отсутствуют. |
| Производительность, га/ч | Производительность при обработке зависит от выбранной скорости движения и мастерства тракториста. |
| Безопасность движения | Транспортная скорость – до 9,0 км/ч. Машина не оборудована световозвращателями. Места для строповки имеются. В транспортном положении машина фиксируется на трехточечной навеске трактора, а секции штанги крепятся механическими фиксаторами. Элементы конструкции машины не затрудняют обзор с рабочего места оператора. Надписи по ТБ имеются. |
| Техническое обслуживание | Доступ к местам технического обслуживания обеспечен. Трудоемкость ЕТО составляет 0,7 чел-ч. Инструкция по эксплуатации составлена достаточно полно. Места смазки обозначены указателями. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Опрыскиватель обеспечивает качественное выполнение технологического процесса при обработке питомников жидкими пестицидами. Машина не соответствует требованиям ТЗ по одному пункту и требованиям ССБТ по двум пунктам. . |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным научным учреждением «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГНУ «Росинформагротех»), адрес: 141261, П. Правдинский Московской области, ул. Лесная, 60. |
| Испытания провел: | Пискунов Олег Дмитриевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 15-06-2010 (4140042) от 28 октября 2010 г. |