Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Федеральное государственное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению

агропромышленного комплекса»

(ФГНУ «Росинформагротех»)

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 15-08-07 (4100022)

Культиватор пропашной навесной КПН-1,8

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ГНУ ПООС ГНУ ВНИИО Россельхозакадемии и ООО «Зенкер» | 692779 Приморский край, г. Артем, с. Суражевка |

| Результаты испытаний (краткие) |
| --- |
| Культиватор КПН-1,8 |
| Назначение | Культиватор КПН-1,8 в агрегате с трактором, в зависимости от установленных рабочих органов, может выполнять следующие операции: - междурядную обработку полольными (стрельчатыми) лапами и односторонними плоскорежущими лапами (бритвами); - рыхление почвы в междурядьях долотами; - подокучивание растений; - обработку защитных зон рядков и междурядий прополочными боронами и методом присыпания сорняков лапами-отвальчиками; - при необходимости, формирование профилей и предпосевную обработку почвы. |
| Качество работы |
| Фактическая величина защитной зоны, см | 4,5-9,0 |
| Средняя глубина обработки, см | 4,6-8,9 |
| Среднее расстояние между осями борозд на грядах, см | 178-183,1 |
| Среднее расстояние между осями борозд на гребнях, см | 86,2-91,0 |
| Уничтожение сорняков, % | 85,0-88,5 |
| Повреждение культурных растений, % | 1,9-2,9 |
| Крошение почвы, %, массовая доля комков фракции, мм: |  |
| 0 - 10 | 60-69,1 |
| 10 – 30 | 12,5-20,1 |
| 30 – 50 | 13,9-22,0 |
| более 50 | 0 |
| Производительность, га/ч: |  |
| основного времени | 0,9-1,3 |
| эксплуатационного времени | 0,8-1,1 |

| Условия эксплуатации: |  |
| --- | --- |
| Тип изделия | Навесной |
| Агрегатирование | Тракторы кл. 0,9; 1,4 |
| Привод | Не предусмотрен |
| Рабочие скорости, км/ч | 5-8 |
| Рабочая ширина захвата, м | 1,8 |
| Трудоемкость составления агрегата, чел.-ч: |  |
| для работы | 0,1 |
| для транспортировки | 0,1 |
| Удобство эксплуатации | Выполнение технического и технологического обслуживания затруднений не вызывает. |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |
| Культиватор состоит из квадратного сварного бруса, замка автосцепки СА-1, секции рабочих органов, опорных колес на литых шинах, подставок против опрокидывания, набора рабочих органов. |
| Техническая характеристика |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| длина | 1900 |
| ширина | 2100 |
| высота | 1020 |
| Габаритные размеры с трактором МТЗ-82, мм: |  |
| в рабочем положении: |  |
| длина | 5830 |
| ширина | 2100 |
| высота | 2485 |
| в транспортном положении: |  |
| длина | 5830 |
| ширина | 2100 |
| высота | 2485 |
| Дорожный просвет, мм | 360 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Конструкционная масса, кг: | 390 |
| Минимальный радиус поворота агрегата по крайней наружной точке, м | 5,7 |
| Необходимая ширина поворотной полосы, м | 8,2 |

| Результаты испытаний |
| --- |
| Качество работы | Все показатели качества выполнения технологического процесса, кроме уничтожаемости сорняков, соответствуют ТЗ. Уничтожение сорняков в обрабатываемой зоне при обработке укропа, кориандра и сельдерея составило 85-88 % (по ТЗ – не менее 90 %). Причина в наличии злостных сорняков, хорошо приживающихся после подрезания и рыхления (звездчатка, комелина, крестовник и другие). |
| Производительность, га/ч | Культиватор надежно выполняет технологический процесс, за время испытаний технологических отказов не наблюдалось. |
| Безопасность движения | Транспортная скорость – до 16 км/ч. Машина не оборудована световозвращателями. Имеется БСУ. Машина не имеет специальных мест для строповки. В транспортном положении секции фиксируются цепью. Элементы конструкции машины не затрудняют обзор с рабочего места оператора. Надписи по ТБ отсутствуют. |
| Техническое обслуживание | Доступ к местам технического обслуживания обеспечен. Трудоемкость ТО составляет 0,2 чел-ч. Инструкция по эксплуатации составлена достаточно полно. |
| Заключение по результатам испытаний |
| Культиватор КПН-1,8 обеспечивает качественное выполнение технологического процесса на междурядной обработке пряно-ароматических культур, посеянных на грядах и гребнях; Машина не соответствует требованиям ССБТ по трем пунктам и требованиям ТЗ по 5 пунктам. |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным научным учреждением «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГНУ «Росинформагротех»), адрес: 141261, п. Правдинский Московской области, ул. Лесная, 60. |
| Испытания провел: | Никитин Иван Григорьевич |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 15-08-07 (4100022) от 20 ноября 2007 г. |